## Slide 1: KONTEJNERIZACIJA - Izračun potrebnega št. kontejnerjev:
Za ocenjevanje potrebnega števila kontejnerjev se uporablja različne metode, ki izhajajo iz naslednjih elementov:
- celotna letna količina blaga namenjena prevozu s kontejnerji
- hitrost obračanja kontejnerjev in
- povprečna koristna nosilnost kontejnerja
Pri tem je potrebno upoštevati tudi vrsto in značilnost blaga, omejitve predvidenih prevoznih sredstev, omejitve v prevozni mehanizaciji na terminalih in podobno.
Potrebno št. kontejnerjev delovnega parka se izračuna po obrazcu:
(kontejnerjev)
Nkd = potrebno število kontejnerjev delovnega parka
Q = količina tovora za prevoz v kontejnerjih na leto v t
Y = koeficient neenakomernega toka tovora
Tk = čas trajanja obteka kontejnerja v dnevih
q = povprečna obremenitev v enem kontejnerju v t
305 = število delovnih dni v koledarskem letu

## Slide 2: KONTEJNERIZACIJA - Izračun potrebnega št. kontejnerjev:
Inventarni park izračunamo:
)
Nki = potrebno število kontejnerjev inventarnega parka
Pp = odstotek pokvarjenih kontejnerjev, ki niso v uporabi

## Slide 3: 1. naloga - podatki
Izračunaj potrebno število kontejnerjev delovnega in inventarnega parka za prevoz 25.000 t letne količine tovora, ki bo prihajal s 15% neenakomernostjo. Kontejnerji bodo imeli 4 dnevni obtek, natovorjeni s povprečno 5500 kg tovora. Povprečno bo 8% kontejnerjev izločenih zaradi popravil ali vzdrževanja.

## Slide 4: 1. naloga - izpis podatkov
Izračunaj potrebno število kontejnerjev delovnega in inventarnega parka za prevoz 25.000 t letne količine tovora, ki bo prihajal s 15% neenakomernostjo. Kontejnerji bodo imeli 4 dnevni obtek, natovorjeni s povprečno 5500 kg tovora. Povprečno bo 8% kontejnerjev izločenih zaradi popravil ali vzdrževanja.
Q = 25000 t
Y = 15% = 1,15
q = 5500 kg = 5,5 t
Tk = 4 dni
Pp = 8% = ( = 1,08

## Slide 5: 1. naloga - izračun
Q = 25000 t
Y = 15% = 1,15
q = 5500 kg = 5,5 t
Tk = 4 dni
Pp = 8% = ( = 1,08
-------------------------------------------
Nkd = ?
Nki = ?

## Slide 6: 1. naloga - izračun
Q = 25000 t
Y = 15% = 1,15
q = 5500 kg = 5,5 t
Tk = 4 dni
Pp = 8% = ( = 1,08
-------------------------------------------
Nkd = ?
Nki = ?
=
= = 68,5 kontejnerjev

## Slide 7: 1. naloga - izračun
Q = 25000 t
Y = 15% = 1,15
q = 5500 kg = 5,5 t
Tk = 4 dni
Pp = 8% = ( = 1,08
-------------------------------------------
Nkd = 68,5 kontejnerjev
Nki = ?
)

## Slide 8: 1. naloga - izračun
Q = 25000 t
Y = 15% = 1,15
q = 5500 kg = 5,5 t
Tk = 4 dni
Pp = 8% = ( = 1,08
-------------------------------------------
Nkd = 68,5 kontejnerjev
Nki = ?
)
)) = 73,98 / 74 kont.

## Slide 9: 2. naloga - podatki
Koliko tovora bi letno prepeljali s 116 kontejnerji inventarnega parka, če bi bilo povprečno 8% kontejnerjev izločenih zaradi popravil ali vzdrževanja? Tovor bi dotekal dotekal z 12% neenakomernostjo. Obtek kontejnerjev bi bil povprečno 8 dni. Vsak kontejner bi povprečno natovorili po 13000 kg tovora.

## Slide 10: 2. naloga – izpis podatkov
Koliko tovora bi letno prepeljali s 116 kontejnerji inventarnega parka, če bi bilo povprečno 8% kontejnerjev izločenih zaradi popravil ali vzdrževanja? Tovor bi dotekal dotekal z 12% neenakomernostjo. Obtek kontejnerjev bi bil povprečno 8 dni. Vsak kontejner bi povprečno natovorili po 13000 kg tovora.
Nki = 116 kont.
Pp = 8% = ( = 1,08
Y = 12% = 1,12
Tk = 8 dni
q = 13000 kg = 13 t
-------------------------------
Nkd = ?
Q = ?

## Slide 11: 2. naloga - izračun
Nki = 116
Pp = 8% = ( = 1,08
Y = 12% = 1,12
Tk = 8 dni
q = 13000 kg = 13 t
-------------------------------
Nkd = ?
Q = ?
=

## Slide 12: 2. naloga - izračun
Nki = 116
Pp = 8% = ( = 1,08
Y = 12% = 1,12
Tk = 8 dni
q = 13000 kg = 13 t
-------------------------------
Nkd = ?
Q = ?
)

## Slide 13: 2. naloga - izračun
Nki = 116
Pp = 8% = ( = 1,08
Y = 12% = 1,12
Tk = 8 dni
q = 13000 kg = 13 t
-------------------------------
Nkd = ?
Q = ?
= 107,4 kont.

## Slide 14: 2. naloga - izračun
Nki = 116
Pp = 8% = ( = 1,08
Y = 12% = 1,12
Tk = 8 dni
q = 13000 kg = 13 t
-------------------------------
Nkd = 107,4 kont.
Q = ?

## Slide 15: 2. naloga - izračun
Nki = 116
Pp = 8% = ( = 1,08
Y = 12% = 1,12
Tk = 8 dni
q = 13000 kg = 13 t
-------------------------------
Nkd = 107,4 kont.
Q = ?
= = =
= 47.527 t

## Slide 16: 3. naloga - podatki
Koliko tovora bi morali povprečno natovoriti v vsakega od 109 kontejnerjev inventarnega parka, da bi z njimi letno prepeljali 20.800 t tovora, če bodo imeli kontejnerji po 27 obtekov in bo povprečno 9 % kontejnerjev izločenih zaradi popravil.

## Slide 17: 3. naloga- izpis podatkov
Koliko tovora bi morali povprečno natovoriti v vsakega od 109 kontejnerjev inventarnega parka, da bi z njimi letno prepeljali 20.800 t tovora, če bodo imeli kontejnerji po 27 obtekov na leto in bo povprečno 9 % kontejnerjev izločenih zaradi popravil.
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
q = ?
Nkd = ?
Tk = ?

## Slide 18: 3. naloga - izračun
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
q = ?
Tk = ?
Nkd = ?
=

## Slide 19: 3. naloga - izračuni
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tk =?
q =?
Nkd = ?
Tk = =

## Slide 20: 3. naloga - izračuni
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tk =?
Nkd = ?
q =?
Tk = =

## Slide 21: 3. naloga - izračun
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
----------------------------------------------------------------------
Tk = 11,3 dni
Nkd = ?
q =?
)

## Slide 22: 3. naloga - izračun
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
----------------------------------------------------------------------
Tk = 11,3 dni
Nkd = ?
q =?
= 100 kont.

## Slide 23: 3. Naloga - izračun
Nki = 109 kontejnerjev
Q = 20800 t
Okl = 27 obtekov
Pp = 9% Pp = ( = 1,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tk = 11,3 dni
Nkd = 100 kont.
q =?
= = 7,71 t

## Slide 24: 4. naloga - podatki
Izračunaj potrebno št. kontejnerjev delovnega in inventarnega parka za prevoz 45000 t letne količine tovora, ki bo prihajal z 8% neenakomernostjo. Kontejnerji bodo imeli letno 42 obtekov, natovorjeni pa bodo s povprečno po 9850 kg tovora. Povprečno bo 11% kontejnerjev izločenih iz uporabe zaradi popravila ali vzdrževanja.

## Slide 25: 4. naloga - izpis podatkov
Izračunaj potrebno št. kontejnerjev delovnega in inventarnega parka za prevoz 45000 t letne količine tovora, ki bo prihajal z 8% neenakomernostjo. Kontejnerji bodo imeli letno 42 obtekov, natovorjeni pa bodo s povprečno po 9850 kg tovora. Povprečno bo 11% kontejnerjev izločenih iz uporabe zaradi popravila ali vzdrževanja.
Q = 45000 t
Y = 8% = 1,08
Okl = 42 obtekov
q = 9850 kg = 9,85t
Pp = 11% Pp = ( = 1,11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nkd = ?
Nki = ?
Tk = ?

## Slide 26: 4. naloga - izračun
Q = 45000 t
Y = 8% = 1,08
Okl = 42 obtekov
q = 9850 kg = 9,85t
Pp = 11% Pp = ( = 1,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tk = ?
Nkd = ?
Nki = ?

## Slide 27: 4. naloga - izračun
Q = 45000 t
Y = 8% = 1,08
Okl = 42 obtekov
q = 9850 kg = 9,85t
Pp = 11% Pp = ( = 1,11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tk = ?
Nkd = ?
Nki = ?
Tk = =

## Slide 28: 4. naloga - izračun
Q = 45000 t
Y = 8% = 1,08
Okl = 42 obtekov
q = 9850 kg = 9,85t
Pp = 11% Pp = ( = 1,11
--------------------------------------------------
Tk = 7,26
Nkd = ?
Nki = ?
= 117,47 kontejnerjev

## Slide 29: 4. naloga - izračun
Q = 45000 t
Y = 8% = 1,08
Okl = 42 obtekov
q = 9850 kg = 9,85t
Pp = 11% Pp = ( = 1,11
--------------------------------------------------
Tk = 7,26
Nkd = 117,47 kont.
Nki = ?
)
130,39 / 131 kont.

## Slide 30: 5. naloga - podatki
Izračunaj potrebno št. kontejnerjev delovnega in inventarnega parka za prevoz 15000 t letne količine tovora, ki bo prihajal z 8% neenakomernostjo. Kontejnerji bodo imeli letno 6 dnevni obtek, natovorjeni pa bodo s povprečno po 4300 kg tovora. Povprečno bo 6% kontejnerjev izločenih iz uporabe zaradi popravila ali vzdrževanja.

## Slide 31: 5. naloga – izpis podatkov
Izračunaj potrebno št. kontejnerjev delovnega in inventarnega parka za prevoz 15000 t letne količine tovora, ki bo prihajal z 8% neenakomernostjo. Kontejnerji bodo imeli letno 6 dnevni obtek, natovorjeni pa bodo s povprečno po 4300 kg tovora. Povprečno bo 6% kontejnerjev izločenih iz uporabe zaradi popravila ali vzdrževanja.
Q = 15000 t
Y = 8% = 1,08
Tk = 6 dni
Q = 4300 kg = 4,3 t
Pp = 6% Pp = ( = 1,06

## Slide 32: 5. naloga -izračun
Q = 15000 t
Y = 8% = 1,08
Tk = 6 dni
q = 4300 kg = 4,3 t
Pp = 6% Pp = ( = 1,06
--------------------------------------------------
Nkd = ?
Nki = ?

## Slide 33: 5. naloga - izračun
Q = 45000 t
Y = 8% = 1,08
Tk = 6 dni
q = 4300 kg = 4,3t
Pp = 11% Pp = ( = 1,11
--------------------------------------------------
Nkd = ?
Nki = ?
=
= 74,1 kontejnerjev

## Slide 34: 5. naloga - izračun
Q = 15000 t
Y = 8% = 1,08
Tk = 6 dni
q = 4300 kg = 4,3t
Pp = 6% Pp = ( = 1,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nkd = 74,1 kont
Nki = ?
)

## Slide 35: 5. naloga - izračun
Q = 15000 t
Y = 8% = 1,08
Tk = 6 dni
q = 4300 kg = 4,3t
Pp = 6% Pp = ( = 1,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nkd = 74,1 kont
Nki = ?
)
/ 79 kont.