## Slide 1: Linijski prevoz tovora Priprava na maturo naloga 1

## Slide 2: Podatki za nalogo
S tovornim vozilom, ki ima nosilnost 28 ton opravljamo prevoz tovora na liniji. Povprečna hitrost vozila je 34 km/h. Povprečni čas, na polovici linije od T1 do T2je za natovarjanje 17 minut in za raztovarjanje 15 minut.

## Slide 3: Matrika prevoza je sledeča:
Razdalja med terminali:
A - 11km - B - 14km - C - 12km - D - 15km - E - 11km - F - 13km - G – 10km – H – 11km - I
terminal | A=T1 | B | C | D | E | F | G | H | I=T2 | natovor | raztovor | q | L | U
A=T1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
B |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
C |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
I =T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Izračunaj:
količino prepeljanega tovora
največjo možno količino tovora med terminusoma T1 do T2
transportno delo
največje možno transportno delo
koeficient neenakomernosti tovornega toka
čas kroženja vozila na liniji
koeficient zasedenosti – izkoristka vozila
povprečno obremenitev vozila
srednjo dolžino prepeljanega tovora
eksploatacijsko hitrost vozila na liniji

## Slide 5: Podatki:
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 minut
tr = 15 minut

## Slide 6: Izračun tabele
terminal | A=T1 | B | C | D | E | F | G | H | I=T2 | natovor | raztovor | q | L | U
A=T1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | / | 10 | 11 | 110
B |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 18 | 14 | 252
C |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 25 | 12 | 300
D |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 28 | 15 | 420
E |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | 11 | 297
F |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 26 | 13 | 338
G |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 10 | 190
H |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 143
I = T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 13 | / | / | /
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 49 | 166 | 97 | 2050

## Slide 7: 1. Količina prepeljanega tovora
Q
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t

## Slide 8: 2. Največja količina tovora med T1 in T2
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax=224

## Slide 9: 3. Transportno delo
iz tabele:
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km

## Slide 10: 4. Največje možno transportno delo
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km

## Slide 11: 5. Koeficient neenakomernega tovornega toka
=
= = 1,35
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km

## Slide 12: 6. Čas kroženja vozila na liniji
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km
Tk = 406,4 min

## Slide 13: 7. Koeficient zasedenosti- izkoristka vozila
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km
Tk = 406,4 min

## Slide 14: 8. Povprečna obremenitev vozila
=
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km
Tk = 406,4 min

## Slide 15: 9. Srednja dolžina prepeljanega tovora
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km
Tk = 406,4 min

## Slide 16: 10. Eksploatacijska hitrost vozila na liniji
q = 28 t
V = 34 km/h
tn = 17 min
tr = 15 min
Q = 49 t
Qmax = 224
U =2050 t/km
Tk = 406,4 min