## Slide 1: Linijski prevoz tovora naloga 3

## Slide 2: Podatki za nalogo
S tovornim vozilom, ki ima nosilnost 40 ton opravljamo prevoz tovora na liniji. Povprečna hitrost vozila je 37 km/h. Povprečni čas za natovarjanje in za raztovarjanje na polovici linije od T1 do T2 je 1 uro in 10 minut.

## Slide 3: Matrika prevoza je sledeča:
Razdalja med terminali:
A - 10km - B - 15km - C - 13km - D - 16km - E - 12km - F - 14km - G – 15km – H – 5km - I
terminal | A=T1 | B | C | D | E | F | G | H | I=T2 | natovor | raztovor | q | L | U
A=T1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
B |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
C |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
F |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 
I=T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Izračunaj:
količino prepeljanega tovora
transportno delo
koeficient neenakomernosti tovornega toka
čas kroženja vozila na liniji
koeficient zasedenosti – izkoristka vozila
povprečno obremenitev vozila
eksploatacijsko hitrost vozila na liniji

## Slide 5: Podatki:
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1 ura + 10 min – 70 minut
N = 9 postaj

## Slide 6: Matrika prevoza je sledeča:
Razdalja med terminali:
A - 10km - B - 15km - C - 13km - D - 16km - E - 12km - F - 14km - G – 15km – H – 5km - I
terminal | A=T1 | B | C | D | E | F | G | H | I=T2 | natovor | raztovor | q | L | U
A=T1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | / | 10 | 10 | 100
B |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 15 | 240
C |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 25 | 13 | 325
D |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 30 | 16 | 480
E |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | 12 | 312
F |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27 | 14 | 378
G |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 15 | 300
H |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 20 | 5 | 100
I=T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 20 | / | / | /
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 57 | 174 | 100 | 2235

## Slide 7: 1. Količina prepeljanega tovora
Q
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t

## Slide 8: 2. Transportno delo
iz tabele:
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t
U =2235 t/km

## Slide 9: 3. Koeficient neenakomernega tovornega toka
=
= = 1,38
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t
U =2237 t/km

## Slide 10: 4. Čas kroženja vozila na liniji
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t
U = 2235t/km
Tk = 464,3 min

## Slide 11: 5. Koeent zasedenosti- izkoristka vozila
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t
U =2235 t/km
Tk =464,3min

## Slide 12: 6. Povprečna obremenitev vozila
=
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t
U = 2235 t/km
Qmax = 320 t
Tk = 464,3 min

## Slide 13: 7. Eksploatacijska hitrost vozila na liniji
q = 40 t
v = 37 km/h
tnr = 1ura + 10 min
Q = 57 t
U = 2235 t/km
Qmax = 320 t
Tk = 464,3 min