## Slide 1: PALETIZACIJA
Izračun višine tovorne enote:
h = skupna višina paletizirane enote (m)
H = lastna višina palete = 0,144 m
G = nosilnost palete v tonah (t) – običajno je 1t
l = dolžina blaga na paleti v m
ρ = specifična masa tovora na paleti v t/m3
p = širina tovora na paleti

## Slide 2: 1. naloga
Izračunaj višino zlaganja paketov na ravno paleto, ki ima nosilnost 950 kg, če je dolžina blaga na paleti 110 cm, širina 90 cm in ima tovor specifično maso 1.2 t/m3-

## Slide 3: Izpis podatkov
Izračunaj višino zlaganja paketov na ravno paleto, ki ima nosilnost 950 kg, če je dolžina blaga na paleti 110 cm, širina 90 cm in ima tovor specifično maso 1.2 t/m3-
G = 950 kg = 0,95 t
l = 110 cm = 1,1 m
H = 0,144 m
p = 90 cm =0,9 m
ρ = 1,2 t/m3

## Slide 4: Izpis podatkov
Izračunaj višino zlaganja paketov na ravno paleto, ki ima nosilnost 950 kg, če je dolžina blaga na paleti 110 cm, širina 90 cm in ima tovor specifično maso 1.2 t/m3-
G = 950 kg = 0,95 t
l = 110 cm = 1,1 m
H = 0,144 m
p = 90 cm =0,9 m
ρ = 1,2 t/m3
h →

## Slide 5: izračun
G = 950 kg = 0,95 t
l = 110 cm = 1,1 m
H = 0,144 m
p = 90 cm =0,9 m
ρ = 1,2 t/m3
h →
h =
= ,944 m

## Slide 6: 2. naloga
Izračunaj višino zlaganja paketov na ravno paleto, ki ima nosilnost 920 kg, če je dolžina blaga na paleti 10 dm, širina 8 dm in ima tovor specifično maso 1.1 t/m3-
G = 920 kg = 0,92 t
l = 10 dm = 1 m
H = 0,144 m
p = 8 dm =0,8 m
Ρ = 1,1 t/m3

## Slide 7: izračun
G = 920 kg = 0,92 t
l = 10 dm = 1 m
H = 0,144 m
p = 8 dm = 0,8 m
Ρ = 1,1 t/m3
h →
h = 1,19 m

## Slide 8: 3. Naloga - izračun nosilnosti palete
Kolikšna bi morala biti nosilnost ravne lesene palete, da bi lahko nanjo natovorili tovor s širino 85 cm, višino 98 cm, dolžino 105 cm in specifično maso 1,35 t/m3.

## Slide 9: 3. Naloga - izračun nosilnosti palete
Kolikšna bi morala biti nosilnost ravne lesene palete, da bi lahko nanjo natovorili tovor s širino 85 cm, višino 98 cm, dolžino 105 cm in specifično maso 1,35 t/m3.
p = 85 cm = 0,85 m
h = 98 cm = 0,98 m
l = 105 cm = 1,05 m
ρ = 1,35 t/m3
H = 0,144 m
--------------------
G = ?

## Slide 10: podatki
p = 85 cm = 0,85 m
h = 98 cm = 0,98 m
l = 105 cm = 1,05 m
ρ = 1,35 t/m3
H = 0,144 m
--------------------
G = ?

## Slide 11: Pretvorba enačbe
p = 85 cm = 0,85 m
h = 98 cm = 0,98 m
l = 105 cm = 1,05 m
ρ = 1,35 t/m3
H = 0,144 m
---------------------------------------------------------------------------
G = ?
h → G *p *l*ρ

## Slide 12: izračun
p = 85 cm = 0,85 m
h = 98 cm = 0,98 m
l = 105 cm = 1,05 m
ρ = 1,35 t/m3
H = 0,144 m
--------------------
G = ?
G *p *l*ρ
G *0,85 *1,05*1,35= *1,205=
=1,007 t

## Slide 13: 4. Naloga - izračun širine tovora na paleti
Kolikšna bi morala biti širina zlaganja blaga na ravno leseno paleto, če bo skupna višina paletizirane enote 98 cm, dolžina 125 cm in bo imel tovor specifično maso 970 kg/m3

## Slide 14: Izpis podatkov
Kolikšna bi morala biti širina zlaganja blaga na ravno leseno paleto, če bo skupna višina paletizirane enote 98 cm, dolžina 125 cm in bo imel tovor specifično maso 970 kg/m3
h = 98 cm = 0,98 m
l = 125 cm = 1,25 m
H = 0,144 m
ρ = 970 kg/m3 = 0,97t/m3

## Slide 15: izračun
h = 98 cm = 0,98 m
l = 125 cm = 1,25 m
H = 0,144 m
ρ = 970 kg/m3 = 0,97t/m3
P = ?
h → p →

## Slide 16: izračun
h = 98 cm = 0,98 m
l = 125 cm = 1,25 m
H = 0,144 m
ρ = 970 kg/m3 = 0,97t/m3
p →
p = = =
= 0,99 m