## Slide 1: PALETIZACIJA
Izračun potrebnega št. palet:
Npd = potrebno število palet delovnega parka
Q = količina tovora za paletizacijo na leto v t
q = povprečna obremenitev ene palete v t
Y = koeficient neenakomernega toka tovora
Opl = letno število obtekov ene palete
Dd = število delovnih dni
Tp = čas trajanja obteka palet v dnevih

## Slide 2: Izračun potrebnega števila palet
Obtek je čas, ki mine od enega do drugega natovora palete. Odvisen je od razdalje in hitrosti prevoza.
Če želimo izračunati potrebno število palet inventarnega parka, kar pomeni vseh palet, ki jih potrebujemo, ker jih bo del izključen iz obteka zaradi popravil, je potrebno št. palet delovnega parka ustrezno povečati:
)
Npi = potrebno število palet inventarnega parka
Pp = odstotek pokvarjenih palet

## Slide 3: 1. naloga
Izračunaj potrebno število palet delovnega in inventarnega parka, če bomo letno poslali 6000 ton blaga na paletah s povprečno obremenitvijo 720 kg. V letu je 305 delovnih dni, ena paleta bo imela povprečen obtek 6,1 dan. Blago bo dotekalo z 10% neenakomernostjo. Povprečno bo 18% palet pokvarjenih.

## Slide 4: 1. naloga - izpis podatkov
Izračunaj potrebno število palet delovnega in inventarnega parka, če bomo letno poslali 6000 ton blaga na paletah s povprečno obremenitvijo 720 kg. V letu je 305 delovnih dni, ena paleta bo imela povprečen obtek 6,1 dan. Blago bo dotekalo z 10% neenakomernostjo. Povprečno bo 18% palet pokvarjenih.
Q = 6000 t
q = 720 kg = 0,72 t
Dd = 305 dni
Tp = 6,1 dni
Y = 10% = 1,1
Pp = 18% = ( = 1,18

## Slide 5: 1. naloga - izračun
Q = 6000 t
q = 720 kg = 0,72 t
Dd = 305 dni
Tp = 6,1 dni
Y = 10% = 1,1
Pp = 18% = ( = 1,18
_______________________________
Npd = ?
Npi = ?

## Slide 6: 1. naloga - izračun
Q = 6000 t
q = 720 kg = 0,72 t
Dd = 305 dni
Tp = 6,1 dni
Y = 10% = 1,1
Pp = 18% = ( = 1,18
_______________________________
Npd = ?
Npi = ?
Opl = 50 obtekov

## Slide 7: 1. naloga - izračun
Q = 6000 t
q = 720 kg = 0,72 t
Dd = 305 dni
Tp = 6,1 dni
Y = 10% = 1,1
Pp = 18% = ( = 1,18
_______________________________
Npd = 183,3 palet
Npi = ?
= = =
=183,3 palet

## Slide 8: 1. naloga - izračun
Q = 6000 t
q = 720 kg = 0,72 t
Dd = 305 dni
Tp = 6,1 dni
Y = 10% = 1,1
Pp = 18% = ( = 1,18
_______________________________
Npd = 183,3 palet
Npi = ?
)
= 216,29 / 217 palet

## Slide 9: 2. Naloga
Izračunaj potrebno št. palet delovnega in inventarnega parka, če bomo letno poslali 8500 t blaga na paletah s povprečno obremenitvijo 680 kg. V letu je 304 delovnih dni. Ena paleta bo imela povprečen obtek 3,8 dni. Blago bo dotekal s 15% neenakomernostjo. Povprečno bo 15 % palet izločenih.

## Slide 10: 2. naloga - podatki
Izračunaj potrebno št. palet delovnega in inventarnega parka, če bomo letno poslali 8500 t blaga na paletah s povprečno obremenitvijo 680 kg. V letu je 304 delovnih dni. Ena paleta bo imela povprečen obtek 3,8 dni. Blago bo dotekal s 15% neenakomernostjo. Povprečno bo 15 % palet izločenih.
Q = 8500 t
q = 680 kg = 0,68 t
Dd = 304 dni
Tp = 3,8 dni
Y = 15% = 1,15
Pp = 15% = ( = 1,15

## Slide 11: 2. naloga - izračun
Q = 8500 t
q = 680 kg = 0,68 t
Dd = 304 dni
Tp = 3,8 dni
Y = 15% = 1,15
Pp = 15% = ( = 1,15
_____________________________
Opl = ?
Npd = ?
Npi = ?
=

## Slide 12: 2. naloga - izračun
Q = 8500 t
q = 680 kg = 0,68 t
Dd = 304 dni
Tp = 3,8 dni
Y = 15% = 1,15
Pp = 15% = ( = 1,15
_____________________________
Opl = ?
Npd = ?
Npi = ?
=
Opl = 80 obtekov

## Slide 13: 2. naloga - izračun
Q = 8500 t
q = 680 kg = 0,68 t
Dd = 304 dni
Tp = 3,8 dni
Y = 15% = 1,15
Pp = 15% = ( = 1,15
____________________________
Opl = 80 obtekov
Npd = ?
Npi = ?
= = =
= 179,7 palet

## Slide 14: 2. naloga - izračun
Q = 8500 t
q = 680 kg = 0,68 t
Dd = 304 dni
Tp = 3,8 dni
Y = 15% = 1,15
Pp = 15% = ( = 1,15
_____________________________
Opl = 80
Npd = 179,6
Npi = ?
)=
= 206,54 / 207 palet

## Slide 15: 3. naloga
Koliko tovora, ki do dotekal s 8% neenako- mernostjo, bi lahko letno odpremili na 350 paletah inventarnega parka, ki bodo imele 5 dnevni obtek, če bi letno delali 303 dni? Na vsako paleto bo povprečno natovorili po 390 kg tovora. Zaradi popravil bi bilo povprečno 16% palet izven uporabe.

## Slide 16: 3. naloga - podatki
Koliko tovora, ki do dotekal s 8% neenakomernostjo, bi lahko letno odpremili na 350 paletah inventarnega parka, ki bodo imele 5 dnevni obtek, če bi letno delali 303 dni? Na vsako paleto bo povprečno natovorili po 390 kg tovora. Zaradi popravil bi bilo povprečno 16% palet izven uporabe.
Y = 8% = 1,08
Npi = 350 palet
Tp = 5 dni
Dd =303 dni
q = 390 kg = 0,39 t
Pp = 16% = ( = 1,16

## Slide 17: 3. naloga - izračun
Y = 8% = 1,08
Npi = 350 palet
Tp = 5 dni
Dd =303 dni
q = 390 kg = 0,39 t
Pp = 16% = ( = 1,16
------------------------------------------
Npd = ?
Opl = ?
Q = ?

## Slide 18: 3. naloga - izračun
Y = 8% = 1,08
Npi = 350 palet
Tp = 5 dni
Dd =303 dni
q = 390 kg = 0,39 t
Pp = 16% = ( = 1,16
------------------------------------------
Npd = ?
Opl = ?
Q = ?
= 301,72 palet

## Slide 19: 3. naloga - izračun
Y = 8% = 1,08
Npi = 350 palet
Tp = 5 dni
Dd =303 dni
q = 390 kg = 0,39 t
Pp = 16% = ( = 1,16
------------------------------------------
Npd = 301,72 palet
Opl = ?
Q = ?
=
= = 60,6 obtekov

## Slide 20: 3. naloga - izračun
Y = 8% = 1,08
Npi = 350 palet
Tp = 5 dni
Dd =303 dni
q = 390 kg = 0,39 t
Pp = 16% = ( = 1,16
------------------------------------------
Npd = 301,72 palet
Opl = 60,6 obtekov
Q = ?
= =
= 6602,64 t

## Slide 21: 4. Naloga
Koliko tovora bi morali povprečno natovoriti na vsako od 300 palet delovnega parka, da bi z njim odpremili 5.500 t tovora, če bi trajal obtek povprečno 6 dni in bi letno delali 304 dni?

## Slide 22: 4. naloga - podatki
Koliko tovora bi morali povprečno natovoriti na vsako od 300 palet delovnega parka, da bi z njim odpremili 5.500 t tovora, če bi trajal obtek povprečno 6 dni in bi letno delali 304 dni?
Npd = 300 palet
Q = 5.500 t
Tp = 6 dni
Dd = 304 dni

## Slide 23: 4. naloga - izračun
Npd = 300 palet
Q = 5.500 t
Tp = 6 dni
Dd = 304 dni
-----------------------------------------------------------------------------------
Opl = ?
q = ?

## Slide 24: 4. naloga - izračun
Npd = 300 palet
Q = 5.500 t
Tp = 6 dni
Dd = 304 dni
------------------------------------------
Opl = ?
q = ?
Opl = 50,67 obtekov

## Slide 25: 4. naloga - izračun
Npd = 300 palet
Q = 5.500 t
Tp = 6 dni
Dd = 304 dni
------------------------------------------
Opl = 50,67 obtekov
q = ?

## Slide 26: 4. naloga - izračun
Npd = 300 palet
Q = 5.500 t
Tp = 6 dni
Dd = 304 dni
------------------------------------------
Opl = 50,67 obtekov
q = ?
= 0,36 t

## Slide 27: 5. Naloga
Koliko tovora bi morali povprečno natovoriti na vsako od 500 palet delovnega parka, da bi z njim odpremili 6800 t tovora, če bi trajal obtek povprečno 10 dni in bi letno delali 305 dni?

## Slide 28: 5. naloga - podatki
Koliko tovora bi morali povprečno natovoriti na vsako od 500 palet delovnega parka, da bi z njim odpremili 6800 t tovora, če bi trajal obtek povprečno 10 dni in bi letno delali 305 dni?
Npd = 500 palet
Q = 6800 t
Tp = 10 dni
Dd = 305 dni

## Slide 29: 5. naloga - izračun
Npd = 500 palet
Q = 6800 t
Tp = 10 dni
Dd = 305 dni
---------------------------
Opl = ?
q = ?

## Slide 30: 5. naloga - izračun
Npd = 500 palet
Q = 6800 t
Tp = 10 dni
Dd = 305 dni
---------------------------
Opl = ?
q = ?
Opl = 30,5 obtekov

## Slide 31: 5. naloga - izračun
Npd = 500 palet
Q = 6800 t
Tp = 10 dni
Dd = 305 dni
---------------------------
Opl = 30,5 obtekov
q = ?
= = = 0,45 t

## Slide 32: 6. naloga
Koliko tovora, ki do dotekal s 12% neenakomernostjo, bi lahko letno odpremili na 350 paletah inventarnega parka, ki bodo imele 6 dnevni obtek, če bi letno delali 308 dni? Na vsako paleto bo povprečno natovorili po 410 kg tovora. Zaradi popravil bi bilo povprečno 14% palet izven uporabe.

## Slide 33: 6. naloga - podatki
Koliko tovora, ki do dotekal s 12% neenakomernostjo, bi lahko letno odpremili na 350 paletah inventarnega parka, ki bodo imele 6 dnevni obtek, če bi letno delali 308 dni? Na vsako paleto bo povprečno natovorili po 410 kg tovora. Zaradi popravil bi bilo povprečno 14% palet izven uporabe.
Y = 12% = 1,12
Npi = 350 palet
Tp = 6 dni
Dd =308 dni
q = 410 kg = 0,41 t
Pp = 14% = ( = 1,14

## Slide 34: Izračun
Y = 12% = 1,12
Npi = 350 palet
Tp = 6 dni
Dd =308 dni
q = 410 kg = 0,41 t
Pp = 14% = ( = 1,14
----------------------------------------------------
Npd = ?
Opl = ?
Q = ?
=

## Slide 35: Izračun
Y = 12% = 1,12
Npi = 350 palet
Tp = 6 dni
Dd =308 dni
q = 410 kg = 0,41 t
Pp = 14% = ( = 1,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Npd = ?
Opl = ?
Q = ?
=
= 307,02 palet

## Slide 36: Izračun
Y = 12% = 1,12
Npi = 350 palet
Tp = 6 dni
Dd =308 dni
q = 410 kg = 0,41 t
Pp = 14% = ( = 1,14
----------------------------------------------------
Npd = 307,02
Opl = ?
Q = ?
=
Opl Opl = 51,33 obtekov

## Slide 37: Izračun
Y = 12% = 1,12
Npi = 350 palet
Tp = 6 dni
Dd =308 dni
q = 410 kg = 0,41 t
Pp = 14% = ( = 1,14
----------------------------------------------------
Npd = 307,02 palet
Opl = 51,33 optekov
Q = ?
= = 5769,05 t