## Slide 1: Analiza voznega parka s komentarjem
---------------------------------------------------

## Slide 2: Analiza voznega parka- domača naloga
Transportno podjetje ima 8 vozil inventarnega park. V obratovalnem obdobju 7 dni so vozila prepeljala 730 t tovora in ustvarila 11.350 t/km. Pri tem je bilo uporabljeno 345 avtour za vožnjo, 455 avtour za pripravo in 180 ur za krajše postanke v prometu.
V tem času so skupaj prevozila 5.400 km, od tega 1950 km prazna. Za pot v garažo in iz garaže so opravila 150 km. S tovorom so skupaj opravila 160 voženj.

## Slide 3: Tabela aktivnosti voznega parka
vozilo | Nosiln. | pon | por. | sred | čet | pet | sob | ned | AD | ADd | ADg | ADn
1 | 20t | d | d | n | d | d | d | g |  |  |  | 
2 | 15t | d | n | n | d | d | d | d |  |  |  | 
3 | 5t | g | g | d | d | d | d | g |  |  |  | 
4 | 5t | d | d | d | d | d | d | g |  |  |  | 
5 | 10t | n | d | d | d | d | g | g |  |  |  | 
6 | 10t | d | d | d | n | g | d | g |  |  |  | 
7 | 7t | d | g | d | d | d | d | d |  |  |  | 
8 | 8t | n | d | d | d | d | n | g |  |  |  | 

## Slide 4: podatki
IZRAČUNAJ:
1. koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka
2. koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka
3. koeficient tehnične sposobnosti voznega parka
4. stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov
5. koeficient izkoristka dinamične nosilnosti prevoznega sredstva
6. koeficient izkoristka statične nosilnosti prevoznega sredstva
7. povprečno dnevno prevoženo pot
8. koeficient izkoristka časa v 24 urah
9. tehnična hitrost prevoznega procesa
10. prometna hitrost prevoznega procesa
11. eksploatacijska hitrost prevoznega procesa
12. koeficient izkoristka delovnega časa prevoznega sredstva
13. povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora
14. povprečno dolžino vožnje s tovorom

## Slide 5: Iz podatkov
Ai= vozila inventarnega parka- 8 vozil
Dd= delovni dnevi- 7 dni
Q= prepeljan tovor- 730 t
U= transportno delo- 1.350t/km - Prevozno delo (U) zapišemo v tonskih kilometrih (tkm) in je zmnožek prepeljanega tovora v tonah in razdalje, ki smo jo prevozili s tovorom.
AHv= avtour vožnje - 345
AHp= avtoure priprave - 455 ur
AHkp= krajši postanki v prometu - 180 ur
Ak= skupaj prevoženi km - 5.400 km
Akp= prevoženi km s praznimi vozili - 1950 km
Akg= prevožena pot v in iz garaže - 150 km
Z= število voženj - 160

## Slide 6: Tabela aktivnosti voznega parka
vozilo | nosiln. | pon | por. | sred | čet | pet | sob | ned | AD | ADd | ADg | ADn
1 | 20t | d | d | n | d | d | d | g | 7 | 5 | 1 | 1
2 | 15t | d | n | n | d | d | d | d | 7 | 5 | 0 | 2
3 | 5t | g | g | d | d | d | d | g | 7 | 4 | 3 | 0
4 | 5t | d | d | d | d | d | d | g | 7 | 6 | 1 | 0
5 | 10t | n | d | d | d | d | g | g | 7 | 4 | 2 | 1
6 | 10t | d | d | d | n | g | d | g | 7 | 4 | 2 | 1
7 | 7t | d | g | d | d | d | d | d | 7 | 6 | 1 | 0
8 | 8t | n | d | d | d | d | n | g | 7 | 4 | 1 | 2
 | Q=80t |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 38 | 11 | 7
 | q=10t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: 1. Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka
Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka je razmerje med avtodnevi vozil na delu in avtodnevi vozili inventarnega parka. Koeficient nam pokaže procent izkoriščenosti inventarnega voznega parka.

## Slide 8: 2. Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka
Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka je razmerje med avtodnevi vozil, ki so na delu in avtodnevi vozil, ki so sposobni za delo. Koeficient delovne izkoriščenosti nam pokaže, kakšen je procent izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka.
vozil

## Slide 9: 3. Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka
Tehnična sposobnosti voznega parka je sposobnost prepeljati tovor ali potnike iz enega mesta na drugo. Ko govorimo o sposobnosti voznega parka imamo v mislih tehnično zmogljivost vseh prevoznih sredstev voznega parka, zmanjšano za vozila, v razmerju z vozili, ki so zaradi okvar nesposobna za delo.

## Slide 10: 4. Koeficient izkoristka prevoženih km
Je razmerje med prevoženimi km s tovorom in skupaj prevoženimi kilometri. Koeficient prevožene poti ali stopnja izkoristka prevoženih kilometrov je razmerje med prevoženimi kilometri s tovorom in skupnimi prevoženimi kilometri. Koeficient nam pove koliko smo dejansko izkoriščali prevozno sredstvo na določeni prevozni poti.

## Slide 11: 5. Koeficient izkoristka dinamične nosilnosti prevoznega sredstva
Koeficient dinamičnega izkoristka prevoznega sredstva nam pove dejansko izkoriščenost vozila s prepeljanim tovorom. Koeficient izkoristka dinamične nosilnosti vozil je razmerje med opravljenim prevoznim delom (U) in zmnožkom med nosilnostjo vozila in prevoženimi kilometri s tovorom.
t

## Slide 12: 6. Koeficient izkoristka statične nosilnosti prevoznega sredstva
Koeficient statične nosilnosti prevoznega sredstva nam pove, kako smo izkoristili tovorni prostor prevoznega sredstva. Koeficient izkoristka statične nosilnosti vozil je razmerje med prepeljanim tovorom in nosilnostjo vozila.

## Slide 13: 7. Povprečno dnevno prevožena pot
Dobimo, če prevožene km delimo s številom dni dela.

## Slide 14: 8. Koeficient izkoristka časa v 24 urah
Je razmerje med avtourami dela in možnimi avtourami dela, to je, če bi vsak dan, ko so delala, delala vseh 24 ur.

## Slide 15: 9. Tehnična hitrost prevoznega procesa
Tehnična hitrost je razmerje med skupnimi prevoženimi kilometri in časom dejanskega premikanja vozil v prometu. Dejansko premikanje vozil dobimo tako, da od časa vožnje odštejemo krajše postanke v prometu.

## Slide 16: 10. Prometna hitrost prevoznega procesa
Prometna hitrost prevoznega procesa je razmerje med skupnimi prevoženimi kilometri in avtourami vožnje.

## Slide 17: 11. Eksploatacijska hitrost prevoznega procesa
Eksploatacijska hitrost prevoznega procesa je razmerje med prevoženimi kilometri in avtourami dela.

## Slide 18: 12. Koeficient izkoristka delovnega časa prevoznega sredstva
Koeficient izkoristka delovnega časa nam pove dejansko izkoriščenost prevoznega sredstva v delovnem času. Koeficient izkoristka delovnega časa je razmerje med avtourami vožnje in avtourami dela v delovnem času.

## Slide 19: 13. Povprečna pot ene tone tovora
Je razmerje med transportnim delom in količino prepeljanega tovora.

## Slide 20: 14. Povprečna dolžina vožnje s tovorom
Je razmerje med prevoženimi kilometri s tovorom in številom voženj (ciklov).