ELEMENTI KONSTRUKCIJ

so elementi, ki v okviru stroja, naprave, nosilne konstrukcije omogočajo nemoteno delovanje in uporabo, ob tem pa zagotavljajo ustrezno varnost ter ekološko sprejemljivost.

Stròj ('mašina' -die Maschine) je mehanična naprava, ki pretvarja energijo, jo prenaša in opravlja delo. Sestavljen je iz več mirujočih in gibajočih delov – strojni elementi.

STROJNI ELEMENTI

Konstruirajte, vrednotite, izberite,…stroji element,

ki bo zadostil zahtevam: 1), 2), 3)…

MEHANIKA

DEFINICIJA MEHANIKE:

MEHANIKA – izhaja iz grške besede mehano, kar pomeni stroj, orodje.

Mehanika je nauk o silah, in gibanju teles.

UVOD V MEHANIKO

Osnovne veličine SI:

- za maso:				m 	kilogram [kg]

- za dolžino: 				l 	meter [m]

- za čas:					t 	sekunda [s]

- za jakost el. toka:		I 	amper [A]

- za količino snovi:		n 	mol [mol]

- za svetilnost:			I 	candela [cd]

- temperaturo: 			T 	Kelvin [K]

Izpeljane veličine in enote:

- za silo 					F 	 Newton (njutn), [N]

- za delo 					A,W	 Joule (džul), [J = Nm]

- za moč 					P 	Watt, [W = J/s = Nm/s]

- za tlak 					p 	 Pascal (pascal), [Pa = 1 N/m2]

SILA

Silo označimo s črko F, enota za silo pa je newton [N]

1 kg povzroča silo teže 10 N

Določena je z VELIKOSTJO ali jakostjo,USMERJENOSTJO in PRIJEMALIŠČEM.

SILA (F) – je vzrok za spremembo oblike telesa ali za spremembo njegovega gibanja.

Sile delimo na:

zunanje - so tiste, ki delujejo na telo od zunaj,

notranje - z njimi se telo upira delovanju zunajim silam,

akcijske/aktivne - pomagajo gibanju (sila teže, sila vetra, vlečna sila avtomobila...)

reakcijske/pasivne - gibanju nasprotujejo (sila trenja, zračni upor...).

OSNOVNI (NEWTONOVI) ZAKONI MEHANIKE:

1. ZAKON – Zakon o vztrajnosti

Telo miruje ali se giblje enakomerno premočrtno, če nanj ne deluje nobena sila ali če je izpostavljeno vplivu sil, katerih rezultanta je enaka 0.

2. ZAKON – Osnovni zakon mehanike

Če rezultanta vseh sil, ki delujejo na masno točko ni nična, se točka giblje s pospeškom ki je premo sorazmeren z rezultanto vseh sil in ima isto smer kot rezultanta vseh sil. Ta zakon zapišemo v obliki:

3. ZAKON – Zakon o akciji in reakciji

Če prvo telo deluje na drugo z neko silo F, deluje hkrati tudi drugo telo na prvo z enako veliko, a nasprotno usmerjeno silo. Takima silama pravimo ravnotežni par sil ali akcija je enaka reakciji.

TEŽA

… je sila, vzrok zanjo je privlačnost zemlje

(zemeljski pospešek - g = 9,81m/s2).

Fg = m . g

VEKTORJI

Veličine, ki so povsem definirane z več podatki imenujemo VEKTORJI,

SKALARJE pa veličine, ki so podane samo z enim podatkom.

| Skalarji: - masa - temperatura - čas | Vektorji: - sila - hitrost - pospešek - moment sile |
| --- | --- |

SILE S SKUPNIM PRIJEMALIŠČEM

Če na togo telo deluje več sil in se vse njihove smernice sekajo v isti točki, imamo opraviti s sistemom sil s skupnim prijemališčem.

Naloge lahko rešujemo GRAFIČNO ali ANALITIČNO.

Ne glede na način seštevanja (grafično, analitično), moramo vse sile vrisati v LEGOPIS sil.

Legopis sil                         Paralelogram sil

Naloga:

Vrv za obešanje perila je napeta kot kaže skica. Kakšna je sila v posamezni veji vrvi, če je teža plašča 50N?

(nalogo reši grafično in analitično)

15°

Pozor!!!         Zelo pomembno znanje matematike

Kotne funkcije:

Kn … nasproti ležna kateta

Kp … pri ležna kateta

H  … hipotenuza

Sile seštevamo kot vektorje, zato si pomagamo s kotnimi funkcijami.

Naloga:

Vrv za obešanje perila je napeta kot kaže skica. Kakšna je sila v posamezni veji vrvi, če je teža plašča 50N?

(nalogo reši grafično in analitično)

Naloga:

Izračunaj sile v podporah!

m = 10 kg

VZTRAJNOSTNA SILA

SILE BREZ SKUPNEGA PRIJEMALIŠČA

MOMENT SILE

…  je produkt sile in ročice:

# Text boxes

H

Kn



Kp

30o