## Slide 1: EMBALAŽA

## Slide 2
Beseda embalaža je francoskega izvora, ki pomeni v najširšem smislu nosilec, omot in
vse tisto, v kar blago zavijemo, polnimo, vstavimo, pripravljamo, skratka embaliramo
oz. pakiramo (ovojnina).
Nekoč je embalaža varovala vsebino, nato je postala trženjsko orodje, zdaj pa zaznava spremembe v okolju in izdelku ter uporabnika obvešča o kakovosti
Pakiranje je dejavnost, ki se ukvarja z opremljanjem blaga z embalažo oziroma
sredstvi za pakiranje blaga. Ločimo transportno in potrošniško pakiranje.
Transportno pakiranje ima dva namena:
- zaščititi blago pred okvarami, poškodovanjem, razsipavanjem in onesnaževanjem
med prevozom;
- omogočiti in olajšati pretovorne manipulacije, skladiščenje in transport blaga ter
znižati transportne in druge stroške.
Potrošniško pakiranje pa želi čim bolj približati določen proizvod potrošniku, tako da
ima lahko potrošniška embalaža tudi določeno uporabno vrednost.

## Slide 3
NALOGE EMBALAŽE
nosi blago
ščiti blago; pred razsutjem, razlitjem, prahom, vlago, svetlobo, insekti, korozijo..
privabi kupca; pomaga prodati blago, daje inf. o blagu
omogoča racionalno izrabo prostora; pri transportu, skladiščenju, prodaji, uporabi…

## Slide 4
RAZVRŠČANJE EMBALAŽE:
embalažo razvrščamo po:
Materialu; papir / karton, kovine, polimeri, steklo, les, tkanine, kompleksni materiali
po namenu uporabe; prodajna (lonček), transportna (kontejnerji), notranji (ščiti izdelek od znotraj)
po trajnosti; za enkratno uporabo, za večkratno uporabo, povratna embalaža
po izdelkih; za živila, kemične izdelke, farmacevtske izdelke, za kovinske izdelke…
glede na trdnost je lahko embalaža: trdna, poltrdna, mehka.
po njeni spojenosti z izdelkom je lahko embalaža: ločljiva – neločljiva.

## Slide 5
Sistem embalaže lahko tudi razdelimo na štiri kategorije, in sicer:
1) primarna je nosilec, ki neposredno obdaja izdelek;
2) sekundarna zajema nosilce in zavitke, dodajamo jo primarnim zaradi zaščitnih ali
pa marketinških potreb in jih običajno odstranimo, preden izdelek uporabimo;
3) posebna display embalaža, ki je namenjena razstavljanju izdelka na določenem
prodajnem prostoru in vsebuje prodajno sporočilo;
4) transportna embalaža, ki ima poleg prej omenjenih tudi druge komponente
sistema embalaže, katerih osnovna vloga je zaščita izdelka med prevozom. Včasih
pa tudi ta služi za skladiščenje, identificiranje in razstavljanje izdelka.
Embalaža je lahko standardna (ustreza predpisom – standardom) ali nestandardna.

## Slide 6
Lastnosti posameznih vrst embalaže
PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA
Papir in karton sta še vedno najpomembnejša materiala pri izdelavi zunanje opreme izdelka.
Klasificirajo jih tudi po teži oz. gramaturi, in sicer kot:
papir do 150 g/m²
polkarton od 150 do 250 g/m²
karton od 250 do 400 g/m²
Osnovna surovina za izdelavo je celuloza, ki jo pridobivamo iz lesa, iglavcev in
listavcev. Papirna in kartonska embalaža sta lahko sestavljeni iz enega ali več slojev
enakih ali različnih plasti. Poznamo dvoslojni valoviti, troslojni, pet- in sedem slojni
valoviti papir oz. karton.

## Slide 7
Enostavnost kombiniranja s plastičnimi materiali bo prav tako prispevala
k njegovi nadalni uspešni uporabi na tem področju. Med vsemi materiali, ki jih uporabljamo pri izdelavi embalaže (razen lesa), najmanj onesnažuje okolje.
Prednosti :
lahko se ga kombinira s plastičnimi materiali, da se mu izboljša kakovost
lahko ga oblikujemo
je lahek
je sorazmerno poceni
med vsemi materiali najmanj onesnažuje okolje
varuje pred fizičnimi udarci in drugimi škodljivimi vplivi okolja
lahko ga tiskamo
gladek ali grob
prosojen ali neprosojen
lahko ga recikliramo
Slabosti :
pridobivanje, vremenski vplivi.

## Slide 8
PLASTIČNA EMBALAŽA
Je skupina embalažnih materialov, za katere je značilen hiter razvoj. Uporabljamo jo
ali samo zase za trdo, poltrdo in fleksibilno embalažo ali pa kot pokrivni material in
laminate, ki jih kombiniramo z drugimi embalažnimi materiali.
Prednosti :
nizka specifična teža
nelomljivost
prosojnost
dolga življenjska doba
visoka trdnost
možnost uporabe raznih barvnih kombinacij
nizka cena
prilagodljivost za oblikovanje
odpornost proti zunanjim vplivom
možnost prilagajanja mnogim sistemom izdelovanja embalaže
Plastična embalaža so: vrečke, vreče, omoti, razni drugi termoplastični nosilci, ki so zelo fleksibilni, običajno prosojni, nepropustni ter primerni za zunanjo komercialno predstavitev izdelka.
https://www.youtube.com/watch?v=Ta8HaHP_9rE

## Slide 9
KOVINSKA EMBALAŽA
Najpomembnejši sta železna-jeklena in aluminijasta embalaža. Delež ostalih kovin (svinec, kositer, razne zlitine) je neznaten. Najznačilnejša kovinska embalaža je: pločevinka, ki jo odlikujejo ekonomičnost, trdnost, hermetično varovanje, relativna neobčutljivost na temperaturo in vlago, enostavnost in neobčutljivost pri manipuliranju, kompaktnost, enostavna izdelava, hitro polnjenje in lahka grafična obdelava.
Osnovne slabosti kovinske embalaže so : cena izdelave, teža, energijsko intenzivna proizvodnja materialov, potrebna prevleka (kositer ali premaz). Razen v obliki pločevink (konzerv), folij in trakov je kovinska embalaža tudi v obliki sodov, bobnov, doz, kant, tub, posod, zabojev, palet, kontejnerjev, veder, kanistrov itd.

## Slide 10
STEKLENA IN KERAMIČNA EMBALAŽA
Steklo in keramika sta razen lesa najstarejša materiala, ki so jo uporabljali za varovanje blaga že pred več kot 1000 leti. Danes so jo na mnogih tradicionalnih področjih uporabe v pakiranju izpodrinili papirni, plastični in kovinski nosilci.
Najpomembnejša prednost stekla je njegova kemična obstojnost. Za mnoge kemično aktivne izdelke (kemikalije, zdravila, kozmetične, prehrambene in alkoholne izdelke) je steklo zaradi te svoje lastnosti pravzaprav edini uporabljiv nosilec. Tudi njegova prozornost prispeva k identifikaciji izdelka. Zato lahko opravlja tudi vlogo merilca vsebine.
Bistvena pomanjkljivost steklene in keramične embalaže je njuna krhkost, zato pri transportu zahtevata dodatno zaščitno embalažo, ki se odraža v višjih transportnih stroških. Keramika ima v embaliranju le še ekskluzivno vlogo za gurmanska živila, kozmetiko in žgane pijače.

## Slide 11
LESENA EMBALAŽA
Les ima določene posebne značilnosti: trajnost, trdnost, elastičnost, nizka gostota in cena, enostavna obdelava. Običajne oblike lesene embalaže so: zaboji, oboji, palete, sodi, vedra, košare itd.

## Slide 12
TEKSTILNA EMBALAŽA
Tekstil je za embalažo najmanj uporaben material. Kot naravno vlakno se uporabljajo vlakna jute, ramije, lanu in bombaža, kot sintetična pa poliamidna, poliesterska in polipropilenska vlakna. Najbolj tipična oblika so vreče za izdelke v razsutem stanju, ki niso občutljive na vplive okolja.

## Slide 13
EMBALAŽA IZ KOMPLEKSNIH MATERIALOV
Kombinacija več različnih snovi je za embaliranje najprimernejša. Tako je mogoče pomanjkljivosti posameznih materialov nadomestiti s prednostmi drugih. Tak primer je kombinacija papirja, aluminijske in plastične folije. Takšna kombinacija z učinki presega vsoto kakovosti posameznih materialov, ki jih vsebujejo. Kompleksne materiale izdelujejo na več načinov, in sicer:
- z zlepljenjem (kaširanjem) dveh ali več folij,
- z ekstruzijskim laminiranjem (med dva ploskovna materiala se vliva tanek sloj plastične smole, npr. papir-polietilen-aluminijska folija) in
- z različnimi postopki površinskega plemenitenja.

## Slide 14
AKTIVNA / INTELIGENTNA EMBALAŽA
Pojma se nanašata na sisteme za pakiranje: živil, farmacevtskih izdelkov in drugih izdelkov.
AKTIVNA EMBALAŽA podaljšuje rok trajanja izdelka, ohranja in izboljša kakovost (svežino, organoleptične lastnosti…) izboljša varnost.
Aktivna embalaža (angl. Active Packaging) je embalaža, ki z vključevanjem aktivnih kemijskih in/ali bioloških komponent spreminja stanje pakiranih živil z namenom podaljšanja roka uporabnosti, izboljšave senzoričnih lastnosti oziroma vzdrževanje kvalitete pakiranih živil.

## Slide 15
INTELIGENTNA EMBALAŽA V osnovi poznamo dve vrsti inteligentne embalaže; 1. meri pogoje embalaže na zunanji strani (zunanji kazalniki, senzorji) 2. meri pogoje (neposredno kakovost izdelka) – znotraj embalaže - neposredni kontakt s proizvodom (notranji kazalniki, senzorji) Primeri: Kazalniki; zunanji; časa – temperature TTI, notranji; uhajanja plinov, zrelosti, strupenosti … Senzorji; zunanji/notranji; senzorji, biosenzorji , beleženja pogojev skladiščenja, transporta ...
PAMETNA EMBALAŽA kode + mobilni telefon dodatne informacije o izdelku spletno nakupovanje, trženje.

## Slide 16
OZNAKE NA EMBALAŽI
Oznake na embalaži imajo dva osnovna namena:
Identifikacija - prepoznava pošiljke v času skladiščenja in med transportom, zagotavlja natančno odpremo blaga, ter pravilno predajo prejemniku.
Navodilo za ravnanje z blagom v času skladiščenja in prevažanja blaga na poti iz odpremnega v namembni kraj s tem, da opozarja na posebne lastnosti blaga,
npr. lomljivo, vnetljivo, varovati pred vlago…

## Slide 17: REŠEVANJE PROBLEMATIKE ODPADNE EMBALAŽE
Manj embalažnih materialov: tanjše stene embalaže, opuščanje nepotrebne embalaže
Recikliranje:
ponovno vračanje odpadne embalaže v proces proizvodnje embalaže (kovine, papir, plastika, steklo, …)
Uporaba za kurjavo, za kompost: s sežiganjem v posebnih pečeh, dobijo toploto iz te pa tudi energijo. Embalažo, ki je kemično in biološko razgradljiva lahko kompostiramo.

## Slide 18: Osnovna pravna ureditev
  Zakon o varstvu okolja
      Pravilnik o ravnanju z odpadki
Predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov
Predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki
Predpisi o prekomejnem prehodu odpadkov

## Slide 19: Dolžnosti proizvajalca, uvoznika, embalerja in trgovca
brezplačno vzetje embalaže nazaj
poseben prostor za puščanje in zbiranje embalaže
redno prevzemanje embalaže od izvajalcev javnih služb

## Slide 20
Odpadna embalaža nastane takrat, ko končni uporabnik embalažo odstrani ali jo izprazni.
Glede na mesto nastanka odpadno embalažo delimo na:
Odpadna embalaža kot komunalni odpadek (odpadna prodajna ali skupinska embalaža,
gospodinjstva, industrije, obrti, trgovine, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja).
Odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek. Ta nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske ali storitvene dejavnosti, ter pri izvajanju del v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prometu.
Odpadno embalažo lahko predelamo na sledeče načine:
mehanska reciklaža,
kemijska reciklaža,
kompostiranje,
sežig,
deponiranje.
Da bi bila predelava na omenjene načine učinkovita, je potrebno odpadno embalažo v sklopu sistema gospodarjenja z odpadno embalažo učinkovito zbirati, ločevati, prepeljati, ter za postopke predelave uporabljati sodobne ter okolju prijazne tehnologije.
VPLIV EMBALAŽE NA VARSTVO OKOLJA

## Slide 21
Učinkovita predelava ima več pozitivnih učinkov na okolje in sicer :
zmanjševanje količine trdih odpadkov,
prihranek primarnih surovin,
zmanjševanje nastajanja toplogrednih plinov.
https://www.youtube.com/watch?v=-sgRsNoXPow