## Slide 1: PALETE IN PALETIZACIJA
https://www.youtube.com/watch?v=e3n7ydQt140

## Slide 2
Paleta je namensko izdelana (najpogosteje lesena) podloga, na katero po ustaljenih pravilih zlagamo kosovni tovor (npr. kartoni, vreče, bale, zaboji,) zaradi oblikovanja večjih standardiziranih tovornih enot, s katerimi varno, enostavno, hitro in racionalno manipuliramo in izvajamo prevoze. Palete so namenjene integraciji oz. združevanju manjših tovornih enot v večje. Paleta je torej tudi dopolnilo in sestavni del zunanje oz. transportne embalaže, saj pomeni skupaj z blagom zaključno pretovorno enoto.

## Slide 3
Paletizacija je skupek organizacijsko povezanih sredstev za delo in tehnoloških postopkov za avtomatizirano manipuliranje in transport večjih enot tovora (kosovnega tovora na paletah) od mesta proizvodnje do mesta potrošnje.
Paletizacija je po paketiranju prva sodobna transportna tehnologija, ki se je v teku stoletnega razvoja uveljavila v praktično vseh državah sveta. Proces paletizacije najpopolneje in najbolj univerzalno povezuje posamezne kosovne tovore v večje enote tovora in omogoča vzpostavitev neprekinjene verige vseh sodelujočih v distribucijskem procesu: od surovinske baze do končnih potrošnikov. Ta proces vzpostavlja primerno integracijo manipuliranja, transporta blaga v proizvodnji, trgovini in je v veliki meri združljiv z drugimi sodobnimi transportnimi tehnologijami, posebno pri kontejnerjih, RO-RO in HUCKEPACK tehnologiji.
Paletizacija torej pomeni uvajanje palet v proizvodne, transportne, skladiščne in distribucijske postopke oz. sisteme.

## Slide 7
Najpomembnejši cilji paletizacije so :
zbiranje, združevanje kosovnega blaga v večje in standardizirane manipulacijsko transportne enote tovora,
pospeševanje manipulacij in prevoza tovora,
minimizacija ali popolna izključitev živega dela v procesu manipuliranja s tovorom,
povečevanje izkoriščenosti skladiščnih zmogljivosti, kapacitet transportnih in blagovno trgovskih centrov,
optimalno izkoriščanje prometne infrastrukture,
povečevanje hitrosti, varnosti in racionalizacije procesa prometnih storitev,
maksimiziranje delovnega učinka.

## Slide 8
Z uvedbo paletizacije lahko bistveno zmanjšamo čakalni čas pri transportu, stroške pakiranja (embaliranja) in prevoz, hkrati pa izboljšamo varnost pri delu. Z uporabo palet in viličarja je mogoče železniški voz natovoriti v le pol ure, stroški pakiranja se znižajo za polovico, uporaba materiala se zmanjša za 20 – 80%. Ker palete pri skladiščenju nalagamo eno na drugo, se pri skladiščenju na ta način bolje izkoristi prostor in je zaradi tega potrebna manjša površina za skladiščenje.
Pri klasičnem skladiščenju se prostor izkoristi le 10 – 20%, z uporabo palet pa je mogoče v istem skladiščnem prostoru skladiščiti 4 – 10 krat več blaga. Pri nas ni natančnih podatkov o uporabi palet pri transportu blaga; v gospodarsko razvitih družbah prevažajo po železnicah do 80% kosovnih in do 50% vozovnih pošiljk na paletah.

## Slide 9
Transportna veriga paletiziranega tovora

## Slide 10
  Vrste palet :
Danes doma in v svetu uporabljajo različne palete, tako po svojih lastnostih, obliki, dimenzijah in namenu. Glede na njihovo praktično uporabo jih razvrščamo v štiri osnovne skupine :
ravne palete,
boks palete,
posebno ograjene (stolpčne),
specialne.
Vsaka od teh skupin ima več podtipov palet: za kosovni tovor, za tekoči tovor, za razsuti tovor, kar še posebej velja za skupino boks palet.

## Slide 13
Standardi v paletizaciji
Palete so lahko različnih velikosti, vendar se zaradi standardizacije priporočata dve:
1200 x 800 mm in 1200 x 1000 mm.
Večina evropskih držav je sprejela prvi tip standardne palete, med njimi tudi naše železnice, ki so se s tem vključile v »Evropski paletni pool«.
Obstajajo tudi palete dimenzij 1000 x 1800 mm, ki se uporabljajo za mednarodni pomorski promet. V praksi jim rečejo ladijske palete. Po standardih imajo lahko palete po dva ali štiri vhode za vilice viličarja. Standardi predvidevajo tri osnovne vrste palet: ravne, boks in specialne. Njihova največja dovoljena nosilnost je po 1000 kg, konstrukcija pa mora zdržati obremenitev do 4 tone.

## Slide 14
Mednarodni standard za fitosanitarno embalažo- ISPM15 je določil, da morajo biti vse nove EUR- palete (tudi rabljene) od 1.januarja 2010 termično- toplotno obdelane( žig na sliki). Posebno to velja za določene države. (nekatere države še trenutno nimajo poostrenega nadzora nad tem)

## Slide 15
EPAL
EPAL je največji paletni pool na svetu s 500 milijoni palet v obtoku in s 70 milijon letno proizvedenih novih palet.
Vse novo izdelane EPAL – palete morajo biti toplotno obdelane in sušene v sušilni komori, pri temperaturi najmanj 56° Celzija in v trajanju najmanj 30 minut. Znotraj Evropske unije bo vsaka novo izdelana EPAL - paleta opremljena s specialno oznako.
EPAL izvaja po vsem svetu najstrožje kontrole kakovosti. Vsi pridobitelji licence so najmanj enkrat na mesec nenajavljeno kontrolirani s strani neodvisnih inšpektorjev.

## Slide 16
Značilnosti palet
Glede na čas uporabe ločimo potrošne in trajnejše palete. Potrošne palete so izdelane
iz lahkih materialov (karton, les) in se po uporabi zavržejo. Uporabljajo se predvsem
pri manjših obremenitvah in manj pogostem manipuliranju. Njihova prednost je, da jih
po uporabi ni treba vračati lastniku.

## Slide 18
Pogosteje se uporabljajo trajnejše palete, ki prenesejo večje obremenitve, visoke temperature, grobo in pogosto manipuliranje, zahtevajo pa seveda večje stroške pri
nabavi. Trajnejše palete, ki ustrezajo standardom, imajo največjo prednost v tem, da jih ni treba vračati pošiljatelju, ker so izmenjalne. To pomeni, da za prejeto
paletizirano pošiljko vrnemo (največkrat kar prevozniku) katerokoli prazno paleto
enakih lastnosti.

## Slide 19
Ravna paleta je lahko lesena ali kovinska. Kovinske palete so dražje, trajnejše in cenejše za vzdrževanje, lesene pa so cenejše, lažje jih je popravljati in imajo precej krajši rok trajanja (povprečno 3 leta).
Standardna ravna lesena paleta ima naslednje značilnosti:
- dimenzije: 1200 x 800 mm,
- višina: 144 mm,
- teža: 25 kg (tara),
- koristna nosilnost: 975 kg,
- Idealna površina zlaganja 0,96 m²
http://www.edit.si/stroji-za-ovijanje-palet.html

## Slide 21
Naložena EURO paleta z merami

## Slide 22
Boks-paleta je ravna paleta, ki ima stranice iz lesa, kovinskih cevi, iz mreže, žice ali pločevine, lahko ima tudi pokrov. Zgrajena je tako, da jo je mogoče zlagati v višino, eno na drugo.
Standardna kovinska boks-paleta:
- dolžina: 1240 mm,
- širina: 835 mm,
- višina: 970 mm,
- koristne dimenzije: 1200 x 800 x 800 mm,
- teža: 85 kg,
- koristna nosilnost: 900 kg,
- prostornina: 0,75 m3
Boks-palete so kombinacija palete z zabojem. Imajo stalne ali zložljive stranice;
namenjene pa so zavarovanju drobnega kosovnega blaga nepravilnih geometrijskih oblik, ki bi ga na ravnih paletah težko oblikovali v stabilno pošiljko.

## Slide 23
Standardne (ISO) ravne ali boks palete morajo biti obvezno opremljene z oznakami:
na levi strani je navedena oznaka lastnika,
v sredini je oznaka proizvajalca,
na desni strani je oznaka »EUR«, kar pomeni, da so palete standardizirane in medsebojno zamenljive.
žig termično- toplotne obdelave.

## Slide 24
Standardne palete imajo mednarodni status in so na ta način pomemben člen sodobnih prometnih in trgovinskih procesov. S tem so istočasno izpolnjeni osnovni pogoji za funkcioniranje procesa zamenjave palet po načelu »polne za prazne«, »prazne za polne« ali »prazne za prazne«, ki so enakovredne za vse sodelujoče v procesu paletizacije.

## Slide 25
Specialne palete (lesene ali kovinske) morajo ustrezati oblikam tovora, ki ga nanje nalagamo. To so palete za sodčke in sode, za kovinske profile, avtomobilske gume, dele itd.

## Slide 26
Nestandardne namenske palete

## Slide 27
V zračnem prometu uporabljajo namenske palete, ki so sestavljene iz kovinske plošče in mreže, s katero tovor zavarujejo pred horizontalnim in vertikalnim premikanjem. Te palete, ne glede na lastništvo, uporabljajo samo v zračnem prometu. IATA (Mednarodno združenje zračnih prevoznikov) postavlja standardne dimenzije palet za zračni promet. Danes v zračnem prometu največ uporabljajo palete naslednjih dimenzij:
3180 x 2240 mm,
3180 x 1530 mm,
6060 x 2440 mm.
Višina palet, na katerih tovor pritrjujejo z mrežami, kavlji, zatezniki ali prstani na tračnik palete, je od 1020 do 2030 mm. Palete navedenih dimenzij ustrezajo za prevoz v letalih B-747 (Boeing), A-300 (Airbus) in L-1011 (Lockheed).

## Slide 29
Zlaganje palet na transportna sredstva in v kontejnerje
Pri sestavljanju tovornih enot na ravnih (pa tudi v boks) paletah nas vedno skrbi, kako določiti optimalni način zlaganja izdelkov, ki so praviloma v škatlah iz valovite
lepenke, v zabojih, vrečah ali sodih. Nič manj ni pomemben način zlaganja palet v transportna sredstva (cestna, železniška, vodna ali zračna).
Analize kažejo, da je redko mogoče optimalno izkoristiti razpoložljivo prostornino in talno površino cestnega transportnega sredstva, lažje pa njegovo nosilnost.

## Slide 30
Shema zlaganja paletnih enot na cestna vozila.

## Slide 31
Pri zlaganju paletnih enot v transportna sredstva ali kontejnerje je treba posebej paziti, da so zložene tako, da se med prevozom ne morejo premikati in povzročati poškodb blaga in transportnega sredstva.
Prikaz natovarjanja paletnih enot v železniški voz.

## Slide 32
  Prednosti in pomanjkljivosti paletizacije
Množična in učinkovita raba paletizacije močno vpliva na racionalizacijo proizvodnih procesov, večanje produktivnosti in zmanjševanje proizvodnih, manipulacijskih in transportnih stroškov.

## Slide 33
Ekonomski učinki paletizacije izhajajo iz koristi in prednosti. Te so:
zmanjšanje teže in cene transportne embalaže
zmanjšan je obseg poškodb in izgube blaga
velika hitrost natovarjanja, raztovarjanja in pretovarjanja
zmanjšanje števila ročnih manipulativnih posegov
zmanjševanje potrebne delovne sile
večja stopnja izkoriščenosti kapacitet sredstev in opreme za manipulacijo z blagom
velik prihranek na skladiščnem prostoru
higiensko tehnična zaščita

## Slide 34
Prednosti paletizacije so vplivale na to, da v razvitih državah paletno manipulirajo in prevažajo okrog 90 odstotkov kosovnega blaga in 75 odstotkov vagonskih pošiljk od skupnega transporta blaga, ki ga lahko paletizirajo in prevažajo v železniškem in cestnem prometu. V zadnjih letih je znatno porasel del paletiziranega blaga tudi v pomorskem in zračnem prometu.

## Slide 35
Glede na vse navedene prednosti so pomanjkljivosti paletizacije pravzaprav nepomembne, v glavnem so povezane z reševanjem problemov kot so: izguba, kraja in pogosta popravila palet, vzdrževanje paletnega fonda, izmenjavi in evidenci palet. Največja pomanjkljivost paletizacije je uporaba lesa kot surovine za izdelavo, kar se odraža v ekološkem prizadevanju za ohranitev okolja.