## Slide 1: Kontejnerizacija

## Slide 2: Zgodovina kontejnerjev
Kovinski zabojniki so nastali v začetku 20. stoletja z namenom skladiščenja tovora v ladijskem trupu med čezoceanskimi plovbami. Za njihovega »očeta« velja Malcom McLean, ki si je že v tridesetih letih 20. stoletja zamislil racionalen sistem zabojnikov za olajšanje logističnih težav. Prvi ISO standardiziran ladijski zabojnik je izplul iz pristanišča v New Yorku leta 1954 in sčasoma postal prevladujoč sistem prevoza blaga.
vtovor prve kontejnerske ladje.

## Slide 3
Po pravilih Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO), Carinske konvencije o kontejnerjih (iz leta 1975), Evropske gospodarske komisije (CEE) in Carinske konvencije o mednarodnem transportu blaga na osnovi TIR režima je postavljena naslednja definicija kontejnerja:
Kontejnerji so posebne naprave, prenosni rezervoarji, transportni zabojniki, transportne posode, namensko in zahtevno konstruirane posode, mobilna transportna oprema, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
DEFINICIJA KONTEJNERJA

## Slide 4
- so popolnoma ali delno zaprti, s prostorom namenjenem tovoru, z najmanj enimi vrati,
- narejeni so tako, da jih lahko hitro, varno in enostavno praznijo in polnijo,
- konstruirani so tako, da omogočajo hiter prevoz blaga z enim ali več transportnimi sredstvi brez pretovarjanja,
- opremljeni so s sistemi za hitro, varno in enostavno rokovanje, še posebej za prenos na drugo transportno sredstvo,
- izdelani so iz obstojnih materialov in dovolj trdni,
- izdelani so za dolgotrajno oz. večkratno uporabo,
- odporni so na vremenske vplive,
- njihova prostornina mora biti najmanj en kubični meter.

## Slide 5
Kontejner ni embalaža, niti ni transportno sredstvo, vendar ga smatramo kot del transportnega sredstva, ki predstavlja tovorni prostor in je po pravilu enoten za vse veje transporta.
Najvažnejše značilnosti kontejnerja so:
uporabljajo ga kot transportno manipulativno enoto tovora,
predstavlja samostojno enoto tovora za skladiščenje,
je povezovalni člen v neprekinjeni transportni verigi od proizvajalca do potrošnika.

## Slide 6
Kontejnerizacija je tehnologija uporabe kontejnerjev v procesu premeščanja blaga. Predstavlja množico medsebojnih organizacijsko povezanih delovnih sredstev in tehnoloških postopkov za avtomatizirano manipuliranje in promet večjih enot tovora od surovinske baze do potrošnika. Kontejnerizacija je po paketiranju in paletizaciji tretja sodobna transportna tehnologija, ki se je uveljavila v vseh državah sveta.
https://www.youtube.com/watch?v=2t2cqiQl0BE

## Slide 7
Proces kontejnerizacije najceloviteje povezuje posamični kosovni ali paletizirani tovor v večje tovorne enote – tovorne kontejnerje in omogoča vzpostavljanje neprekinjene transportne verige po načelu »od vrat do vrat«. Ta postopek je združljiv z drugimi transportnimi tehnologijami, posebno s paletizacijo, RO-RO, LO-LO, HUCKEPACK in BIMODALNO transportno tehnologijo. Osnovni namen kontejnerizacija je izpolnjen samo v primeru, če tovor nalagamo v kontejnerje pri proizvajalcih in praznimo pri potrošnikih.

## Slide 8
Cilji kontejnerizacije so :
združevanje kosovnega tovora, pakiranega v kartone, bale, vreče, sode, košare in podobno v večje in standardizirane manipulacijsko transportne enote tovora,
varna, hitra in racionalna manipulacija ter prevoz tovora,
optimizacija učinka prometne infrastrukture in prometne suprastrukture vseh vej prometa,
kakovostno in količinsko povečevanje tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih učinkov izvajanja prometnih storitev.

## Slide 9
Standardizacija v kontejnerizaciji
Leta 1973 so v okviru mednarodne organizacije za standardizacijo sprejeli standard
ISO 668, ki določa dimenzije in največjo bruto maso kontejnerjev. Dosedanje izkušnje kažejo, da je postal kontejner ISO – 1C dolžine 20 čevljev (fitov) najpogostejši, ker
ustreza dolžini karoserije cestnih vozil. Z združevanjem dveh takih kontejnerjev dobimo dimenzije kontejnerja 1A.
Večino svetovnih kontejnerskih zalog je v lasti pomorskih družb, ki jih v večjih ali manjših količinah dajejo v najem ostalim ladjarjem ali drugim uporabnikom. Določeni špediterji imajo lastne kontejnerje, ki so pa večinoma posebni ali namenski za točno določen tovor.
TEU (twenty foot equivalent unit) je enota, ki predstavlja kontejner dolg 20’(ft).
1 čevelj(ft) = 12 palcev = 0.3048m ali 30.480cm

## Slide 10
Tipi kontejnerjev

## Slide 11
https://www.youtube.com/watch?v=z7l6AQN1KV0

## Slide 12
Razdelitev kontejnerjev
Kontejnerje lahko razlikujemo po različnih merilih; najosnovnejša delitev je:
Univerzalni kontejnerji, ki zavzemajo okoli 70% kontejnerskega parka in imajo običajno obliko zaboja. Uporabljajo se za prevoz navadnega kosovnega tovora v običajnih okoliščinah.
Specialni kontejnerji se uporabljajo za prevoz tovorov, ki zahtevajo posebno previdno ravnanje (kemikalije, naftni derivati, mineralna gnojila, cement, steklo, nekatera živila itd.).

## Slide 13
Tipičen ISO kontejner

## Slide 14
Konstrukcijski – sestavni deli ISO – kontejnerja

## Slide 15
Kontejner »cisterna« z zunanjim okvirjem in kontejner »hladilnik«

## Slide 16
Te slednje (specialne) kontejnerje pa razdelimo še na podskupine :
kontejnerje za razsuti tovor, ki so namenjeni za prevoz npr. cementa, moke, peska, rude ipd.,
odprte in zaprte kontejnerje,
kontejnerske cisterne za prevoz tekočih tovorov,
kontejnerje za prevoz lahko pokvarljivega tovora oz. tovora, ki zahteva posebno temperaturo in druge prevozne pogoje.

## Slide 17
Vrste kontejnerjev po velikosti in namenu
Kontejnerje razlikujemo glede na vrsto prevoznih sredstev in jih delimo v naslednje skupine:
železniški kontejnerji so namenjeni predvsem za prevoz po železnici, uporabljajo pa se tudi v kombiniranem transportu. Mednarodna železniška unija (UIC) razlikuje velike, srednje in male kontejnerje:
mali kontejnerji imajo notranjo prostornino do 3 m³ in so lahko opremljeni s kolesci, ki olajšujejo manipuliranje z njimi; primerni so za natovarjanje v zaprte vagone;
srednji kontejnerji so s prostornino 3 – 10 m³;
veliki kontejnerji imajo prostornino nad 10 m³ in so primerni za natovarjanje na odprte ali specialne vozove. Kopenski ali EURO kontejner uporabljajo evropske
železniške uprave v okviru združenja Intercontainer od leta 1983. Ta kontejner je širših dimenzij in konstruiran tako, da ima boljšo izkoriščenost prostora za natovor palet v primerjavi s standardnim ISO kontejnerjem.

## Slide 18
letalski kontejnerji so oblikovani posebej. Namenjeni so za prevoz tovora v zračnem prometu; imenujejo jih tudi kontejnerji IGLU, katerih oblika je prilagojena trupu letala in spominja na eskimski iglu. Izdelani so iz lahkih materialov in zagotavljajo takšen natovor blaga, da je prostor letala čim bolj izkoriščen, blago pa dobro zaščiteno pred poškodbami.

## Slide 19
transkontejnerji oziroma kontejnerji za prekomorski transport so veliki kontejnerji, ki so namenjeni predvsem za kombinirani prekomorski transport. Najpogosteje se uporabljajo kontejnerji dolžine 20, 30 in 40 čevljev ter višine 8 čevljev. Normirala jih je ISO organizacija. Vsi ISO kontejnerji so zgrajeni tako, da je možen nadzor blaga s carinsko zalivko in omogočajo začasno skladiščenje blaga.

## Slide 21
Vrste kontejnerjev po strukturi blaga
Po strukturi blaga v transportu delimo kontejnerje v naslednje osnovne skupine:
1. Kontejnerji za prevoz blaga v prepustni izvedbi za prevoz rude, opeke, peska itd. in neprepustni izvedbi za prevoz cementa, moke, kemikalij v prašnatem stanju itd.
2. Kontejnerji za prevoz hitro pokvarljivega blaga (meso, razna živila) – hladilni kontejnerji. Ti kontejnerji so opremljeni z napravami za hlajenje, nadzor temperature in prezračevanje ter so ustrezno izolirani. Glede na vrsto opreme jih delimo v tri podskupine:

## Slide 22
  a) Izotermski kontejnerji so izolirane posode brez posebne hladilne opreme. Primerni so za transport hlajenega ali globoko hlajenega (zamrznjenega) blaga na kratkih relacijah. Maksimalen čas prevoza blaga je odvisen od dovoljenega segretja blaga, ki se transportira, od zunanje temperature in od kvalitete izolacije kontejnerja.
  b) Hladilni kontejner s posebnim, lahko dostopnim prostorom za namestitev hladilnega sredstva (suhi led, tekoči dušik ). Glede na kakovost izolacije jih delimo v 2 razreda:
Razred 1: (koeficient prevodnosti – K do 0,35), posebno primeren za prevoz zmrznjenega blaga,
Razred 2: (koeficient prevodnosti – K do 0,6),
Koristni volumen kontejnerja se zaradi namestitve hladilne naprave zmanjša za približno 10%.

## Slide 23
  c) Strojno hlajeni kontejnerji imajo vgrajen poseben hladilni agregat, ki vzdržuje v samem kontejnerju vnaprej določeno temperaturo. Temperatura je odvisna od vrste blaga, ravna pa se po priporočilih International Institut of Refrigeration; temperatura se giblje med +12 in -25 stopinj Celzija. Po predpisih mora hladilni agregat zagotoviti vzdrževanja najnižje temperature v kontejnerju pri dnevni vožnji 18 ur in zunaji temperaturi +40 stopinj Celzija. Ti kontejnerji so primerni za prevoz lahko pokvarljivega blaga na dolge razdalje.
3. Paletni kontejnerji za prevoz paletiziranega blaga; dimenzije kontejnerjev ustrezajo dimenzijam transportnih sredstev in palet.
4. Kontejnerji za prevoz kosovnega, mešanega blaga – generalni kargo; izpostavljeni so mnogo večjim obremenitvam, so močnejše grajeni; v transportu so številčno najbolj zastopani.

## Slide 24
5. Kontejnerji za transport tekočin (tank – container); glede na vrsto tekočin jih delimo v dve podskupini:
Tank – kontejnerji za prevoz nenevarnih tekočin,
Tank – kontejnerji za prevoz nevarnih tekočin.

## Slide 25
Vrste kontejnerjev po konstrukciji in uporabnosti
Po materialu iz katerega je kontejner izdelan, kontejnerje razdelimo na:
- lesene,
- kovinske in
- kombinirane.

## Slide 26
Po konstrukciji in uporabnosti delimo kontejnerje v naslednje glavne vrste:
1. ISO – plywood kontejner je zaprt klasičen kontejner, zgrajen iz jeklenega nosilnega ogrodja; strop in stene so izdelane iz lesenih vezanih plošč, prevlečenih z ojačanim poliestrom. Vrata ima samo na čelni strani v izvedbi ply – metala, stene so gladke, imajo dobre izolacijske lastnosti, ki zmanjšujejo pojav kondenziranja. Posebej primerni so za prekomorski prevoz občutljivega kosovnega blaga.

## Slide 27
2. ISO – jekleni kontejnerji so klasični zaprti kontejnerji s čelnimi vrati (end door), izdelani v varjeni konstrukciji iz jeklenih profilov in pločevine. Izdelujejo se v vseh dimenzijah po ISO standardih.

## Slide 28
3. Jekleni kontejnerji z vrati na čelni in bočni strani; zelo primerni so za natovor in raztovor paletiziranega blaga in večjih kosovnih tovorov.

## Slide 29
4. Jekleni kontejnerji z dvižnim stropom , so izdelani v varjeni izvedbi iz profilov in jeklene pločevine. Delijo se v 3 podskupine:
- kontejnerji z dvižnim stropom, (hard top)
- kontejner z zložljivim stropom,
- kontejner s stransko premičnim stropom.

## Slide 30
5. Jekleni kontejnerji brez stropa. Po svoji funkciji so podobni kontejnerjem z dvižnim stropom, imajo še normalna čelna vrata, kar povečuje univerzalnost kontejnerja.

## Slide 31
6. Sklopljivi kontejnerji (folding container) prištevamo jih k specialnim kontejnerjem. Izdelani so po ISO normah iz jeklenih profilov in pločevine. Posamezne stene in strop je mogoče s pomočjo posebnih zglobov na zobniškem principu zložiti, s čimer se občutno zmanjša volumen pri prevozu praznega kontejnerja.

## Slide 33
7. Kontejnerji platforma (flat container); so specialni kontejnerji za prevoz neobčutljivih dolgih tovorov. Imajo standardno dno, dve čelni steni ali štiri kratke stene, običajno trikotne oblike. Stranske in čelne stene so zložljive, s čimer se zmanjša volumen praznega kontejnerja za okrog 5-krat.

## Slide 34
8. ISO kontejnerji v kombinaciji aluminij – jeklo; kombinacija aluminija in jekla je v kontejnerski gradnji zelo pogost pojav. Nosilni deli teh kontejnerjev so izdelani iz jeklenih profilov, ostali deli, posebno stene in strop, so izdelani iz aluminijaste pločevine.

## Slide 35
9. Kontejnerji za transport tekočin (tank – container).

## Slide 36
10. Specialni kontejnerji za prevoz nevarnih tekočin; sestavljeni so iz nosilnega jeklenega okvirja, v katerem je več posod za prevoz tekočin. Dimenzije kontejnerjev ustrezajo ISO normam.

## Slide 37
11. Bulk – kontejnerji ali kratko – bulktainerji so specialni kontejnerji za prevoz masovnega prašnatega blaga. Izdelani so iz jeklenih profilov in jeklene pločevine v varjeni izvedbi in dimenzijah, ki ustrezajo ISO normam. Na stropu imajo posebne odprtine za polnjenje, na čelni strani spodaj pa odprtine za praznjenje prašnatih tovorov.

## Slide 38
12. Hladilni kontejnerji (refrigated container)

## Slide 39
Rešetke na tleh kontejnerja. Omogočajo enakomeren pretok hlajenega zraka.
Največja nakladalna višina znotraj kontejnerja. V primeru, da je tovor nad to oznako, ni več zagotovljen zadostnen pretok zraka.
Prikaz notranje temperature kontejnerja, ki je vzporedno zabeležena na Partlow zapisnik.

## Slide 40
Označevanje kontejnerjev
Poleg standardiziranih dimenzij in uporabnih lastnosti kontejnerjev je ISO predpisal tudi ustrezne oznake na kontejnerjih. S temi standardi so predpisani naslednji podatki, ki jih mora imeti vsak kontejner:
- oznaka lastnika,
- številka serije,
- nadzorna številka,
- oznaka države,
- oznaka za dimenzije in tip kontejnerja,
- oznaka bruto in lastne mase, ki sta navedeni v kilogramih in funtih.

## Slide 41
Sistem označevanja kontejnerjev je prilagojen elektronski obdelavi podatkov in je sestavljen iz treh skupin oznak:
1. oznaka lastnika: 4 črke
številka serije: 6 števk
nadzorna številka: ena števka
2. oznaka države: 3 črke
3. oznaka za dimenzije in tip: 4 števke.
Oznake na kontejnerju

## Slide 42
Oznaka lastnika ima 4 velike latinične črke, mora pa se razlikovati od oznak drugih transportnih sredstev. V ta namen priporočajo na četrtem mestu uporabiti črko U.
Serijska številka mora imeti 6 arabskih števk. V primeru, da je ta številka manjša, se spredaj dodajo ničle.
Nadzorna oznaka (števka) daje informacijo o tem, da je preverjena oznaka lastnika in oznaka serijske številke. Ta oznaka se dobi z izračunom s pomočjo tablic za transformiranje oznak.
Oznaka države mora imeti 3 latinične črke, pri čemer se uporablja oznaka cestnih vozil tako, da se doda črka X, če je oznaka iz ene ali dveh črk.
Na primer: Italija = I, na kontejnerju: IXX,
Grčija = GR, na kontejnerju: GRX,
ZDA = USA, na kontejnerju: USA.

## Slide 43
Oznaka velikosti in tipa kontejnerja ima 4 arabske številke, pri čemer sta prvi dve oznaka velikosti oziroma dimenzij, drugi dve pa označujeta tip kontejnerja. V primerih, ko na kontejnerju ni dovolj prostora (na cisterni, plato – kontejnerju ipd.), se vse naštete oznake napišejo v eno vrsto.

## Slide 44
Tip in dimenzije kontejnerja je mogoče razbrati že iz lastnikove številke serije. Če je prva številka:
0 = kontejner za zračni promet,
1 = univerzalni zaprti kontejner,
2 = izotermični zaprti kontejner,
3 = kontejner platforma,
4 = kontejner z odprto streho,
5 = kontejner hladilnik,
6 = kontejner cisterna,
7 = toplotno izolirani kontejner,
8 = kontejner z odprtimi stranicami,
9 = kontejner za specialne namene.

## Slide 45
Ostale oznake na kontejnerjih pomenijo:
- črki IC v okvirčkih: kontejner izpolnjuje pogoje za izmenjavo v medn.prometu;
- črna plošča je za vpisovanje podatkov s kredo;
- MAX GROSS: maksimalna bruto masa;
- TARE: lastna masa kontejnerja;
- MAX CARGO: maksimalna neto masa;
- CUBIC CAPACITY: prostornina kontejnerja.
»TIR«, modra tablica označuje kontejner za mednarodni transport po konvenciji carinskega obeležja in druge oznake o datumu izdelave, oznaka države, ki je podala potrdilo o varnosti in druge oznake informativnega značaja.

## Slide 46
Tehnično-eksploatacijske karakteristike 20 in 40 feetnih ISO-kontejnerjev
VELIKOST KONTEJNERJA | KONSTRUKCIJSKI MATERIAL | PROSTORNINA m3 | TARA kg | OPOMBA
20 feet | jeklo | 32 | 1.950 | -
20 feet | aluminij | 32 | 1.780 | -
20 feet | jeklo z oblogo | 29 | 2.300 | -
20 feet | vezana plošča (panel) | 32 | 1.980 | -
40 feet | jeklo | 61 | 3.460 | 40 x 8 x 8 feet
40 feet | aluminij | 68 | 3.450 | 40 x 8 x 8,5 feet
40 feet | jeklo z oblogo | 53 | 5.500 | 40 x 8 x 8,5 feet

## Slide 47
MAX GROSS: maksimalna bruto masa kontejnerja
1C
1B
1A
20ft
30ft
40ft

## Slide 48
Kontejner ima, kot sredstvo kombiniranega transporta v primerjavi s konvencionalnim transportom, mnoge prednosti :
a) Omogoča transport »od vrat do vrat« brez vmesnega pretovora blaga.
b) Zmanjšuje stroške embalaže; prihranki se nanašajo na primarno, predvsem pa na dopolnilno oz. transportno embalažo.
c) Zmanjšanje poškodb blaga. Z uporabo kontejnerjev se bistveno zmanjšujejo poškodbe blaga, ki pri konvencionalnem transportu nastajajo zaradi večkratnega pretovora, udarcev in pritiska blaga v skladiščih.
d) Zmanjšanje stroškov za zavarovanje blaga, za nadzor in dokumentacijo.
e) Zmanjšanje stroškov za pretovor blaga. Čas za pretovor kontejnerja znaša 2 do največ 5 minut.
f) Znižanje stroškov zaradi zmanjšanja neproduktivnega časa čakanja vozil.
g) Prihranki pri obratnem kapitalu. Blago v fazi pretoka veže velika finančna sredstva, ki so premo sorazmerna s časom, potrebnim za transport, pretovor blaga in mirovanje.
h) Zmanjšanje stroškov skladiščenja blaga.

## Slide 49
Kontejnerizacija ima poleg vseh naštetih prednosti tudi določene slabosti, na primer: zahteva velik začetni kapital, visoko stopnjo specializacije, standardizacije in avtomatizacije vseh vej prometa, delno pa tudi prometne infrastrukture, visoko kvalificirane, izobražene, izkušene kadre, primerno projektiran in organiziran intermodalni prometni informacijski sistem, popolno koordinacijo vseh sodelujočih, vseh delovnih sredstev in vseh postopkov celotnega sistema kontejnerizacije. Tako visoke zahteve kontejnerizacije ni enostavno izpolniti.