## Slide 1: TRANSPORTNE VREČE
Transportne vreče ali kot jih v angleškem jeziku imenujejo “Big- Bag” so se množično pojavile v vlogi intermodalnih enot za transport sipkega trdnega materiala ob koncu devetdesetih let XX. stoletja. Uporabljajo jih že skoraj v vseh vejah transporta, najbolj pa na področju cestnih transportov. Imajo podobno funkcijo kot palete in kontejnerji, to je oblikovanje standardiziranih tovornih enot, vendar za transport pretežno sipkega materiala, ob uporabi prekladalne mehanizacije.

## Slide 2
Množična uporaba transportnih vreč je nastopila v Evropi sredi sedemdesetih let med naftno krizo. Zaradi povečanih gradbenih dejavnosti v državah proizvajalkah nafte se je pojavila potreba po večjih količinah cementa, ki so ga evropske države dobavljale na Bližnji vzhod v transportnih vrečah (30.000 – 50.000 ton/tedensko).
Povpraševanje po transportnih vrečah v ZDA je naraščalo počasneje kot v Evropi, vse do leta 1984, ko je bil odobren transport nevarnih snovi tudi v transportnih vrečah.

## Slide 3
  Definicija TRANSPORTNE VREČE
TRANSPORTNA VREČA ali “FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINER (kratica ”FIBC”) je definiran kot intermodalna posoda -“intermediate bulk container”, ki je izdelana iz fleksibilnega tkanega materiala in izpolnjuje naslednje pogoje:
da je dokončna transportna enota in ne potrebuje nadaljnjega pakiranja,
z njo ni mogoče ročno manipulirati, ko je napolnjena s tovornim substratom,
je namenjena transportu trdnih snovi v obliki prahu, kosmičev ali granulata,
je izdelana tako, da se dviguje z vrha s pomočjo integriranih, trajno pritrjenih naprav (držala, prijemala, dvižne zanke ali trakovi).

## Slide 4
Transportno vrečo uporabljajo v različnih industrijskih panogah za različne tovore:
-kemična industrija (kemikalije; umetne snovi: smole, granulati, vpojni polimeri),
-gradbena industrija (gradbeni material: drobljen kamen, pesek, gramoz, cement),
-živilska industrija (živila: sladkor, sol, moka, škrob, živilski aditivi), agrikultura (kmetijski proizvodi: semena, žito, koruza, stročnice; umetna gnojila, ruša) ter
-druga industrija (ruda, drobljen material: abrazivni pesek, keramika, glina, apno, praškaste kovine, guma, premog, minerali in mineralni proizvodi...)
  Uporaba TRANSPORTNIH VREČ

## Slide 5
Prazne, zložene transportne vreče

## Slide 6
FIBC nudi nekaj pomembnih prednosti v primerjavi z drugimi vrstami embalaže:
Znatno povečanje učinkovitosti delovne sile (EU omejena teža 25kg)
Primerjava s silosi in drugimi oblikami in načini skladiščenja razsutih materialov
Zmanjševanje stroškov zaradi možnosti večkratne uporabe (10 potovanj)
Uporaba palet je neobvezna
Varnost pri rokovanju
Okolju prijazna izdelava in eksploatacija (reciklaža,izpust prahu)
Fleksibilnost izdelave (možnost prilagajanja zahtevam uporabnikov)

## Slide 7
Uporaba FIBC-jev ima tudi določene pomanjkljivosti:
največja pomanjkljivost je ta, da se zlahka poškodujejo – pri manipulaciji s pomočjo viličarjev je potrebno posebej paziti, da vilice ne poškodujejo tkanine, kar lahko povzroči iztekanje materiala,
FIBC-ji imajo omejeno življenjsko dobo, ki pa je odvisna od izvedbe in od načina rokovanja z FIBC-jem (življenjska doba za FIBC za večkratno uporabo znaša okrog deset potovanj, kar pa se lahko s pazljivo uporabo podaljša).
Nekatere najbolj vidne prednosti so: nadomeščajo palete, hitro polnjenje, enostavno rokovanje, majhni stroški transporta, hitro in enostavno dodajanje materiala v delovni proces, zmanjšani stroški skladiščenja, ustreznost večini opreme za rokovanje.

## Slide 8
Standardna transportna vreča ( “Big Bag”)

## Slide 9
    Materiali
Transportne vreče Big Bag so običajno izdelane iz tkanega in proti vlagi odpornega polipropilena (trdna, lahka in zračna tkanina) različne gostote in teže, kar je odvisno od zahtevane trdnosti embalaže in faktorja varnosti. Lahko so izdelane z zaščito proti UV svetlobi ali statični elektriki (v posebnih primerih, ko praznjenje in/ali polnjenje poteka v vnetljivi ali eksplozivni atmosferi) odporne tkanine. Material je odporen proti slabim vremenskim vplivom. Pri transportu živilskih in farmacevtskih izdelkov oz. surovin uporabljajo material, ki ustreza določenim sanitarnim in zdravstvenim standardom.

## Slide 10
Nosilnost transportnih vreč oz. FIBC-jev je prav tako odvisna od proizvajalca ter vrste in namena uporabe in znaša od 100 do 2.500 kg. Vse transportne vreče so dimenzionirane z velikim faktorjem varnosti, ki se giblje med 5 in 8.

## Slide 11
    Označevanje transportnih vreč
Transportne vreče oz. FIBC-ji so lahko opremljeni z identifikacijskimi oznakami (tudi kodnimi): o proizvajalcu, o vsebovani snovi, navodila za ravnanje s tovorom, druga navodila ali opozorila, posebne oznake v primeru prevoza/skladiščenja nevarnih snovi... FIBC-ji imajo lahko pritrjene posebne žepe za dokumentacijo, ki spremlja pošiljko oz. tovor.

## Slide 12
    Dvižne naprave
Omogočajo in olajšujejo dviganje, premikanje in rokovanje s transportnimi vrečami. Pojavljajo se predvsem v obliki zank ali trakov (izdelani iz polipropilena in poliestra) ter rokavov, ki omogočajo eno-, dvo- ali štiritočkovno dviganje.
I – štiritočkovni dvižni trakovi
J – enotočkovno sredinsko dviganje
K – dvižna rokava
Sistemi postavitve prijemal za dviganje transportnih vreč

## Slide 14
Prekladanje transportnih vreč z barže na ladjo

## Slide 15
  Skladiščenje transportnih vreč
Transportne vreče oz. FIBC-ji praviloma skladiščijo v pokritih skladiščih (pri hranjenju na odprtem je potrebna dodatna UV in vodoodporna zaščita pred vremenskimi vplivi) s paletami ali brez. Tehnika skladiščenja ne zahteva posebnih pristopov in postopkov. Transportne vreče so primerne za skladiščenje tudi v visokoregalna skladišča.
Skladiščenje transportnih vreč (brez palet in z njimi)

## Slide 16
https://www.youtube.com/watch?v=BzlN0cUA2ls
https://www.youtube.com/watch?v=1QIJG2fzTdM
https://www.youtube.com/watch?v=KDZ9c00erT8