## Slide 1
SIC Ljubljana
Ćordić Haris
Ljubljana

## Slide 2
Pravice in dolžnosti

## Slide 3
5) Dovoljenje za uporabo
2) Usposabljanje
4) Navodila in znanje vezano na delovno mesto
3) Praktično preverjanje
CACES Chariots
Za uporabo viličarja rabimo:
1) Zdravniški pregled

## Slide 4
Praktično
usposabljanje
Dati vozniku znanje in veščine, ki jih potrebuje za varno upravljanje z viličarjem
Teoretično
usposabljanje
Cilj usposabljanja

## Slide 5
Vedno potrebujemo še vozniško dovoljenje za vsaj B kategorijo.
Izpit za viličarja znotraj podjetja?
Izpit za viličarja NPK?
Izpit za voznika viličarja
Izpit za voznika viličarja?
Notes: Ali dovoljenje za viličariste velja samo 5 let? Je potrebna obnova?
5

## Slide 6: Kazenska odgovornost
Ogrožanje, poškodba ali smrt osebe zaradi malomarnosti ali napake je kaznivo dejanje, ki lahko vodi v zaporno kazen.

## Slide 7: Globe
€
2 000 do 40 000 €
globe za delodajalca
100 do 1 000 € globe
za delavca
(ZVZD-1)
1 do 12 let zaporne kazni
(ZK-1), 201. člen

## Slide 8: Delati brez izpita za viličarja celotno življenje …
65
je dolgo in
tvegano!
20

## Slide 9
Pogosti razlogi za nesreče
Nepoznavanje pravilne rabe
Nepoznavanje pravil vožnje na cestah
Napake na opremi
Neprimerni delovni pogoji
Neuporaba varnostne opreme
Človeška napaka
Nespoštovanje pravil in postopkov

## Slide 10: Tveganja pri uporabi viličarja
Zadeti nekoga
Dvigniti nekoga
Prevrnitev viličarja

## Slide 11: Tveganja pri uporabi viličarja

## Slide 12
A - Hitrost
B – Neupoštevanje prometnih znakov
C – Slabo vidno polje
D – G - Neprimerna podlaga
E – Dvigovanje oseb
F – Možnosti prevrnitve zaradi slabe razporeditve tovora
H- Neprimerno odlaganje tovora
I – Nepravilno postavljeni prometni znaki
J – Nepravilna raba viličarja
Tveganja pri uporabi viličarja

## Slide 13
Ogrožati
nekoga
Poškodovati
nekoga
Ubiti
nekoga
Tri ključne prepovedi

## Slide 14
Varnost pri delu in prva pomoč

## Slide 15: Bodi zaščiten

## Slide 16: Glede na tveganja

## Slide 17: Kakšna zaščita?

## Slide 18: Varnostne naprave
Stropna zaščita
Ključ za vžig
Stikalo za izklop v sili
Zavora
Source INRS
Varnostni pas

## Slide 19: Varnost in zdravje pri delu, signalizacija: znaki za prepoved
Prepovedano kajenje
Uporaba odprtega ognja prepovedana
Prehod prepovedan
Prepovedano gašenje z vodo
Voda ni pitna
Dostop za nepooblaščene osebe prepovedan
Dostop za industrijska vozila je prepovedan
Prepovedano dotikanje

## Slide 20: Opozorilni znaki
Vnetljivo
Eksplozivna snov
Strupena snova
Korozivna snov
Radioaktivna snov
Oksidant
Škodljiva in dražeča snov
Biološko tveganje

## Slide 21: Opozorilni znaki
Viseče breme
Pozor! Industrijska vozila
Splošna nevarnost
Pozor! Elektrika
Močno magnetno polje
Laser!
Nizka temperatura
Pozor, ovire!
Nevarnost padca
Nevarnost
Notes: 21

## Slide 22: Požarni znaki
Hidrant
Lestev
Gasilnik
Telefon
Oznake za označitev smeri umika

## Slide 23: Cestnoprometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za
prepoved
Konec
prepovedi
Znaki za
obveznost
konec
obveznosti

## Slide 24: Znaki za nevarnost
Nevaren ovinek ali več
zaporednih ovinkov
Nevaren ovinek ali več
zaporednih ovinkov
Nevaren ovinek ali več
zaporednih ovinkov
Nevaren ovinek ali več
zaporednih ovinkov
Neravno vozišče
Neravno vozišče
Zoženje vozišča
Zoženje vozišča
Zoženje vozišča
Spolzko vozišče
Zavarovan prehod ceste
čez železniško progo
Nezavarovan prehod ceste
čez železniško progo
Prehod čez
progo tramvaja
Dvižni most

## Slide 25
1 Obvezna uporaba zaščitnih škornjev | 2 Obvezna uporaba varnostne čelade | 3 Obvezna uporaba zaščite ušes | 4 Obvezna uporaba ščitnika obraza
5 Obvezna pot za pešce | 6 Obvezna uporaba varnostnega pasu | 7 Obvezna uporaba zaščitnih rokavic | 8 Obvezna zaščita oči
Znaki obveznosti

## Slide 26: Prva pomoč

## Slide 27
Zgradba viličarja

## Slide 28: 1. kategorija viličarjev
Pogon: Električni ali MNZ
Dvig: 300 mm
Hitrost: 8 do 12 km/h
Nosilnost: 2 000 do 3 000 Kg
Pogon: Električni ali MNZ
Doseg: do 6 m
Hitrost: 8 do 12 km/h
Nosilnost: 1 000 do 2 000 Kg
Ročni paletni viličar
Ta viličar se upravlja ročno. Lahko hodimo poleg ali pa stojimo na za to namenjeni platformi
Zlagalnik
Notes: 28

## Slide 29: Catégorie 3
Čelni viličar
Voznik gleda v smeri tovora. Protiutež je na zadnjem delu viličarja.
Motor: Električni, plinski in dizelski
Doseg: 3 do 12 m
Najvišja hitrost: 20 do 25 Km/h
Nosilnost: 1 000 do 5 000 kg in tudi tja do 50 000 kg.
3. kategorija viličarjev
Notes: Forklift in cantilever??
29

## Slide 30
Pogon: Električni ali MNZ
Doseg: 3 do 6 m, nekateri tudi 12 m
Hitrost: 12 do 18 km/h
Nosilnost: 1 000 to 3 000 kg
Viličar s pomičnim dvižnim mehanizmom
Kabina je nameščena pravokotno na smer gibanja in dvižni mehanizem. Za premikanje moramo most povleči čim bližje težišču. Viličar je uporaben samo na gladkih površinah.
5. kategorija viličarjev
Prednost: Kompakten viličar, ki se lahko uporablja v ozkih hodnikih. Vožnja je drugačna od klasičnega, zato mora biti voznik usposobljen za vožnjo.

## Slide 31: 2. in 4. kategorija viličarjev
Catégorie 2
2. kategorija
4. kategorija

## Slide 32: Tehnologija

## Slide 33: Glavni deli ročnega paletnega viličarja s platformo
1
1) Kolesa
4) Krmilo
3) Zaščita za voznika
5) Platforma
5
4
2
2
2) Baterija
3

## Slide 34: Način delovanja krmila
Piskač
Ročka
Premik naprej/nazaj
Varovalka
Dvig in spust

## Slide 35: Uporaba krmila

## Slide 36: Glavni deli 3. kategorije viličarjev
9) Most
2) Kabina
1) Stropna zaščita
3) Sedež
4) Volan
5) Pogonska kolesa
6) Dvižne vilice
7) Nosilec vilic
8) Hrbtišče za tovor
8
9
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 37: Glavni deli 5. kategorije viličarjev
7) Most
2) Kabina
1) Stropna zaščita
3) Sedež
4) Pogonsko in krmilno kolo
5) Dvižne vilice
6) Hrbtišče za tovor
4
3
2
1
7
5
6

## Slide 38: MNZ ali električni viličar?
Viličarji z MNZ
Bencin ali LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Za uporabo v zaprtih skladiščih je potrebno paziti na prezračevanje (možna zastrupitev z izpušnimi plini) in nadzirati izpuh viličarja.
Električni viličar
Pogosta uporaba v zaprtih skladiščih
Omejeno delovanje (kapaciteta baterije)
Čas polnjenja je daljši
Manj vzdrževanja

## Slide 39: Pnevmatike ali gumijasta kolesa?
Gumijasta kolesa
Smotrna uporaba v zaprtih skladiščih z dobro podlago
Majhna deformacija pri višjih obremenitvah
Priporočena uporaba za visoke dosege
Pnevmatike
Za notranjo ali zunanjo uporabo
So napihljive in trdne

## Slide 40: Zaviranje
Dejavniki, ki vplivajo na zaviranje so:
Obremenitev
Stanje podlage
Hitrost!
In tudi reakcijski čas voznika!

## Slide 41: Premiki vilic
Spustiti
Nagniti naprej
Nagniti nazaj
Premik mostu naprej
Premik mostu nazaj
Dvigniti

## Slide 42: Premiki vilic
Premik vilic levo
Premik vilic desno
Razširiti vilice
Stisniti vilice

## Slide 43: Hidravlični sistem
6
4
3
8
1
2
5
7
6. Dvižni cilinder
4. Omejevalec pritiska
3. Razdelilnik
8. Povratni vod
1. Rezervoar
2. Črpalka
5. Nagibni cilinder
7. Retarder

## Slide 44: Pazite na pritisk!
Nikoli ne iščite puščanja cevi
z golimi rokami (tudi s krpo ne).
Obstaja tveganje prenosa olja v telo,
kar lahko vodi v amputacijo!

## Slide 45: Dvigi
Prosti dvig: dvig pri katerem ne presežemo višine viličarja.
Maksimalni dvig: najvišja višina, ki jo lahko dosežemo z obremenitvijo.
Prosti dvig
Višina viličarja
Maksimalni
dvig

## Slide 46: Manipulacijske naprave

## Slide 47: Bodite pozorni!
Kovinsko orodje!

## Slide 48: Prepovedano kajenje!

## Slide 49: Baterija
Rezervoar energije
Pri polnjenju se energija ponovno shrani v baterijo.
Sestavljena iz večih povezanih elementov
Deli baterije: Katode + Anode + elektrolit: mešanica vode in kisline

## Slide 50: Deli baterije
1. Terminal
2. Zamašek
3. Stranice
4. Pregrada
5. Negativne plošče
6. Pozitivne plošče
7. Ločevalnik
8. Ohišje
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 51: 24 - 36 ali 48 Volt?

## Slide 52: Vzdrževanje
Olje motorja
(MNZ)
Hladilna tekočina
(MNZ)
Hidravlično olje
Stanje baterije
Zavorna tekočina

## Slide 53
Uporaba in ravnanje z viličarjem
Free lift
Free lift

## Slide 54: Papirologija viličarjev
Ustreznost viličarja
Navodila proizvajalca
Označbe rednih pregledov/servisov

## Slide 55: Servisni intervali
Manj kot 6 mesecev
Varnostna knjiga

## Slide 56: Pregledi pred pričetkom dela
Zunanji izgled:
Zunanjost viličarja, zaščitna oprema
Kolesa:
tlak, obraba, tujki, pritrjenost kolesa
Vilice:
pritrjenost, izkrivljenost
Most in veriga:
Osi in valji, napetost verige, cevi, tujki
Baterija:
pritrjenost, nivo elektrolita, oksidacija
Diagram nosilnosti:
Ustreznost z opremo, prisotnost in berljivost

## Slide 57: Kontrolni seznam v kabini
Zvočna opozorila: dobro delovanje
Naprava za: prisotnost in dobro stanje
Napetost baterije: Indikator napolnjenosti
Nivo gorivo: indikator
Sedež: prilagojenost sedeža
Nevtralna pozicija – ročna zavora: pozicija
Vžig – kontrolne lučke: prižgane ob kontaktu
Pri vžigu – kontrolne lučke: se ugasnejo
Čudni zvoki: ustavi motor
Most: višina in nagib
Zavora: preizkus delovanja
Ni puščanja: sledi na tleh
Oprema: priprava vzratnih ogledal, test luči in smernikov
Notes: Condemnation device?!!! Naprava za obsojanje?!
57

## Slide 58: Pristop h kabini
S sprednje
strani viličarja
Z roko in nogo!
Veliko nesreč se zgodi zaradi padca ali zdrsa.
Varnostni pas prepreči vašo „izstrelitev“
iz kabine ob prevračanju.

## Slide 59: Bodite pozorni na okolico!
Višina
Klanec
Širina
Vozila
Pešci

## Slide 60: Spoštujte cestnoprometna pravila!
Rezervirane pasove,
hitrostne omejitve,
prednosti,
prepovedi…
20

## Slide 61: Cestno prometna pravila za 3. kategorijo viličarjev
A kategorija:
Viličarji za vleko, najvišja hitrost: 10 do 25 km/h
B kategorija:
Klasični viličarji, najvišja hitrost do 25 km/h
C kategorija: prikolice

## Slide 62: Vožnja A in B kategorije
Za vožnjo viličarja morate imeti opravljen izpit za viličarja + vozniško dovoljenje za vsaj B kategorijo.

## Slide 63: Obvezna oprema viličarja za vožnjo po cesti
Oznaka lastnika
Odsevniki
Zadnje luči
Če ne vozimo tovora, vilice zaščitimo z npr. prazno paleto
Oznaka proizvajalca
Pozicijska luč
Opozorilna luč
Zvočni signal

## Slide 64: Napotki za tovor
Lomljivo
Ta stran navzgor
Zaščititi pred
vremenskimi vplivi
Položaj
vrvi
Točka težišča
Prepovedana uporaba vilic
2000 kg
Nosilnost

## Slide 65: Splošna pravila rabe viličarjev
Vedno imeti nadzor nad viličarjem.
Opazovati prometne znake in pravila vožnje v podjetju.
Biti previden in se izogibati hitrim pospeškom, obratom in zaviranjem.
Upočasniti in opozarjati pešce na nevarnosti.
Nadzirati tovor, še posebej v ovinkih in ko je tovor velik in/ali nestabilen.

## Slide 66: Splošna pravila rabe viličarjev
Gledati v smeri vožnje in imeti dober pregled nad cesto.
Se počasi približati klancem.
Paziti na hitrost na vlažni, umazani podlagi.

## Slide 67: Splošna pravila rabe viličarjev
Ko se približamo prehodom, se ustavimo in sprožimo zvočni signal ter se prepričamo, da je prehod varen.
Nakladalna brv
Nikoli ne vozimo po brvi, za katero nismo prepričani, da:
Ima zadostno nosilnost (tovor in viličar!), ki je označena.
Vozilo na katero nakladamo ni zavarovano pred premiki.
Je dobro postavljena in zavarovana.

## Slide 68
Vse dele telesa moramo imeti znotraj mer viličarja.
Specifična pravila rabe viličarjev
Pazimo na višino prehodov.

## Slide 69
Nikoli ne vozimo z visoko dvignjenimi vilicami, z ali brez tovora.
Vilice naj bodo dvignjene 15 cm nad tlemi z rahlo nagnjenim mostom.
V izogib prevrnitvi zavijamo pri majhni hitrosti in zaviramo progresivno.
Nikoli ne vozimo vzvratno po klancu navzgor.
Specifična pravila rabe viličarjev

## Slide 70
Specifična pravila rabe viličarjev
Tovor mora biti vedno nagnjen proti viličarju.

## Slide 71
Specifična pravila rabe viličarjev
Ohranjamo varnostno razdaljo med viličarji, ki se gibljejo v isto smer (vsaj 3 viličarji)
Če parkiramo in zapustimo viličarja za dalj časa, motor ugasnemo in odstranimo ključe za vžig.

## Slide 72: Viličar je kot tehtnica!
200 kg
200 kg
200 kg
400 kg
200 kg
200 kg

## Slide 73: Spoštujmo nosilnost viličarja!

## Slide 74: Glavni razlogi za prevrnitev
Slabo pozicionirane
vilice
Močno zaviranje
Predolg tovor
Prevelika obremenitev
Previsoko dvignjen
tovor
Vplivi podlage

## Slide 75: Težišče
Enojen tovor, s težiščem na sredini.
Sestavljen tovor,
Težišče se premakne na težjo stran.

## Slide 76: Vsi čelni viličarji imajo diagram nosilnosti!
Težišče
(mm)
500
600
Dvig (m) | Nosilnost (kg) |  | 
5,40 | 1200 | 1100 | 1000
3,30 | 1500 | 1400 | 1300
700

## Slide 77: Diagram nosilnosti
Identifikacijska
ploščica
Graf nosilnosti
„Mrtva“ masa

## Slide 78: Diagram nosilnosti
2000 kg
1700 kg
1200 kg
1000 kg
800 kg
700 kg
1500 kg
600 kg
900 kg
4175 mm
5825 mm
6725 mm
6275 mm
600
500
700
800
900
1000 mm

## Slide 79: Glavni razlogi za prevrnitev
Previsoko dvignjen tovor
Previsoka hitrost
Izpraznjene pnevmatike
Slabo razporejen tovor
Težišče na strani
Vožnja na klancu

## Slide 80: Nakladanje na vilice
Koliko morajo biti
vilice dolge?

## Slide 81: Previdno pri zaletavanju v drug tovor

## Slide 82: Prilagodite širino vilic
Prilagodite jih lahko ročno ali z ročico.

## Slide 83
Zlaganje tovora

## Slide 84: Zlaganje na vrh
Premikanje mostu in vilic moramo opraviti v nevtralni prestavi z aktivirano ročno zavoro.
Počasi se približamo in se zaustavimo.
Tovor dvignemo na primerno višino, most ostane nagnjen.
Počasi se približamo in tovor postavimo tik nad zloženimi tovorom.
V nevtralni prestavi sedaj poravnamo most, da bo tovor poravnan z ostalim.
Počasi spustimo tovor
Pogledamo vzvtratno in se odpeljemo vzvratno toliko, da vidimo vilice v celoti.
Vilice spustimo na 15 cm višine.
Ponovno nagnemo most.

## Slide 85: Razlaganje tovora
Tovor naložimo z ravnim mostom.
Tovor malce dvignemo.
Most nagnemo.
Pogledamo nazaj in se zapeljemo vztratno.
Vilice spustimo na višino 15 cm.
Tovor odpeljemo na primerno mesto.

## Slide 86: Zlaganje na stojala/regale
Počasi se približamo regalu.
Most poravnamo.
Tovor dvignemo vertikalno na primerno višino.
Počasi se približamo regalu s primerno višino.
Viličar zaustavimo, ko je tovor direktno nad ostalim tovorom/regalom.
Tovor spustimo
Vilice spustimo na 15 cm višine.
Pogledamo nazaj in se zapeljemo vzvratno toliko, da vidimo vilice.
Nagnemo most.

## Slide 87: Razlaganje tovora
Tovor naložimo z ravnim mostom.
Tovor malce dvignemo.
Most nagnemo.
Pogledamo nazaj in se zapeljemo vztratno.
Vilice spustimo na višino 15 cm.
Tovor odpeljemo na primerno mesto.