## Slide 1: KARAKTARISTIKE PREVOZNIH SREDSTEV

## Slide 3
Prevozne karakteristike
koristna nosilnost dimenzije koristnega prostora
sposobnost varnega transporta blaga in ljudi
sposobnost hitrega nalaganja in razlaganja blaga
višina poda tovornega prostora
SPOSOBNOST HITREGA NATOVARJANJA IN RAZTOVARJANJA
Čas, ki se porabi za natovarjanje ali raztovarjanje je neizkoriščen čas, zato so tovorna vozila različno opremljena za pospešitev natovarjanja in raztovarjanja.

## Slide 4
SPOSOBNOST VARNEGA TRANSPORTA TOVORA
Varovanje tovora se kaže v obliki nadgradnje tovornega prostora. Ta je lahko odprt, polodprt ali zaprt. Prostor je lahko zaprt z mehko ali trdo nadgradnjo. Tovor se lahko varuje tudi proti biološkim in kemijskim okvaram s segrevanjem ali hlajenjem. Posebej pa so varovani vnetljivi in eksplozivni tovori. Kosovni tovori morajo biti zavarovani proti premikanju. Kajti premikajoč tovor je izredno nevaren za samo vozilo in okolico.

## Slide 5
http://www.youtube.com/watch?v=3LvbT6_kfjQ
http://www.youtube.com/watch?v=O_Cb0bi57xo
http://www.youtube.com/watch?v=JWWykErdJY8
KORISTNA NOSILNOST VOZILA
Koristno nosilnost vozila izbira kupec, seveda pa je odvisna tudi od lastne mase vozila in maksimalno dovoljenih mas in dovoljenih osnih pritiskov.

## Slide 6
Ekonomske karakteristike
višina stroškov odvisnih od prevoženih kilometrov
stroški vzdrževanja
Ti stroški so odvisni od vrste in tipa vozila, od transportne poti in od usposobljenosti voznika. Na nekatere stroške je mogoče vplivati na druge pa ne. Predvsem je mogoče vplivati na porabo goriva s pravilno izbiro vozila, prevozne poti in načina vožnje.
Poraba goriva je odvisna od:
vrste in tipa vozila
hitrosti vožnje
obremenitve
kakovosti cest
načina vožnje
kakovosti goriva
moči motorja
letnega časa
kakovosti vzdrževanja
voznih uporov

## Slide 7
Vozni upori:
kotalni upor
aerodinamični upor
upor strmine
upor pospeševanja
Kotalni upor se pojavi na stiku ceste in kolesa. Nanj vplivajo:
oblika pnevmatike
dimenzije pnevmatike
material pnevmatike
tlak zraka v pnevmatiki
podlaga
Upor poveča prenizek tlak v pnevmatiki, s tem se poveča temperatura in zmanjša delovna doba pnevmatike.

## Slide 8
Zračni upor je odvisen od oblike vozila in njegove čelne površine, gostote zraka, hitrosti vozila in hitrosti ter smeri vetra.
Upor strmine je odvisen od mase vozila in naklonskega kota. Vpliv strmine na porabo goriva je izjemno velik. Primerjava kotalnega upora in upora strmine pokažeta zanimivo in kruto realnost, namreč že pri strmini 1% je upor strmine enak uporu kotaljenja.

## Slide 9
Upor pospeševanja je odvisen od:
mase vozila
začetne in končne hitrosti vozila
časa pospeševanja med izbrano začetno hitrostjo ter izbrano končno hitrostjo.
Upor pospeševanja narašča z intenzivnostjo pospeševanja, vozilo pa lahko pospešuje do trenutka ko je seštevek uporov manjši od moči motorja.
Isaac Newton – zakoni!

## Slide 10
Manipulativne karakteristike
Manipulativne karakteristike pogojujejo delo voznega osebja, v kolikor so dobro izbrane olajšajo delo vozniku. Sestavljajo jih:
udobna kabina,
lahkotno upravljanje vozila med vožnjo in pripravo vozila za potnike ali tovor,
ugodni (mikro) klimatski pogoji,
Priročna oprema za pripravo tovornega prostora in pritrditev tovora.
Dobremu počutju voznika je potrebno posvetiti veliko pozornosti, še posebej na dolgih relacijah. Utrujen in nerazpoložen voznik je slab sopotnik varnosti.

## Slide 11
Eksploatacijske karakteristike
Med te prištevamo:
pogonsko zanesljivost
stabilnost vozila
vlečne sposobnosti
okretnost vozila
enostavnost konstrukcije.

## Slide 12
Ekološke karakteristike
Cestna vozila so največji onesnaževalec okolja, zato je pomembno poznati elemente onesnaževanja in s tem povezane določbe iz predpisov, emisijo škodljivih snovi je mogoče zmanjšati, le če so znani vzroki.
Ekološke motnje, ki jih povzroča promet:
emisije izpušnih plinov,
emisije hrupa,
emisije škodljivih delcev pri obrabi in zaradi slabega vzdrževanja.
https://www.youtube.com/watch?v=K9m9WDxmSN8

## Slide 13
Emisije izpušnih plinov
So posledica zgorevanja goriv in obrabe motorja. Emisija polutantov se najbolj zmanjša z zmanjšanjem porabe goriva. Kakovost zgorevanja in obenem poraba goriva se lahko zmanjša na naslednje načine;
s povečanjem tlaka vbrizgavanja,
oblikovanjem zgorevalnega prostora,
oblikovanjem razpršilnih šob,
elektronskim krmiljenjem predvbrizga in vbrizga goriva.
Velik vpliv na izpušne pline ima kakovost goriva. Za plinska goriva je značilno zmanjševanje vsebnosti žvepla. Emisijo izpuha sestavljajo:
dušikovi oksidi (NOX)
ogljikovodiki (HC)
ogljikov monoksid (CO)
trdi delci (MP)

## Slide 14
b) Hrup
Velike ekološke motnje povzroča ravno hrup, ki ima omejitve na vrsto vozila: motorna kolesa od 78 do 84 dB, osebni avtomobili 84 dB, tovorni avtomobili od 89 do 92 dB in spodnji ter zgornji limit štiritaktnega motorja od 82 do 86 dB.
Negativen vpliv hrupa se odraža na počutju voznika, potnikov in okoliških prebivalcih.
Hrup v kombinaciji z vibracijami so pogost vzrok poklicnih obolenj voznikov (Slušni trakt, hrbtenica).