## Slide 1: SKLOPI PRENOSA MOČI

## Slide 2
Sklopka
je ločljiv povezovalni člen, ki je nameščen med motorjem in menjalnikom. Omogoča neprekinjen tek motorja tudi tedaj, ko vozilo stoji.
Prenaša vrtilni moment motorja na menjalnik,
omogoča mehko speljevanje vozila brez sunkov,
prekine prenos sil momenta motorja na menjalnik med menjavanjem prestav,
duši vrtilna nihanja,
motor in vse dele, ki prenašajo sile, zaščiti pred preobremenitvijo.

## Slide 3
Menjalnik
je v pogonski povezavi nameščen med sklopko in gonilom, omogoča izbor najprimernejšega prestavnega razmerja in opravlja naslednje funkcije:
Spreminja vrtilno frekvenco,
spreminja in prenaša vrtilni moment,
omogoča prosti tek motorja pri stoječem vozilu in
spremeni smer vrtenja pogonskih koles (vzvratna vožnja).
Ročni menjalnik
Avtomatski menjalnik z zadrževalno zavoro
https://www.youtube.com/watch?v=QPaUJfA1KsY

## Slide 4
Kardanska gred (zglobna os)
V menjalniku pretvorjen vrtilni moment je treba prenesti na gonilo in od tam na pogonski kolesi. Naloge gredi:
Prenaša vrtilni moment,
Omogoča spremembo kota,
Izenačuje osne premike,
Duši vrtilna nihanja.

## Slide 5
Diferencial
je zobniško predležje, katerega naloge so:
izravnavanje vrtilnih frekvenc obeh pogonskih koles pri vožnji v ovinek,
enakomerna porazdelitev vrtilnega momenta na pogonskih kolesih.
Postavljen je neposredno na gnani osi, pa naj bo to prednja, zadnja ali obe hkrati. Njegovo delo je, da omogoči gnanima kolesoma iste osi različne hitrosti vrtenja, da se gume na njih ne bi obrabljale.
https://www.youtube.com/watch?v=gIGvhvOhLHU