## Slide 1: KABINA

## Slide 2
Kabina predstavlja delovni prostor voznika v katerem preživi velik del delovnega časa, za voznike v mednarodne cestnem transportu pa lahko predstavlja obenem tudi bivalni prostor.
Kabina je namenjena upravljanju vozila, delovni prostor voznika v sodobnem tovornem vozilu pa se ne razlikuje bistveno od delovnega prostora voznika avtobusa. Kabina je preko vzmetnih nog pritrjena na okvir vozila.
Izvedba kabine vozila je odvisna od vrste vozila in vrste prevozov, ki jih bo to vozilo opravljalo. Opravljanje špedicijskih prevozov pomeni, da bo moral voznik v vozilu tudi prenočevati, zato mora biti le-to opremljeno z ležiščem in ustrezno prostorno kabino, nivo opremljenosti pa naj bi zagotavljal ustrezno stopnjo udobja vozniku.

## Slide 3
Opremljenost kabine vozila je odvisna od vrste in namena uporabe vozila. Oprema v kabini se deli na:
Opremo za voznika: Sedeži nastavljivi v vse strani, ogrevalno-klimatizacijski sistemi, hladilnik za hrano, razne police in predali, komunikacijska oprema, ležišče…
Opremo za upravljanje vozila: Sistem volana, obvolanske ročice, prestavna ročica, ročica zadrževalne zavore, ročica parkirne zavore, razna stikala, sklop pedalov (sklopka, plin, zavora).
Opremo za kontrolo delovanja vozila: Med to opremo je najpomembnejši tahograf, ki je tudi zakonsko predpisan za vsa motorna vozila z največjo dovoljeno skupno maso nad 3,5t. Delovanje sodobnih gospodarskih vozil je izdatno podprto z informacijsko tehnologijo s pomočjo katere se nadzirajo vse vitalne funkcije vozila.

## Slide 4
Tahograf
Tahograf je naprava, ki je z zakonom predpisana, je obvezna za vsa tovorna vozila in vozila za javni prevoz potnikov v cestnem prevozu. Tahograf beleži podatke o obratovanju vozila:
čas vožnje,
hitrost vožnje,
čas delovanja motorja,
čas postankov,
dolžino prevožene poti.
Razen omenjenih funkcij lahko opravlja še druge funkcije, kot so:
uravnava centralno mazanje,
beleži število obratov motorja,
uravnava število vrtljajev motorja,
beleži porabo goriva,
uravnava hitrost vožnje.
V skladu z zakonodajo mora lastnik vozila z vgrajenim tahografom najmanj vsakih 24 mesecev kontrolirati tahograf in omejilnik hitrosti v pooblaščeni delavnici.

## Slide 5
Ločimo dve vrsti tahografov:
starejši, analogni tahograf, ki beleži delovne aktivnosti, hitrost in prevožene kilometre. Podatke zabeleži na tahografske lističe.
novejši, digitalni tahograf, pa podatke shranjuje na digitalni pametni kartici.
Analogni tahograf
Analogni tahograf uporablja tiskalnik za zapisovanje podatkov. Deluje tako, da se disk vrti ves dan. Ena rotacija pomeni 24-urno obdobje. Tahografske lističe je potrebno menjati vsak dan.

## Slide 6
Voznik sme tahograf odpreti samo ob menjavi tahografskega vložka! Prevoznik je dolžan izpolnjene in pregledane tahografske vložke hraniti 1 leto.

## Slide 7
Na analogni tahograf voznik vpiše:
ime in priimek
kraj odhoda
datum vstavitve le-tega v tahograf
registrsko št. vozila
začetno stanje km
Ob menjavi tahografa pa še:
kraj zamenjave tahografa
datum zamenjave tahografa
končno stanje kilometrov
seštevek kilometrov

## Slide 8: Digitalni tahograf
Nadomešča analognega in je vgrajen v vozila, ki so registrirana po 1. 6. 2006 (prva verzija). Cilj uvedbe digitalnega tahografa je izboljšava pogojev dela voznikov, preglednost vožnje in zmanjšanje prometnih nesreč.
Z njegovo uvedbo se aktivnosti voznika beležijo na tahograf in kartico voznika. Voznik se s to kartico identificira na tahografu. Voznikova kartica je namenjena normalni vožnji in na njej so shranjene vse aktivnosti voznika zadnjih 28 dni.

## Slide 9: Digitalni tahograf
V praksi govorimo vedno o digitalnem tahografu, dejstvo pa je, da obstajajo različne verzije digitalnih tahografov. Od prve verzije dig. tahografov so se zvrstile še dodatne tri verzije, ki so predvsem prinašale nove posodobitve (printer, novo oblikovanje, zmanjšanje teže, mikrokontrolerji ...).
Najnovejši digitalni tahograf, verzija 4.0, imenujemo kar „pametni tahograf“.

## Slide 10: Digitalni tahograf 4. generacije: Pametni tahograf
Pametni tahografi so obvezni v vseh novih tovornih vozilih po 15. 6. 2019.
Določa položaj preko GNSS (možna uporaba GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) in ga zapisuje na desetinko sekunde. V praksi to pomeni, da bo pri hitrosti 90 km/h beležil položaj vozila vsakih 250 metrov.
Podatki o lokaciji vozila se v tahograf avtomatsko vpisujejo ob vsakem začetku izmene voznika, vsake 3 ure vožnje in ob koncu izmene. Namen zapisa lokacije je lažja kontrola kršitev socialne zakonodaje.

## Slide 11: Digitalni tahograf 4. generacije: Pametni tahograf
Sistem DSRC (antena)
Omogoča, da kontrolni organi med vožnjo prenesejo podatke s tahografa k sebi in jih preverijo. Sistem deluje podobno kot elektronsko cestninjenje tov. vozil.

## Slide 12: Digitalni tahograf 4. generacije: Pametni tahograf

## Slide 13: Digitalni tahograf 4. generacije: Pametni tahograf
Nove kartice (GEN2)
Drugo generacijo kartic izdaja podjetje Cetis. Nove kartice imajo nov dizajn in večjo kapaciteto spomina, kar omogoča zapisovanje lokacije vozila. Močnejša je tudi zaščita podatkov na kartici.

## Slide 14: Digitalni tahograf 4. generacije: Pametni tahograf
Poleg voznikove kartice poznamo še:
  kartico podjetja (Ta identificira podjetje in dovoljuje dostop do podjetja. Dovoljuje tudi prikazovanje in izpis podatkov iz tahografa in voznikove kartice. Kartica je namenjena lastnikom vozila.)
  kontrolno kartico (Ta identificira uradno osebo nadzornega organa in dovoljuje dostop do podatkov na tahografu in voznikovi kartici.)
  kartico preizkuševalca (Namenjena je proizvajalcem opreme za zapisovanje podatkov ter omogoča preizkus in prenašanje podatkov iz tahografa.)

## Slide 15
Vzdrževanje vozil cestnega prometa
Vozila registrirana za prevoz potnikov in tovora v cestnem prometu morajo opraviti zakonsko določen tehnični pregled. Servise in večja popravila praviloma opravljamo pri pooblaščenih serviserjih. Deli, ki jih menjamo morajo biti homologirani. Vse naprave in sistemi na vozilu morajo biti v brezhibnem stanju.

## Slide 16
Za doseganje optimalnih eksploatacijskih učinkov je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila in priporočila o vzdrževanju za posamezna prevozna sredstva.
Kdaj na tehnični pregled?
Pogostost opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil določa 50. člen Zakona o motornih vozilih.

## Slide 17
V splošnem veljajo naslednji časovni razponi: Motorna in priklopna vozila, razen izjem navedenih v 50. členu Zakona o motornih vozilih, opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, nato pa vsaki dve leti do osmega leta starosti. Lahki priklopniki, bivalni priklopniki, traktorski priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po nakupu oz. prvi registraciji ter nato vsaka štiri leta. Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago, vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.