## Slide 1: KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE LADIJ

## Slide 2
GLAVNI DELI LADIJ
Trup (hull)
je celokupna struktura ladje zaprta spodaj in od strani z zunanjim opločjem, na vrhu pa z glavno palubo oziroma v nekaterih primerih (npr. RO-RO ladje) najvišjo zaprto palubo. Oblika je lahko:
klasična (enojni trup)
katamaranska (dvojni)
trimaranska (trojni trup)
https://www.youtube.com/watch?v=nP1K6nS_lLQ https://www.youtube.com/watch?v=CvkFG9AFskM

## Slide 3
Nadgradnja (superstructure) je del ladijske strukture nad glavno palubo oziroma najvišjo zaprto palubo.
Pritikline so deli ladij nad gornjo palubo, ki niso nadgradnja niti palubne hišice. Semkaj prištevamo jambore, dvigala, itd…

## Slide 4
Pogonsko postrojenje
sestavljajo glavni in pomožni stroji.
Glavni stroj (Main engine) je tisti, ki služi za pogon ladje.
Pomožne stroje (Auxiliary machines) pa se uporablja za nemoteno delovanje ostalega ladijskega sistema, nikakor pa ne kot rezervni pogonski stroj. Pomožni stroji so generatorji (generators), separatorji (separators), kompresorji (compresors), kotli (boilers) črpalke (pumps), sežigalci odpadkov (incenerators.)

## Slide 5
Pogonski stroj (običajno eden ali dva) se nahaja v ladijski strojnici, ta pa je lahko:
dizel motor (2 ali 4 taktni),
parna turbina,
plinska turbina,
kombinacija teh strojev.
Običajno jih delimo na :
Počasne : vrt/min < 300 (dvotaktni motorji)
Srednji : vrt/min = 300 – 1000 (štiritaktni motorji)
Hitri : vrt/min > 1000 ( štiritaktni motorji in turbine)
Hitri in srednje hitri motorji poganjajo ladijski vijak preko reduktorja, ki ustrezno zniža št. vrtljajev. Počasni pa so direktno vezani z ladijskim vijakom.
Počasni diesel motorji se običajno vgrajujejo v ladje z
nosilnostjo nad 30 000 dwt.
https://www.youtube.com/watch?v=NZT0yZUL3qU

## Slide 6
Pogonsko skupino na ladji (sistem propulzije) običajno sestavljajo :
glavni stroj
po potrebi reduktor
vijačna gred
vijak

## Slide 7
Ladje ki imajo dva vijaka ali več, imajo boljše manevrske sposobnosti. Moči motorjev dosegajo tudi preko 60 000 kW po enoti, turbine pa tudi preko 100 000 kW.
Dizelski motorji so nadtlačno polnjeni s pomočjo turbo puhal. Kot pogonsko gorivo uporabljajo manj kvalitetno težko gorivo (mazut), ki pa mora biti segreto na ustrezno temperaturo (preko 100°C).
Zagon (start) motorjev poteka s pomočjo stisnjenega zraka, ki se nahaja v velikih rezervoarjih.
Delovanje stroja se nadzoruje v
kontrolni kabini ( strojnici).
https://www.youtube.com/watch?v=nP1K6nS_lLQ

## Slide 8
Ladijski vijak (propulzor)
Pogon ladij, predvsem trgovskih in večjih, je običajno izveden s pomočjo LADIJSKEGA VIJAKA. Običajno je eden, lahko pa tudi dva, trije ali več.
Razdelimo jih lahko po številu lopatic (lahko je dvo, tro ali več kraki vijak), ali po zmožnosti spreminjanja koraka vijaka:
Vijake s fiksnim korakom ( fiksne lopatice)
Vijake s spremenljivim korakom (prekretne lopatice).
https://www.youtube.com/watch?v=7ALqbE5Waio

## Slide 10
Pomožni stroji
Med te sodijo stroji in naprave, ki so pomembni za nemoteno delovanje posameznih ladijskih sistemov :
pomožni motorji z generatorji
kompresorji zraka
separatorji goriva, olja, zaoljenih voda
kotli
črpalke
hladilne naprave
Električno energijo zagotavljajo dizel generatorji (pomožni motorji).
Med pomožne stroje sodi tudi parni kotel za pridobivanje pare namenjene segrevanju ladijskega goriva.

## Slide 11
UPOR LADJE
Na upor ladje vplivajo posebej njena hitrost (v), izpodriv (deplasman) ter oblika trupa.
Skupne upore lahko združimo v tri skupine:
Upor trenja (RF)
zračni upor (RA)
Preostali upor (upor valov RW, upor zaradi vrtinčenja RE, upor morskih valov)

## Slide 12
Vrsta upora | Delež% skupnega upora RT
 | Hitre ladje Počasne ladje
Upor trenja RF | 45 90
Upor valov RW | 40 5
Upor vrtinčenja RE | 5 3
Zračni upor RA | 10 2

## Slide 13
Oprema ladje
je sestavljena iz strojev, naprav in tehničnih pripomočkov, ki služijo za privez, sidranje, manevriranje, nakladanje in razkladanje tovora, varnost plovbe.
Notranja oprema
je vsa ostala oprema, stroji, naprave in ostali tehnični pripomočki, ki služijo za nemoteno bivanje posadke in potnikov kot npr. oprema kuhinje, hladilniki, sistem pitne vode.
Pregrade (bulkheads)
so tisti prečni ali vzdolžni konstrukcijski elementi v trupu ladje, ki jo delijo na posamezne prostore. Najbolj važne so nepropustne pregrade, ki so skonstruirane tako, da v slučaju prodora vode v posamezen del ladje, omejijo prodor le na ta del. Število nepropustnih pregrad je predpisano s konvencijo SOLAS.
SOLAS - Safety of Life at Sea (konvencija o zaščiti človeških življenj na morju)

## Slide 14
Skladišča (holds) so prostori namenjeni tovoru. Njihova zgradba, položaj, velikost, število in oblika so odvisni od tipa ladje.

## Slide 15
Tovorna oprema (Cargo handling equipment) je odvisna od pričakovanega tovora, katerega bo ladja v svoji življenjski dobi prevažala. Ker se tovori po svojih lastnostih zelo razlikujejo (tekoči, suhi, razsuti, kosovni, težki, volumenski, pokvarljivi itd.), je tudi tovorna oprema na ladjah različna. Na tankerjih npr. tovorno opremo sestavljajo črpalke, cevovodi, ventili itd., medtem ko je tovorna oprema na ro-ro ladji sestavljena iz ramp in dvigal.

## Slide 16
Dvodno (double bottom) je prostor na dnu ladje, namenjen za tanke. Tanki dvodna običajno služijo kot balastni tanki. Obenem služijo kot dodatna zaščita ladje in tovora v primeru nasedanja ladje.
Ladijski tanki (ship tanks) so prostori na ladji namenjeni za shranjevanje tekočin. Ločimo tovorne tanke, balastne tanke, tanke za gorivo, tanke sladke vode in tanke odpadnih tekočin…

## Slide 17
Balastni tanki (ballast tanks)
so namenjeni za balast. Balast je dodatna teža, največkrat voda iz pristanišča, ki pomaga ladji za:
Izboljšanje stabilnosti ladje. Ko je ladja prazna ali ko je tovor neugodno naložen (npr. les, kontejnerji), si ladja z balastom pomaga, da ohrani ugodno stabilnost.
Uravnavanje vzdolžnega in prečnega nagiba ladje. Teže na ladji namreč niso enakomerno razporejene, tako da potrebujemo dodatne teže na nasprotnih straneh, da ladjo uravnovesimo. To storimo tako, da napolnimo tanke z balastom na nasprotni strani. Posebej je to važno v luki pri manipulacijah s tovorom.
Obtežitev prazne ladje. Mnogokrat se ladje, ko v eni luki izkrcajo ves tovor, odpravijo prazne do sledečega pristana. Prazna ladja je manj potopljena in tudi površina njenega nadvodnega dela postane večja. S tem postanejo ladje bolj izpostavljene valovom in vetru in tako tedaj težje držijo željeno smer ter se jim občutno zmanjša hitrost.
Primerno potopitev ladijskega vijaka. Ladijski vijak ima največji izkoristek, ko je popolnoma potopljen in ko je ladja rahlo nagnjena proti krmi. Ker to težko dosežemo samo s tovorom in ostalimi težami na ladji, si moramo pomagati z balastom.
https://www.youtube.com/watch?v=qTFJ33WiK9E

## Slide 18
Kaluže
so zbiralnice odpadnih vod v skladiščih in strojnici.
Konvencija MARPOL je konvencija o preprečevanju onesnaženja morja. Sprejeta 1978 v okviru OZN.

## Slide 19
Cevovodi (pipelines)
Ladja ima tudi več sistemov cevovodov. Vsak cevovod ima tudi eno ali več črpalk, ki služijo temu cevovodu.
Najpomembnejši so: tovorni, kalužni, balastni in protipožarni.

## Slide 20
Poveljniški most ali most (navigation bridge, bridge)
je prostor, od koder se vodi navigacija. Nahaja se na najvišjem prostoru na ladji, od koder je pregled najboljši.
https://www.youtube.com/watch?v=fqbOhfFJIBU

## Slide 22
Bivalni prostori (accomodation)
se navadno nahajajo med strojnico in poveljniškim mostom. Obsegajo kabine posadke, kuhinjo, jedilnice, skupne prostore, razne shrambe in ostale podobne prostore.

## Slide 23
Rešilni čolni (Life Boats)
Običajno so nameščeni na posebnem krovu. Na vsakem boku ladje mora biti ustrezno število. Izdelani so iz Al legur ali armirane plastike z zračnimi prekati. Poleg čolnov pa so na ladji tudi samonapihljivi reševalni splavi.
Po SOLAS-u morajo biti opremljeni z predpisano opremo : vesla, vrvi za oprijemanje, vlečne vrvi, kompas, živež, pijača, zdravila, signalna sredstva, radiozveza.
https://www.youtube.com/watch?v=zoTxNrfHDJw

## Slide 25
OZNAČEVANJE PROSTOROV NA LADJI
Ladje imajo več skladišč in tankov. Za nemoteno delo v lukah, je potrebno poznati položaj skladišča, v katerem se bodo odvijale trgovske operacije. Položaji tovora so narisani na planu razporeda tovora (cargo plan). To ni pravi načrt ladje, ampak le skica, kjer so posebej poudarjeni tovorni prostori.

## Slide 26
Če ima ladja več palub, kot na primer trajekti, ladje za prevoz avtomobilov, potniške ladje itd., se palube označujejo od spodaj navzgor. Na potniških ladjah so tudi številke kabin sestavljene tako, da začnejo s številko palube, na kar sledi številka kabine (npr. 1021 pomeni 21. kabina na 10. palubi).

## Slide 27
Ladijski stabilizatorji
Nekatere vrste ladij – tiste pri katerih so pomembna čim manjša kotna nihanja in gibanja (vojaške, potniške in trajekti), so običajno opremljene z napravami za zmanjševanje nihanj ladje (povečevanje stabilnosti) okrog vzdolžne osi.
To so STABILIZATORJI – podvodne plavuti – krila, ki so nameščene v podvodnem delu, na bokih ladje. So hidravlično krmiljeni, upravlja jih žiroskop s pomočjo računalnika. V mirnem morju se nahajajo v ladijskem trupu.