## Slide 1: OSNOVNI POJMI
Osnovne terminološke razmejitve

## Slide 2
PRISTANIŠČE
je naravno ali umetno zaščiten morski, rečni, kanalski ali jezerski bazen, kjer se ladje lahko umaknejo pred slabim vremenom, pred sovražnikovimi napadi, je pa tudi mesto, kjer si ladja lahko nabavi gorivo, vodo in hrano za posadko, kjer lahko opravi popravila na motorjih in ostalih napravah, kjer si posadka lahko po dolgi poti odpočije.
V ožjem smislu pa je pristanišče opremljeni vodni prostor, kjer se opravljajo pretovorne operacije s tovorom in kjer se lahko vkrcajo in izkrcajo potniki. Sodobna pristanišča omogočajo opravljanje vseh aktivnosti, ki jih zahtevajo sodobna tehnologija in ekonomika pomorskega prometa.

## Slide 3
TERMINAL
je mesto na koncu transportne poti, kjer se sprejemajo in odpravljajo potniki in kjer se opravlja rokovanje s tovorom in z njegovo dostavo. Opremljen mora biti z vso potrebno opremo za nemoteno odvijanje transporta.

## Slide 4
PRISTANIŠKI SISTEM
je del svetovnega pomorskega tržišča kjer se odvijajo menjave med osnovnimi nosilci pomorskega in kopenskega transporta. To je kompleksen in dinamičen sistem s svojimi tehničnimi in organizacijskimi elementi, ki nam omogočajo, da se odvijajo najugodnejši pretovorni procesi.
POMORSKO TRŽIŠČE
Pomorsko tržišče lahko definiramo kot skupek vseh ladjarjev in koristnikov ladijskih storitev, ki v določenem času ponujajo oz. potrebujejo ladijski prostor, z namenom prevoza blaga po morju, v skladu s pogodbami in vozninami, ki se formirajo na osnovi tržnih zakonitosti ponudbe in povpraševanja :
tržišče ladijskega prostora
tržišče novih ladij
tržišče rabljenih ladij
tržišče ladij za razrez

## Slide 5
Pojmi iz slovenske zakonodaje
Plovilo je stvar namenjena za plovbo po morju.
Plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma zasidrana ali položena na morsko dno in ni namenjena za plovbo (plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi, plavajoče ploščadi, kopališčne ploščadi, privezne in signalne boje, školjčišča in druge naprave za izkoriščanje morja).
Ladja, razen vojne ladje, je plovilo, ki je usposobljeno za plovbo po morju, in meri v dolžino 24 metrov ali več.
Trgovska ladja je ladja, ki se uporablja za gospodarske namene.
Potniška ladja je ladja, s katero se sme prevažati več kot 12 potnikov.
Tovorna ladja je trgovska ladja, ki je namenjena prevozu tovorov.
Tanker je ladja, namenjena prevozu tekočin in plinov.

## Slide 6
Razvrstitev ladij
Po velikosti
  čoln (manj kot 24 m)
  ladja (več kot 24 m)
Po materialu
  lesene
  železne
  armiranobetonske
  aluminijaste
  mešani materiali

## Slide 7
Po pogonu
na vesla
jadrnica
mehanski pogon
    parni pogon
    motorni pogon
    električni pogon
    kombinirani pogon
    jedrski pogon
Po plovbi
pomorske
pomorsko-rečne
ladje notranje plovbe
rečne
jezerske
kanalske

## Slide 8
Po namenu
vojaške
vojne ladje
pomožne vojaške ladje
transportne
potniška ladja
tovorna ladja
potniško-tovorna ladja
ribiške
posebne ladje
gasilska ladja
ledolomilec
vlačilec (remorker)
ladja svetilnik
carinska ladja
šolska ladja
hidrografska ladja
meteorološka ladja
ladja delavnica

## Slide 9
Ladje imajo na bokih barvni luči, ki posadkam drugih ladij ponoči omogočata določiti njihovo lego in smer plovbe. Na levi strani imajo rdečo luč, na desni pa zeleno.

## Slide 10
VAŽNEJŠI POJMI IN NAZIVI
Vzdolžnica ladje je zamišljena vertikalna ravnina, ki poteka skozi sredino ladje in deli njeno zunanje opločje na dva enaka dela.
Vodna linija (water line) - WL - je obris mirnega nivoja vode na zunanji stranici ladje.
Lahka vodna linije (light water line) - LWL - je tista vodna linija, do katere se pogrezne prazna, a popolno opremljena ladja brez zalog.
Tovorna vodna linija (heavy water line) - HWL - je vodna linija katero izrisuje popolnoma natovorjena in opremljena ladja oziroma drugače povedano, vodna linija, do katere se lahko ladja maksimalno varno potopi.
Pas ugreza je področje med lahko in tovorno vodno linijo.

## Slide 11
Dolžina preko vsega (Length over all) - LOA - Dolžina preko vsega je največja dolžina ladje, ki se meri med skrajnima točkama čvrstega ladijskega trupa na premcu in krmi. Pomembna je pri manevriranju ladje in pri določanju operativnega priveza v lukah.
Glavno rebro (Main frame) - je tisto rebro, ki se nahaja na polovici dolžine ladje. Običajno je tam ladja najširša.
Širina ladje (Breadth) – B – je širina na glavnem rebru merjena med zunanjimi deli glavnega rebra.
Največja širina ladje (Maximum breadth) – Bmax – se meri na najširšem delu ladje, upoštevajoč vse izbokline. Njeno poznavanje je pomembno pri manevriranju z ladjo.

## Slide 12
Izpodriv (Displacement) - D -
nam pove maso izpodrinjene tekočine oziroma z drugimi besedami celotno težo ladje.
Arhimedov zakon govori o hidrostatičnem vzgonu:
Vzgon je enak teži izpodrinjene tekočine.
Izpodriv izračunamo s pomočjo ladijskih tablic, diagramov, oziroma krivulj, kamor gremo z odčitanim ugrezom.

## Slide 13
Tablice, diagrame in krivulje izdela ladjedelnica in nam povejo kakšen je volumen potopljenega dela ladje (hidrostatične tablice).
Izpodriv je odvisen tudi od gostote vode. Zato je le ta običajno v ladijski tehnični dokumentaciji podana za gostoti 1,025 kg/dm3 (tipična morska voda) in večkrat tudi 1,000 kg/dm3 (sladka voda). Na gostoto vpliva tudi temperatura.
Mase izpodriva lahko razdelimo na dve vrsti: stalne in spremenljive. Stalna masa, ki vpliva na izpodriv je teža prazne ladje, spremenljive mase pa imenujemo nosilnost ladje.
https://www.youtube.com/watch?v=cc9Bs5oViIE
https://www.youtube.com/watch?v=yb3e4IegeJ0

## Slide 14
Nosilnost (Deadweight) - DWT –
je mera za označevanje mase, ki jo ladja še lahko varno prevaža.
Obsega vse ostale teže na ladji kot: tovor, posadka in potniki s prtljago, zaloge hrane, pitne vode in ostale potrebščine za bivanje posadke in potnikov, potrošni material, pojna voda za stroje, pogonsko gorivo in mazivo za stroje, balast ter še ostale neugotovljene teže.
Nosilnost lahko razdelimo na posredno – DWTp - in koristno - DWTk. Pod koristno nosilnost smatramo tisto, s katero ladja prinaša prihodek, torej tovor in potniki. Pod posredno nosilnost pa vse ostale teže na ladji.

## Slide 15
Ugrez (draft) –T –
je razdalja med najnižjim delom ladje in vodno linijo na kateremkoli delu ladje.
Za odčitavanje ugreza uporabljamo dve vrsti oznak, od katerih ena je metrična, druga pa anglosaksonska. Nekoč je večina ladij imela anglosaksonski način označevanja, medtem ko imajo skoraj vse sodobne ladje metrične oznake. Do te spremembe je prišlo predvsem zaradi lažjega preračunavanja ugrezov in posledično tudi ostalih kalkulacij (ladijske hidrostatične tablice z anglosaksonskim ugrezom imajo mase podane v long tonah).
Pri metričnih oznakah so številke na velike 10 cm, nakar sledi 10 cm praznine.
Ugrez odčitavamo na centimeter natančno.
Anglosaksonske oznake so velike pol čevlja (6 palcev), praznina med dvema oznakama pa je ravno tako pol čevlja. Tudi tukaj se pojavljata dva načina označevanja. Prvi način je z rimskimi številkami (…XIII, XIV, XV, XVI,…), drugi pa z arabskimi številkami (…13,14,15,16,…).

## Slide 16
Metrične označbe ugreza
Anglosaksonske oznake ugreza

## Slide 17
Poznamo različne ugreze:
Premčni ugrez (Forward draft) - Tf
Ugrez na sredini (Middle draft) – Tmid
Krmni ugrez (Aft draft) – Ta
Največji ugrez (Maximum draft) –Tmax – je največji ugrez na kateremkoli delu ladje. Pomemben je pri manevriranju ladje v omejenih globinah

## Slide 18
Odčitavanje ugreza na ugreznih črtah:

## Slide 20
Nadvodje (freeboard) – Fb – je oddaljenost od vodne linije do linije glavne palube.
Višina (height) – h – je oddaljenost od spodnjega dela kobilice do najvišjega dela ladje
Prosta višina (Air draft) – Ad - je oddaljenost od vodne linije do najvišjega dela ladje. Podatek je važen pri prehodu ladje pod ovirami kot so spuščena mostna luška dvigala, mostovi itd. Izračuna se jo tako, da od višine odštejemo ugrez na tistem delu ladje (če je na primer ladja najvišja na krmi se pogleda krmni ugrez), kjer je ugrez največji.
Prečni nagib (List) -  - je podatek v ločnih enotah, ki nam pove, koliko je ladja prečno nagnjena. Podatek je zelo važen, saj predstavlja prečna nagnjenost ladje precejšnje probleme predvsem pri tovornih operacijah na ladji.

## Slide 21
Upogib ali ukrivljenost ladje (Deflection, deformation) – def - nastane zaradi delovanja zunanjih sil na ladjo. Najpogostejše zunanje sile so valovi in ladijski tovor oziroma njuno skupno delovanje. Upogib izračunamo tako, da primerjamo srednji ugrez z ugrezom na koncih. Če je srednji ugrez večji od ugreza na koncih (Tm> Tmid) govorimo o »Sagging-u«, obratna situacije (Tm< Tmid) je pa »Hogging«.
sagging
hogging
Cca. 80% ladij ima trim pozitiven po krmi, kar pomeni:
pozitivni trim (+), ko je ladja nagnjena nazaj
negativni trim (-), ko je ladja nagnjena naprej

## Slide 22
https://www.youtube.com/watch?v=PmlTk_3NN_g