## Slide 1: OZNAKE NADVODJA

## Slide 2
NADVODJE (Freeboard)
Ladja se lahko teoretično pogrezne, dokler vanjo ne začne prodirati voda. Ker pa pluje v različnih vremenskih pogojih (neurja, veter, valovi…) mora biti pogreznjena le toliko, da je še zagotovljena varna plovba ob danih pogojih.

## Slide 3
www.youtube.com/watch?v=YpCyP1sM_cA
Označbe nadvodja se nahajajo na sredini ladje. Vse linije morajo biti zavarjene in vedno jasno označene. Oznake so debeline 25 mm. Pri odčitavanju velja, da je predpisano nadvodje na gornjem robu črte, ki označuje to nadvodje.
Glavna oznaka nadvodja je krog s prečno črto. Nad njo se nahaja oznaka glavne palube. Razdalja med gornjim robom oznake glavne palube in gornjim robom oznake nadvodja nam pove kolikšno nadvodje pripada ladji v posamezni coni.

## Slide 4
Tovorne ladje, ki prevažajo les na palubi, lahko v sled boljših plovnih pogojev (ladja zajame manj vode, les da ladji dodatni vzgon, možnost odmeta tovora v sili itd.), pridobijo posebno spričevalo, kjer je določeno manjše nadvodje. Ta nadvodja imajo še dodatno oznako L (Lumber). Npr: poletno nadvodje za les - LS -, tropsko nadvodje za les v sladki vodi - LTF-.

## Slide 5
Lestvica nadvodja

## Slide 6: Tonaža
Tonaža (ang. tonnage) je merjenje tovorne sposobnosti ladij.
S tonažo lahko merimo različne stvari, kot npr. Deadweight Tonnage (DWT), ki je v bistvu nosilnost ladje, ali pa izpodriv, ki je v bistvu masa same ladje.
Tonaže so pomembne pri certifikaciji, registraciji, pri taksah v pristanišču in npr. pri vozninah, ko prečkajo prekop.
Kljub poenotenju meritev, pa so nekatere države zadržale svoj sistem meritve. Najbolj znana primera sta Panama in Egipt, kjer morajo ladje, če želijo pluti skozi Panamski oziroma Sueški kanal opraviti posebne meritve in pridobiti posebna spričevala.
V praksi se pošlje le načrte, na podlagi katerih določijo svojo tonažo.
Poznamo različne vrste tonaže, npr. bruto tonaža in neto tonaža.

## Slide 7
Bruto tonaža (Gross tonnage) – GT –
je volumen vseh zaprtih prostorov na ladji.
Računa se ga z naslednjo formulo:
V = volumen (m3) ; K1 = korekcijski koeficient
Za ladjo s skupnim volumnom 10 000 m3, je gros tonaža 0,28 × 10 000 = 2 800 GT

## Slide 8
Neto tonaža (Net tonnage) – NT –
je volumen vseh zaprtih prostorov na ladji, ki so komercialnega namena (tovor in/ali potniki). Določi se po naslednji formuli:

## Slide 9
Prirejena tonaža (modified tonnage)
je tonaža, ki se na zahtevo ladjarja ugotavlja na ladjah, katerim je dodeljeno večje nadvodje. V praksi so to tiste ladje, katerim glavna paluba ni tudi zgornja paluba (npr. ladje za prevoz avtomobilov).
Uporabna je predvsem zato, ker daje tem ladjam določene komercialne ugodnosti (na primer, če želi določena luka pritegniti ladje za prevoz avtomobilov, jim bo ponudila obračunavanje pristojbin po nižji tonaži).

## Slide 10
Kompenzirana bruto tonažo (compensated gross tonnage) – CGT –
Ta enota se uporablja za ovrednotenje ladjedelniškega dela in je zelo pomemben podatek pri naročanju novih (in deloma tudi rabljenih) ladij.
Ko se naroča izdelava posamezne ladje je pomembno ugotoviti, koliko dela je vloženega v izdelavo določene ladijske prostornine (bruto tonaže).
Z drugimi besedami povedano, za izdelavo enega kubičnega metra Ro-Ro potniške ladje je potrebno trikrat več dela kot za izdelavo enakega prostora na ladji za razsuti tovor (oprema tukaj ni vključena). To metodo je sprejel OECD leta 1977, ki nam poda orientacijsko vrednost izdelave posameznega tipa ladij.
OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development