## Slide 1: DELITEV LADIJ

## Slide 2
Osnovna delitev
Ladje lahko delimo na podlagi različnih kriterijev:
vrsta propulzije
področje plovbe
funkcija ladje
tonaža oz. izmere
vrsta tovora
uporabljena tehnologija

## Slide 3
UPORABLJENA TEHNOLOGIJA
Glede na tehnologijo oz. način rokovanja z ladijskim tovorom lahko opravimo naslednjo delitev:
a) LO-LO (Lift-on / Lift-off) : Označuje klasičen način manipulacij s tovorom, ki se uporablja pri večini vrst ladij po celem svetu. Ladijski tovor se natovarja in raztovarja s pomočjo ladijske pretovorne mehanizacije (ladijski žerjavi, dvigala) ali obalne pretovorne mehanizacije.

## Slide 4
b) Ro – Ro (Roll-on / Roll-off) : Označuje način, kjer poteka natovarjanje in raztovarjanje ladijskega tovora na kolesih oz. „ob uporabi koles“. Cestna tovorna vozila se pripeljejo in odpeljejo. Lahko pa pripelje polpriklopnike ali priklopnike na ladjo terminalski traktor oz. vlačilec (nespremljano).
Delijo se na dve vrsti:
short sea (prevoz max 2 dni)
deep sea
https://www.youtube.com/watch?v=BLbTegvRg0U

## Slide 5
c) Sto – Ro (Stow and Roll oz. stowable ro-ro) je način natovarjanja ladje pri katerem se tovor naloži s pomočjo viličarja ali vlačilca. Tovor se na ladji zloži v za to namenjen tovorni prostor.
Te ladje so prilagojene prevozu rol (predvsem papir in les) in imajo boljše izkoristke prostora kot običajne Ro-Ro ladje. S pomočjo posebne platforme lahko take role naložimo tudi na klasično Ro-Ro ladjo.

## Slide 6
d.) »Roll on - Roll off / Lift on - Lift off« (RO-RO / LO-LO ali le RO-LO) je kombinacija horizontalnega in vertikalnega vkrcanja in izkrcanja tovora na ladje, ki imajo tehnične, tehnološke in eksploatacijske karakteristike RO-RO in LO-LO ladij. Gre za kombinirane RO-LO ladje, ki istočasno omogočajo vkrcanje in izkrcanje tovora po sistemih »pripeljati – odpeljati« in »dvigni - spusti«.
Gradnja takšnih ladij je bolj zahtevna in dražja. Takšne ladje pa so bolj fleksibilne (prilagodljive) in rentabilne (največja rentabilnost je na krajših, obalnih plovbah).

## Slide 7
e) Fo – Fo (Float-on / Float-off) Heavy-lift ship: Plavajoči tovor ali tovor, ki se nahaja v plavajočih tovornih enotah se naplavi v-iz posebnih potopljivih ladijskih skladišč (podobna so ladijskemu doku). Pri natovarjanju ladje se le ta delno potopi, premakne pod tovor ali pa se tovor ustrezno premakne, na kar se ladja ponovno dvigne in obenem dvigne tudi tovor. Raztovarjanje poteka po obratnem vrstnem redu.
https://www.youtube.com/watch?v=qTBRLOcFE6A
https://www.youtube.com/watch?v=jPEtUCJ_yAs
https://www.youtube.com/watch?v=SxyqXtTi4D4

## Slide 8
f) FO-FO TRANSPORTNA TEHNOLOGIJA
Za to tehnologijo je karakteristično horizontalno in vertikalno nakladanje-razkladanje s pomočjo barž z različnimi tovori.
S to tehnologijo operacije vkrcanja in izkrcanja unitariziranega tovora (združevanje več manjših enot tovora v velike enote tovora) opravljajo izven pristanišč, brez pomoči pristaniške mehanizacije. Tehnologija povezuje pristanišča na morski obali s pristanišči v notranjosti ob rekah, jezerih, kanalih. Razvila se je zaradi visokih stroškov pretovarjanja tovora v pristaniščih, pogoste zasedenosti pristanišč, dolgega zadrževanja ladij v pristaniščih in velikih investicij v moderno opremljena pristanišča, terminale in pristaniško infrastrukturo.
SREDSTVA ZA DELO PO SISTEMU FO-FO:
ladje - nosilke barž,
barže ali maone (plavajoči kontejnerji).

## Slide 9
Razvili so se TRIJE SISTEMI LADIJ - NOSILK barž, in sicer:
LASH (Lighter Aboard SHip): v eksploataciji od 1969 v ZDA in v Evropi.
Tehnične karakteristike:
nosilnost 30.000 DWT, kapaciteta do 73 barž po 375 ton ali 1500 TEU (Twenty feet Equivalent Unit),
hitrost 23 vozlov (knot-1morska milja na uro-1852m/h oz. 0,5144 m/s)
nakladanje-razkladanje s portalnim dvigalom nosilnosti 500 ton, ladje opremljene z bočnimi tanki; natovor-iztovor od 1500-2000 ton/h.
barže se spuščajo in dvigajo na krmi in se nalagajo ena na drugo.
dvigalo se po tirnicah z baržo giblje vzdolž palube do mesta zlaganja.

## Slide 10
SEABEE ladja (morska čebela): v eksploataciji od 1972 v ZDA in Evropi.
Imajo naslednje tehnične lastnosti:
nosilnost 43.000 DWT,
kapaciteta 38 barž po 850 ton ali 1784 TEU,
hitrost 26 vozlov,
nakladanje in razkladanje poteka preko dvigala tipa Syncrolift, kapacitete 2000 ton - dvigalo dviga po 2 barži hkrati,
ladja ima tri palube,
dvigalo se potopi pod morsko gladino.

## Slide 11
BACAT (Barges Aboard CATamaran)
So dvotrupne katamaran ladje. Ladje so v eksploataciji od 1978, ki so povezovale pristanišča Velike Britanije in severozahodne Evrope. Podobne so LASH ladjam. Imenujemo jih tudi mini LASH. Ladje so dvotrupne in spojene s posebno palubo. Barže se namestijo med trupoma, od koder se dvigajo na palubo. Tehnične karakteristike: Nosilnost 15.000 DWT, kapaciteta 10 barž po 140 ton, hitrost 20 vozlov, dvigalo nosilnosti 400 ton; dvigalo dviga in spušča dve barži naenkrat.

## Slide 12
BARŽE - potisnice
Predstavljajo tovorno enoto in istočasno predstavljajo tudi prevozno sredstvo. Zgrajene so iz jekla ali pleksistekla. So različnih izvedb glede:
dimenzije – dolžina: 16,5 - 38,3 m; širina: 4,5 – 11,5 m; višina: 3 – 4 m,
nosilnosti (370 – 1070 ton).
Barže za SEABEE ladje so največjih kapacitet in nosilnosti, barže za BACAT ladje pa najmanjših.

## Slide 13
Potek dela po FO-FO tehnologiji:
Barže (plavajoči kontejnerji) v pristanišču, na terminalu naložijo s tovorom, s pomočjo pristaniške mehanizacije.
Napolnjene barže nato potiskajo ali vlečejo (z vlačilci – remorkerji) do mesta, kjer je zasidrana matična FO-FO ladja.
S pomočjo dvigala na ladji dvignejo barže s tovorom vred na ladjo in jih s posebnimi prenosniki razmestijo po ladji.
Barže potujejo skupaj z ladjo.
V namembnem kraju po obratnem postopku barže izkrcajo, jih potiskajo ali vlečejo do mesta praznjenja in raztovorijo.
Potiskan sestav: Vlečen sestav:

## Slide 14
Pomanjkljivosti:
barže nimajo lastnega pogona,
barže nimajo posadke,
vremenski vplivi pri dviganju in spuščanju (valovi),
odpor luških delavcev (ker se delo opravlja brez njih),
barže niso standardizirane
https://www.youtube.com/watch?v=5k2v-rfe2pM

## Slide 15
g) Lift and Roll: Tovor se dvigne na ladijski krov s pomočjo ladijske pretovorne opreme ter odpelje na kolesih na ustrezno mesto na ladji.

## Slide 16
h) Wo- Wo (Walk-on / Walk-off). Predstavlja običajen način natovarjanja ladij, ki prevažajo žive živali (živali gredo same na ladjo in iz nje). Na enak način poteka vkrcanje/izkrcanje potnikov na vseh potniških ladjah.