## Slide 1: Delitev ladij
Glede na vrsto tovora

## Slide 2
Najbolj pogosta delitev ladij je glede na vrsto tovora, ki ga prevažajo.
Primerov tovrstne delitve je veliko, predvsem glede na to, kako podrobno so posamezne skupine tovorov razčlenjene.
Tovore v pomorstvu lahko razdelimo glede na njihovo fizično stanje (suhi, tekoči oz. plini) ter obliko v kateri se prevažajo (npr. razsuti tovori – ang. Bulk cargoes), natovarjajo se neposredno v ladijsko skladišče brez embaliranja, generalni tovori (general cargo), konvencionalni, unitiziran, tovor na kolesih, „neobulk“- večje količine posameznih kosov (hlodovina, žagan les, jeklena pločevina v zvitkih, ploščah…).

## Slide 3
Kontejnerske ladje
Po letu 1960 je pričel transport kontejnerjev konstantno naraščati.
Transport tovora v kontejnerjih omogoča hiter in mehaniziran intermodalni pretovor ter neposreden transport do prejemnika blaga. Vodni transport pri tem predstavlja le enega izmed členov transportne verige.
Leta 1956 je iz Port Newarka izplula prva kontejnerska ladja na svetu, Ideal X. Prvi
kontejnerski servis je bil uveden istega leta na liniji New York - Porto Rico (Ameriška
ladjarska družba Sea-Land).
Kontejnerske ladje so razdeljene v generacije. Prve ladje za prevoz kontejnerjev so bile predelane ladje za prevoz generalnega tovora ter predelani tankerji (govorimo o t.i. prvi generaciji kontejnerskih ladij).

## Slide 4
Velikost kontejnerskih ladij
Kontejnerske ladje lahko razdelimo po velikosti na:
Mali „Feeder“ (do 1000 TEU)
„Feeder“ (1001 – 2000 TEU)
„Feeder“max (2001 – 3000 TEU)
Panamax (3001 – 5100 TEU)
Post-Panamax (5101 – 10000 TEU)
New-Panamax (10000 - 14500 TEU)
Ultra Large Container Vessel (ULCV) (14501 TEU+)

## Slide 5
Panamax
Panamax in New Panamax sta velikostna razreda tovornih ladij, ki še lahko plujejo skozi Panamski prekop.
Ladje, ki so prevelike za Panamski prekop (npr. Maersk Triple E) se označujejo s ULCV.

## Slide 6
Suezmax
Je velikostni razred ladij, ki lahko polno naložene prečkajo Sueški prekop. Skoraj vedno se uporablja za naftne tankerje.
Glavna omejitev je ugrez in sicer največ do 20,1 metra in višina 68m (zaradi Sueškega mosta). Leta 2009 so poglobili kanal od 18 do 20 metrov, kar omogoča tudi večjim ladjam plovbo skozi kanal, npr. nekaterim Capesize ladjam.

## Slide 8
Ladja razreda Triple-E
Prva iz serije teh največjih ladij razreda EEE, ki jih je ladjar Maersk McKinney Moller naročil v korejski ladjedelnici Daewoo.
Cena: 190 mil. evrov
(Energy Efficient and Environmentally)

## Slide 9
Ladja Triple-E
Polno naložena tehta 192 800 ton.
Dolga je 400 m, široka 59 m in visoka 73 m.
18000 TEU oz. 165 000 ton tovora vseh vrst.
Dva počasna diesel motorja, 32MW vsak
Največja hitrost: 46 km/h
Optimalna hitrost: 35 km/h
Vsak dan plovbe porabi 150t goriva
Od Šanghaja do Rotterdama izgori goriva za cca 900 000€
Med velikimi evropskimi pristanišči je zanjo dovolj prostora v Rotterdamu, Bremerhavnu, Gdansku, Gothenbergu in Aarhusu.

## Slide 10
Tankerji
a) Tankerji za prevoz surove nafte
Se uporabljajo za prevoz iz področij naftnih nahajališč do področij, kjer se nahajajo rafinerije nafte.
Opremljeni so z omejenim številom tankov, običajno imajo okrog 15 tankov za tovor ter dva tanka za ostanke tovora.
Natovarjanje tankerjev poteka preko cevovoda, ki poveže ladjo s kopnim (natovor poteka s pomočjo črpalk na kopnem). Raztovor ladje pa poteka s pomočjo ladijskih črpalk (nahajajo se v prostoru pred ladijsko strojnico).

## Slide 11
Opremljeni so tudi s cevovodi nekaterih drugih sistemov na krovu ali v
ladijskih skladiščih, kot na primer:
Sistem inertnega plina (plin brez vsebnosti oz. z min. vsebnostjo kisika - z njim se polni tovorne tanke med pretovarjanjem surove nafte za preprečitve nastanka eksplozije)
Sistem za pranje tovornih tankov (s pomočjo katerega se odstranjujejo usedline s sten tankov).
Novejši tankerji se izdelujejo z dvojnim dnom (t.i. Double hull). Gradnjo tankerjev urejajo IMO predpisi.
Najpomembnejše karakteristike tankerjev za prevoz surove nafte:
kapaciteta (nosilnost) (t)
prostornina tankov (m³)
hitrost (kapaciteta) praznjenja (m³/h)
največji ugrez (natovorjene) ladje (m).

## Slide 12
b) Tankerji za prevoz produktov (naftnih derivatov)
Izraz ”produkt” se nanaša na produkte pridobljene v rafinerijah in v petrokemični industriji.
Tankerji za prevoz naftnih derivatov (ang. Product tankers) so za razliko od tankerjev za
prevoz surove nafte opremljeni z večjim številom tovornih tankov. Njihova nosilnost običajno znaša do 50.000 DWT. Poleg velikosti, se razlikujejo tudi glede cevovodov – vsak tank ima svoj vod za polnjenje in praznjenje ter črpalko za pretovor.
Potencialni tovori:
naftni derivati (bencini, kerozin, nafta, olja, bitumen)
rastlinska olja
vino
pitna voda (prva pošilja leta 1995)…

## Slide 13
Tankerji za prevoz plinov
So ladje namenjene prevozu utekočinjenih plinov. V ta namen v splošnem razlikujemo dve vrsti utekočinjenih plinov:
utekočinjen naftni plin (ang. Liquified Petroleum Gas – LPG)
utekočinjen naravni plin (ang. Liquified Natural Gas - LNG)
Da bi se plini lahko prevažali v utekočinjenem stanju, jih je potrebno hladiti ali hraniti pod povišanim tlakom ali pa kar oboje.
Dobra izolacija tankov v katerih se nahaja utekočinjeni plin je pomembna zaradi sledečega:
zunanja toplota lahko povzroči uparjanje dela tekočine (zaradi pljuskanja tekočine pa lahko v najbolj neugodnem primeru pride do poškodb stene tankov)
pri nizkih temperaturah, kakršne so v tankih, postane jeklo (iz katerega je ladijska konstrukcija) krhko (izgubi žilavost).

## Slide 14
Utekočinjen naravni plin - Liquified Natural Gas
Utekočinjen naftni plin - Liquified Petroleum Gas

## Slide 15
Tankerji za prevoz kemikalij
Zaradi toksičnosti in strupenosti kemikalij veljajo za tankerje, ki jih prevažajo stroge zahteve in predpisi. Glede na sposobnost ladje, da se prepreči uhajanje snovi (kar predstavlja nevarnost tako za posadko ladje kot za okolje) so tankerji za prevoz kemikalij razdeljeni v tri razrede (tip 1, 2, 3). Preprečitev uhajanja tovora v primeru poškodbe tanka je zagotovljena z ločevanjem tankov, in sicer:
Z balastnimi tanki od ladijskega trupa,
s posebnim manjšim pregrajenim prostorom od ladijske strojnice,
posebnim manjšim pregrajenim prostorom od sprednjega podpalubja.
Potencialni tovori tankerjev za prevoz kemikalij:
kisline
baze
alkohol
jedilno olje
klorirani alkani (parafini)
amini (derivati amoniaka)
monomeri ( eten, akrilna kislina…)
petrokemični produkti

## Slide 16
Chemical tanker cargo ship

## Slide 17
Ladje za prevoz razsutih tovorov (bulk carrier)
Tovrstne ladje so izdelane posebej za transport razsutih tovorov. Glede na velikost jih lahko razdelimo na:
Handysize (do 30.000 dwt)
Handymax (od 30.000 dwt do 50.000 dwt)
Panamax (od 50.000 do 80.000 dwt)
Capesize (od 80.000 dwt do 160.000 dwt)
Ladje za prevoz razsutih tovorov lahko razdelimo v dve skupini:
ladje za prevoz (običajnih) razsutih tovorov (ang. General purpose bulk carrier)
ladje za prevoz rud (ang. Ore carrier)

## Slide 18
Ladje za razsuti tovor so razmeroma enostavne gradnje brez zaščite na bokih in na dnu.
Strojnica in prostori za posadko so običajno na krmi, ves prednji del trupa pa je razdeljen s prečnimi pregradami v skladišča. Nad skladišči so razmeroma velika grotla, ki se po vkrcanju vodotesno zaprejo.
Potencialni tovori ladij za prevoz razsutega tovora:
premog
rude
žita ter ostali kmetijski proizvodi
umetna gnojila
cement
minerali
Najpomembnejše karakteristike ladij za prevoz razsutega tovora:
nosilnost ladje (t)
volumen tovornega prostora (m³)

## Slide 19
Potniške ladje
Potniške ladje, ki plujejo na rednih linijah so, z izjemo nekaterih otoških predelov sveta (kot na primer Filipini in Indonezija), predvsem stvar preteklosti.
Mednarodni in interkontinentalni prevozi potnikov potekajo skoraj v celoti z letali, pri plovbi na krajših razdaljah pa so potniške ladje v veliki meri nadomestili trajekti.
Zgradba in osnovne konstrukcijske karakteristike potniških ladij so podobne kot pri tovornih ladjah. Največja razlika je razlika je v izvedbi in opremljenosti ladijskih prostorov, ki so namenjeni potnikom. Potniške kabine so različno opremljene glede na kategorije. Nekatere potniške ladje imajo celo vrsto dodatnih prostorov namenjenih dobremu počutju potnikov (kot npr: kinodvorane, bazeni, plesne dvorane, fitnes klubi, igralnice, trgovine, frizerski saloni itd.)
Potniške ladje lahko razdelimo na:
obalne potniške ladje
linijske potniške ladje
trajekte

## Slide 20
Oasis of the Seas
Nekaj glavnih tehničnih podatkov:
Teža: 160.000 ton
Cena: 1,5 milijarde USD
Dolžina: 360 metrov
Kapaciteta: 5,400 potnikov + 2,394 posadke
Pogon: 6 motorjev (3x 18.300 konjskih moči in 3x 25.300 konjskih moči)
Največja hitrost: 22 vozlov (41,9 km/h)
Ladjo je zgradilo podjetje STX Europe (prej Aker Yards) v finski ladjedelnici Turku.

## Slide 22
Širina: 47 m (154 ft)
Višina: 72 m (236 ft) nad nivojem morja
Ugrez: 9,3 m (31 ft)
Število nadstropij: 16 potniških
https://www.youtube.com/watch?v=KKJCFpzmBfs