## Slide 1: Delitev zrakoplovov

## Slide 2
Osnovna delitev
AEROSTATI (prosti baloni, vezani baloni, zračne ladje- cepelin)
V zraku se obdržijo zaradi aerostatičnega vzgona saj je njihova skupna masa manjša od skupne mase izpodrinjenega zraka.
AERODINI (letala, helikopterji, rakete …)
So težja od zraka in v zraku se obdržijo zaradi dinamične vzgonske sile, ki jo ustvari oblika kril pri določeni hitrosti gibanja.
Dinamična vzgonska sila je odvisna od hitrosti letenja, velikosti in oblike kril, vpadnega kota. Da letalo lahko vzleti mora preseči karakteristično minimalno hitrost, pri kateri doseže dovolj veliko vzgonsko silo.

## Slide 3
Aerostati
Aerostati so zrakoplovi, lažji od zraka, ki se dvignejo s pomočjo "mehurjev" segretega zraka ali lahkih plinov (helija ali vodika). Letenje omogoča samo naravno gibanje zraka (veter) ali pilotažni sistem.
Prvi baloni so z vročim zrakom poleteli že v 3. stoletju pred našim štetjem, edina naprava, ki je poletela pred njimi, so bili zmaji (ang. kite).
Kako deluje balon na vroči zrak?
Najbolj preprosto povedano je: vroč zrak je lažji
(manjša gostota) kot hladen. Topel zrak se pa
„dviguje“ nad hladen zrak. Da bi ohranili zrak
znotraj balona vroč, ga moramo neprestano
segrevati. Zato imamo gorilnike, ki uporabljajo
propan kot gorivo.
Arhimedov zakon!

## Slide 4
Aerodini
Aerodini so zrakoplovi, težji od zraka, ki za vzpon potrebujejo aerodinamično gibanje določenega sestavnega dela. To so na primer letalska krila ali helikopterjevi vrtljivi kraki, pa tudi toplotni prevodniki pri raketah. Pri letalih se vzgon ne doseže z ločenim premikanjem površin, temveč s premikanjem celotnega letala skozi zrak.

## Slide 5
Delitev aerodinov
Z lastnim pogonom: Motorna jadralna padala, motorni zmaji, ultralahka letala do 750 kg, lahka letala do 5700kg, težka letala nad 5700 kg.
Brez pogona: Padala, zmaji, jadralna letala.
Z vertikalnim dvigom: Helikopterji, VTOL letala.
Dviganje s kratkim zaletom: Girokopterji, STOL letala
Dviganje z dolgim zaletom: LTOL letala

## Slide 7
Delitev po namenu uporabe:
tovorna letala
potniška letala
športna letala
šolska letala
reševalna letala
vojaška letala

## Slide 8
Potniška letala
Potniško letalo je letalo, ki se uporablja za prevoz potnikov in spremljajočega tovora. Operater takšnega letala je običajno civilna letalska družba, ki svojo dejavnost opravlja pod komercialnimi pogoji kot gospodarska družba. Večinoma se uporabljajo reaktivna letala, obstajajo pa tudi turbopropelerska.
Več kot 90% novih dobavljenih letal je dvomotornih, predvsem zaradi zanesljivosti novih motorjev. Dvomotorna letala so bolj ekonomična in lahko letijo v primeru odpovedi enega motorja samo z drugim motorjem.
Nova letala kot so Boeing 787, Airbus A350… kot posledico razvoja uporabljajo za glavno strukturo kompozitne materiale, ki so lažji od Al zlitin. Težnja je tudi k zamenjavi težjih hidravličnih sistemov z električnimi.

## Slide 9
Tovorna letala
Imajo močno podvozje in velik volumen za tovor. Za lažje nakladanje tovora se lahko odpre celotni sprednji del letala (DHL, UPS).
Največji je Antonov 225 Mriya
Njegova največja vzletna masa je 640t, lastna masa 250t, gorivo 100t, poraba goriva do 20 ton/h.

## Slide 10
Delitev po vrsti pogona
Turbinski letalski motorji
Turbinski letalski motorji so prinesli revolucijo v letalsko in helikoptersko industrijo.
Ponujajo veliko moč, majhno težo, majhne dimenzije, nizke stroške vzdrževanja, dolgo življenjsko dobo in zanesljivost delovanja. Uporabljajo se za pogon potniških, vojaških, raziskovalnih in poslovnih letal.
turboreaktivni motor je bil uporabljen za prva potniška letala kot De Havilland Comet, Boeing 707, Douglas DC-8, teh motorjev skoraj ne izdelujejo več.
turboventilatorski za sodobna potniška, transportna, vojaška, lovska in poslovna letala
turbopropelerski po navadi za transportna in vojaška letala
turbogredni za pogon helikopterjev, APU in hitrih čolnov
Turboreaktivni in turboventilatorski sta reaktivna (reakcijska) (ang. jet) motorja. V preteklosti so načrtovali tudi uporabo jedrskih motorjev, ki namesto kerozina kot vir toplote uporabljajo jedrsko gorivo. V praktični uporabi se ti motorji niso pojavili nikoli.

## Slide 11
Turboventilatorski motor
Turbopropelerski motor
Turbogredni motor

## Slide 12
Delitev po vrsti pogona
Batni letalski motorji
Vrstni motorji
Vrstni ali linijski motorji imajo valje razvrščene v eni vrsti.
Protibatni motorji
Protibatni motorji imajo dva niza valjev, nameščenih v nasprotni smeri.
V-motorji
Valji v V-motorjih so razvrščeni v dveh nizih, postavljenih v vrsto in nagnjenih med seboj za 30 do 60 stopinj.
Zvezdasti motorji
Zvezdasti ali radialni motorji imajo valje razvrščene krožno okrog ročične gredi.