## Slide 1: Infrastruktura letališč

## Slide 2
Zračni promet lahko zaradi svoje hitrosti, premagovanja velikih razdalj in neomejenost »poti« uvrstimo pred vse druge oblike prometa.
Gostota in razvoj zračnega prometa sta tesno povezana z razvojem in izgradnjo kvalitetnega zračnega omrežja. Zaradi dejstva, da so letala lahko maksimalno izkoriščena le, če letijo z največjo hitrostjo (le ta pa se ne doseže takoj po vzletu letala) so letališča locirana na premišljenih lokacijah. Infrastrukturo zračnega prometa predstavljajo vsi fiksno postavljeni objekti, ki služijo proizvodnji prometne usluge v zračnem prometu.
Eno prvih
Evropskih letališč je bilo letališče S. Darius & Gerenas (Litva), ki je bilo zgrajeno leta 1915.

## Slide 3
Zakonodaja in dokumenti
Predpisi, ki se nanašajo na področje letalstva so:
• Zakon o letalstvu, UL, št. 326, 28.02.2001
• Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov, UL, št. 84, 16.09.2005
• Uredba o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču, UL, št. 110, 09.12.2005
• Pravilnik o vzletiščih, UL, št. 58, 04.12.1992
• Pravilnik o načinu zaznamovanja stez za vzletanje in pristajanje in drugih stez na civilnih letališčih ter o nameščanju orientacijskih znamenj na objekte v coni civilnih letališč, UL, št. 47, 21.09.1979

## Slide 4
Kategorizacija letališč
Letališča lahko razvrščamo glede na Zakon o letalstvu na:
• civilno
• vojaško (je letališče namenjeno in odprto le za vojaški zračni promet)
• mešano (je vojaško letališče, na katerem je dovoljen tudi civilni zračni promet)
Civilna letališča so:
• javna (je letališče, ki je namenjeno in odprto za zračni promet in javni zračni prevoz)
• za lastne potrebe (je letališče, ki se uporablja izključno za zračni prevoz za lastne potrebe, v okviru lastne dejavnosti, ki ni dejavnost zračnega prevoza ali usposabljanja v letalstvu)

## Slide 5
Kategorizacija letališč
Glede na vrste zrakoplovov pa razvrščamo letališča na:
• CTOL (Conventional Take off and Landing – konvencionalno vzletanje in pristajanje), vzletno-pristajalna steza daljša od 1 800 m
• RTOL (Reduced Take off and Landing – omejeno vzletanje in pristajanje), VPS ≈1 200m
• STOL (Short Take off and Landing – kratko vzletanje in pristajanje); VPS od 300 do 900m
• VTOL (Vertical Take off and Landing – vertikalno vzletanje in pristajanje) namenjeno helikopterjem, cca. 50m

## Slide 6
Zračno (letališko) omrežje v Sloveniji
Slovenija ima tri mednarodna potniško tovorna letališča:
・ letališče Ljubljana (1963)
・ letališče Maribor (1976)
・ letališče Portorož (1962)

## Slide 7
Elementi civilnega letališča
Infrastrukturni objekti, naprave in sredstva na letališčih so razporejene v:
Zračni del, ki služi za potrebe zrakoplovov:
◦ vzletno - pristajalne steze (VPS)
◦ vozne steze (VS)
◦ ploščadi
Zemeljski del, ki služi za potrebe potnikov in blaga:
◦ potniški terminali
◦ tovorni terminali in pripomočki za letalski tovor
◦ svetlobni navigacijski objekti, naprave in sredstva ter objekti, naprave in sredstva za nadzor prometa
◦ objekti in naprave za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča;
◦ objekti in naprave za letalska goriva in maziva;
◦ objekti in naprave varovanja;
◦ pomožni in drugi objekti, naprave in sredstva, potrebni za obratovanje letališča in za zagotavljanje varnosti.

## Slide 9
Vzletno - pristajalne steze
Vzletno - pristajalna steza (VPS) je del zračnega dela letališča, kjer lahko zrakoplovi pristajajo ali vzletajo. VPS je lahko urejena površina (betonska ali asfalt-betonska) ali neurejena (travnata, makadamska, itd.). Mala in manj razvita letališča imajo navadno samo eno vzletno-pristajalno stezo krajšo od 1 km. Večja, mednarodna letališča imajo asfalt-betonske ali betonske steze daljše od 2 km.
Steze se označuje s številko med 01 in 36 - ta številka pomeni desetino magnetne smeri. Npr. Steza, ki je usmerjena na sever (360°) bo imela oznako 36, na vzhod (90°) bo imela oznako 09, na jug (180°) bo imela oznako 18 in na zahod (270°) bo imela oznako 27.
Letališče Ljubljana ima VPS v izmeri 3300 m x 45 m.
Letališče Maribor ima VPS v izmer 2500 m x 45 m.
Letališče Portorož ima VPS v izmeri 1200 m x 30 m.

## Slide 10
Širina VPS
Širino VPS določijo mednarodne letalske organizacije in je odvisna od referenčne kode letališča.
Priporočena je, toda ni nujna. VPS mora biti široka najmanj 15 metrov. Sicer pa se najpogosteje giblje med 18 in 60 m.
Smer VPS
VPS se oblikuje v smeri najpogostejšega
vetra, saj je s stališča varnosti, za pristajanje
in vzletanje, boljše. V primerih da jih je več
najpogostejših vetrov, se gradi več VPS
v različnih smereh.

## Slide 11
Vozne steze
Vozne steze omogočajo varno in hitro gibanje zrakoplovov na letališču. Služijo predvsem za povezovanje med ploščadjo in vzletno - pristajalno stezo. Širina voznih stez se giblje med 7,5 in 25 m in je odvisna od kategorije letališča. Poznamo:
• vhodne: samo za vhod v VPS;
• izhodne: samo za izhod iz VPS;
• vhodne - izhodne: služijo za vhod oziroma izhod;
• paralelne: vzporedne z VPS;
• hitre izhodne: hitre izhodne iz VPS.

## Slide 12
Ploščad
Ploščad je ravna površina za sprejem in odpremo zrakoplov. V ploščadi zrakoplovi parkirajo z različnimi nameni, in sicer:
• vkrcanje in izkrcanje potnikov
• natovarjanje in raztovarjanje tovora
• vzdrževanje
• popravilo zrakoplova
Aerodrom Ljubljana
ima 25 samostojnih
parkirnih mest
na glavni ploščadi in 15
na ploščadi splošnega
letalstva.

## Slide 13
Potniški terminal
Potniški terminal je zgradba, opremljena z vso potrebno opremo, ki je namenjena sprejemu in odpravi potnikov in prtljage. Oprema, ki jo ima letališče, je odvisna od količine in tipa potnikov, ki jih sprejme oziroma odpravi terminal. Na primer, pri mednarodnih letališčih, bo potrebno opravljati carinsko kontrolo, medtem ko pri domačih letališčih to ni potrebno.

## Slide 14
Tovorni terminal
Funkcija tovornih (Cargo) terminalov je sprejem in odprema blaga in pošte.
Tokovi blaga in pošte so lahko:
• lokalni ali terminalni tovor (domači, mednarodni, prihod/uvoz, odhod/izvoz)
• tranzit (blago ali pošta ostane v zrakoplovu)
• transfer (raztovarja se iz zrakoplova in natovarja nekaj drugega)
Tovorni terminali so lahko enostavni, mehanizirani ali avtomatizirani

## Slide 15
Helidromi
Helidrom je posebno oblikovana ploščad namenjena pristajanju/vzletanju in zadrževanju (parkiranju) helikopterjev ter njihovi oskrbi. Velikokrat so le ti locirani v bližini letališč ali pa tudi na strehi večjih zgradb (bolnišnicah, policijskih postajah, pa tudi privatnih posestvih ali zgradbah).
Helidromi so sestavljeni iz ene ali več ploščadi in so lahko opremljeni z objekti za gorivo, z razsvetljavo, za napravami za določanje smeri vetra ali pa celo z hangarji.
Aerodrom Ljubljana ima 3 parkirna
mesta za helikopterje.
Hidrodromi so mesta na vodi
kjer pristajajo hidrozrakoplovi.

## Slide 16
Obvezne letališke službe
1. reševalna in gasilska služba
2. služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari
3. službe za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov, naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve ter podobne službe
4. služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice
5. služba za upravljanje ploščadi
6. služba varovanja
7. služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči
8. službe za zagotavljanje letalskih goriv in maziv
9. službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari oziroma storitev zemeljske oskrbe