## Slide 1: TEHNOLOGIJA PREVOZA POTNIKOV

## Slide 2: PROMETNA PONUDBA
Pri tehnologiji prevoza potnikov moramo upoštevati prometno ponudbo in prometno povpraševanje ter glede na to organiziramo in izvedemo prometno storitev.
PROMETNA PONUDBA izraža zmogljivost infrastrukture in prevoznih sredstev, v nekem prometnem sistemu in v določenem časovnem obdobju. Ponudba je izražena:
z infrastrukturo,
s storitvami,
z omrežji.

## Slide 3: PROMETNA PONUDBA
Za določanje prometne ponudbe se uporablja merska enota potniški kilometer (Pkm) – pomeni prevoz enega potnika na relaciji en kilometer.
Število potniških kilometrov torej pove število potnikov, ki se lahko prepelje v določenem času in prostoru.
Npr. prometna ponudba letala Boeing 747 - 400 na letu New York – London je 426 potnikov v 5 urah in na razdalji 5.500 kilometrov.

## Slide 4: PROMETNO POVPRAŠEVANJE
izraža prometne potrebe določenega ozemlja ki so lahko popolnoma ali delno zadovoljene ali pa sploh niso.
Povpraševanje se izraža s podobnimi enotami kot ponudba – s številom ljudi, na enoto časa in prostora. Najpogostejša enota izražanja potniškega prometnega povpraševanja je potniški kilometer.
Npr. obstaja lahko povpraševanje po letu 450 potnikov med New Yorkom in Londonom, tudi če je dejanska zmogljivost tega leta samo 426 potnikov (če se uporabi Boeing 747-400). V tem primeru je realizirano povpraševanje 426 potnikov na razdalji 5.500 kilometrov, kar znese približno 2,3 milijona potniških kilometrov, potencialno povpraševanje (delno realizirano) pa 450 potnikov.

## Slide 5
PROMETNA STORITEV pomeni sočasno proizvodnjo in potrošnjo prevoznega procesa.
PREVOZNI PROCES: pomeni, da se prevozna sredstva, skupaj s prevoznim osebjem gibljejo po prevoznih poteh in prevažajo potnike. Pri tehnologiji dela je potrebno posebno skrb posvetiti varnosti in udobnosti potnikov, saj vsaka nepravilnost vpliva na uporabnika prometne storitve.

## Slide 6
TEHNOLOGIJA DELA PRI PREVOZU POTNIKOV
TEHNOLOGIJA PRIPRAVE PREVOZA
priprava sredstev za delo
priprava procesa prevoza
organiziranje prevoza
priprava izvedbe prevoza
TEHNOLOGIJA IZVEDBE PREVOZA
sprejem potnikov in prtljage
prevoz potnikov
spremljajoča dela
TEHNOLOGIJA ZAKLJUČKA PREVOZA
analiza dokumentacije, obračun in kontrola
povratek vozila v garažo
kontrola vozila
KONTROLA OPRAVLJENEGA PREVOZA
kontrola osebja
kontrola vozil
kontrola dokumentacije
kontrola organizacije prevoza

## Slide 7: TEHNOLOGIJA PRIPRAVE PREVOZA
PRIPRAVA SREDSTEV ZA DELO, ki zajema:
analizo tehničnih in drugih karakteristik prevoznega sredstva, s katerim se bo prevoz opravil,
analizo ustreznosti značilnosti prevoznega sredstva glede na potrebe prevoza in nato izbor ustreznega prevoznega sredstva glede na pogoje,
pranje in čiščenje vozila ter pregled in pripravo naprav, ki jih na vozilu uporabljajo potniki (WC, bar, video ipd.),
priprava prevoznega sredstva na prevoz v tehničnem smislu (preventivni pregled vozila, vzdrževalna dela na vozilu, polnjenje vozil z gorivom, mazanje, veljavnost žiga tahografa ipd.),
pripravo in preverjanje veljavnosti dokumentov za vozilo, voznika in tovor (prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, vstopni vizumi za voznike in certifikati za vozila, dovolilnice za mednarodni promet, zagotovitev dokumentov za koriščenje servisnih in ostalih uslug med prevozom).

## Slide 8: TEHNOLOGIJA PRIPRAVE PREVOZA
2. PRIPRAVA PROCESA PREVOZA
V tej fazi so potrebna naslednja opravila:
izdelava načrta vožnje (itinerar),
planiranje spremljajočih dejavnosti na potovanju.
Načrt vožnje (itinerar) obsega določitev prevozne poti in plan počitkov voznikov. Če gre za linijski prevoz, je načrt vožnje izdelan in je potrebno storiti vse, da se bo lahko upošteval in izvajal.

## Slide 9: TEHNOLOGIJA PRIPRAVE PREVOZA
V primeru prostih prevozov je plan vožnje sestavni del pogodbe o prevozu med prevoznikom in naročnikom prevoza. Glavna merila za izdelavo plana vožnje so:
upoštevanje naročnikovih želja (v primeru javnih linijskih prevozov v vlogi naročnika nastopa širša družbena skupnost na nekem področju),
primerjava značilnosti prometnega sredstva in karakteristik cest, kjer se bo prevoz opravljal, vse z namenom zagotavljanja varnosti prevoza in neogrožanja vozila, voznika in potnikov,
spoštovanje zakonskih določil glede omejitev časa vožnje voznega osebja in omejitev hitrosti vozila.

## Slide 10: TEHNOLOGIJA PRIPRAVE PREVOZA
3. PRIPRAVA IZVRŠEVANJA PREVOZA:
V tem primeru govorimo o končnih pripravah prevoznika in voznika na prevoz. Prevoznik pripravi vse dokumente, ki so potrebni med prevozom, na podlagi predhodnih postopkov določi konkretno prevozno sredstvo, ki bo prevoz izvajalo in določi voznika ali posadko, ki bo prevoz opravila.
Na podlagi teh odločitev pooblaščena oseba prevoznika izda potni nalog za določeno vozilo z določenim voznim osebjem.

## Slide 11: TEHNOLOGIJA PRIPRAVE PREVOZA
3. PRIPRAVA IZVRŠEVANJA PREVOZA:
Voznik, ki je določen za izvrševanje prevoza, se mora na prevoz ustrezno pripraviti:
z analizo osnovnih podatkov o vrsti prevoza, prevozni poti, kategorijo potnikov ter njihovimi morebitnimi zahtevami,
s pripravo svojih osebnih dokumentov,
s pregledom vozila in vseh dokumentov za vozilo,
z ustreznim počitkom in urejanjem osebnega zunanjega videza.

## Slide 12: TEHNOLOGIJA IZVEDBE PREVOZA
TEHNOLOGIJA IZVEDBE PREVOZA:
Prevoz je najpomembnejši del prevoznega procesa. Zajema vsa dela, ki potekajo od vstopa potnikov v vozilo do njihovega izstopa. Predstavlja spremembo kraja – »prevozni proces v ožjem smislu« .

## Slide 13: TEHNOLOGIJA IZVEDBE PREVOZA zajema 3 faze:
1.faza: vozilo se parkira na mestu vstopa potnikov (postaja, postajališče), opravi se kontrola vozovnic, namestitev potnikov, sprejem prtljage, kontrola osebja in vozila.
2.faza: prevoz potnikov in prtljage od odhodnega kraja do namembnega kraja. Obsega tudi ustavljanje na postajah, postajališčih in sprejem novih potnikov (linijski prevoz) ali postanke po potrebi (občasni prevoz). Med vožnjo se lahko nudijo tudi gostinske in druge storitve. Sem sodi tudi spremljanje in kontrola prevoznega procesa, javljanje o morebitnih zamudah, odločanje o varnosti potnikov, prtljage in osebja.

## Slide 14: TEHNOLOGIJA IZVEDBE PREVOZA zajema 3 faze:
3.faza: vozilo zaključi vožnjo in parkira na mestu prihoda. Opravijo se kontrole (npr. carinske), sledi izstop potnikov in predaja prtljage.

## Slide 15
Naloge voznika med vožnjo:
voznik je dolžan spoštovati vse cestno-prometne predpise in varnost vožnje.
način vožnje mora prilagoditi vozilu in potnikom ter vrsti prevoza (linijski, prosti)
Voznikovo vedenje mora biti med vožnjo in postanki kulturno, biti mora vljuden in prijazen. Voznik, ki ni vešč dela z ljudmi, ni primeren za voznika avtobusa.
Če gre za linijske prevoze, mora voznik ustavljati ter prevzemati in odslavljati potnike na vseh predvidenih avtobusnih postajah in postajališčih.

## Slide 16
Ukrepi voznika v primeru okvare vozila:
v primeru okvare vozila na cesti je voznik dolžan najprej postopati po cestno-prometnih predpisih;
če je možno, mora voznik ugotoviti vzroke okvare in jih poskusiti odpraviti;
če okvare ni možno odpraviti, naj se ravna po navodilih pooblaščenih oseb (prometne policije), lastnika blaga ali pooblaščenca;
poskrbeti za potnike v skladu z navodili nadrejenih.

## Slide 17
Ukrepi v primeru prometne nesreče:
v primeru prometne nesreče na cesti se je voznik dolžan ravnati najprej v skladu s cestno-prometnimi predpisi;
poskrbeti za varnost potnikov;
voznik mora obvestiti prometno policijo;
zahtevati mora izpolnitev mednarodnega obrazca »Evropsko poročilo o prometni nesreči«,
ravnati se mora po navodilih pooblaščenih oseb (prometne policije, gasilcev),
nesrečo je dolžan čim prej prijaviti zavarovalnici in ji podati izjavo o nesreči.

## Slide 18: TEHNOLOGIJA ZAKLJUČKA PREVOZA
Predstavlja obenem predpripravo novega ciklusa prevoza potnikov. Sem spadajo naslednja dela:
Analiza dokumentacije, obračun in kontrola stroškov: predaja denarja od vozovnic, pisanje računov, predaja najdenih stvari.
Povratek vozil v garažo in priprava na novo vožnjo. Potrebno je opraviti kontrolo vozila, čiščenje, menjavo in analizo tahografa.
Reševanje reklamacij v zvezi z prevozom ali prtljago.

## Slide 19: KONTROLA OPRAVLJENEGA PREVOZA
Prevozniki morajo nadzorovati varnost in urejenost prevozov in upoštevati veljavne predpise v zvezi s prevozi potnikov.
Kontrolira se naslednje:
strokovna usposobljenost in zdravstveno stanje voznikov in ostalega osebja,
redni tehnični pregledi vozil,
redno opravljanje linijskih prevozov in kontrola osebja,
vodenje evidenc,
organiziranje in izvedba prometno-vzgojnega izobraževanja,
pravilna izraba delovnega časa voznikov (obvezni počitki).

## Slide 20
Opravi se tudi analiza prevoznega postopka z namenom, da bi izboljšali kakovost prevoznega postopka. Rezultati takšne analize pomagajo prevozniku izboljšati prevozni proces, saj se lahko s pomočjo analize ugotovi zakaj je prišlo do nepravilnosti (nerednost, ekonomičnost, netočnost, nesreče, izguba prtljage,...).

## Slide 21
V analizi bi bilo primerno upoštevati ankete, opravljene na potnikih in s tem ugotoviti, kaj potnikom ustreza in kaj ne. S tem bi neustreznosti odstranili ali izboljšali sedanje stanje. S takšnim odnosom do potnikov bi si prevozniki pridobili še več interesentov za potovanje in bi lahko tudi razširili svojo dejavnost

## Slide 22
Pri izvedbi prevoza potnikov mora prevozna organizacija najti pravo razmerje med prometnim povpraševanjem in ponudbo ter glede na to organizirati prevoze potnikov. Pri tehnologiji prevoza potnikov so pomembne vse faze priprave prevoza, ki pomembno vplivajo na kakovost prevoza, sama izvedba mora biti, kolikor je to le mogoče, v skladu s planom. Po izvedbi prevoza je potrebno opraviti vsa zaključna dela, kot je obračun stroškov, analiza dokumentacije, kontrola vozila itd. Pomembna faza pa je tudi kontrola opravljenega prevoza, ki nam služi kot povratna informacija o kakovosti prevozne storitve.