## Slide 1: JAVNI MESTNI POTNIŠKI PROMET

## Slide 2
Značilno za javni potniški promet je, da se prevozna sredstva gibljejo na določeni prometni liniji.
Gibanje je omejeno s površino zgrajene ceste ali železnice ali se gibanje opravlja po abstraktnih (namišljenih, nevidnih) prostorskih poteh, namenjenih vodnemu ali zračnemu prometu.

## Slide 3: PROMETNA LINIJA
je relacija oz. smer gibanja linijskega prevoza od začetne do končne postaje (terminusa), ko se prevoz opravlja po voznem redu.
Linija mora imeti svoje ime in številko – zaradi spremljanja transportnega dela na liniji:

## Slide 4: PROMETNA LINIJA
mestni promet – linije so označene s številkami, napisanimi na prevoznih sredstvih,
medmestni, mednarodni promet – linije so označene z imeni odhodne, vmesne in končne postaje (npr. LJUBLJANA–Celje–Maribor–MURSKA SOBOTA).

## Slide 5: VRSTE PROMETNIH LINIJ

## Slide 6
V javnem prevozu potnikov so relacije določene po cestah/poteh, ki :
izpolnjujejo pogoje za organizacijo linijskega prevoza,
predstavljajo najkrajšo razdaljo med postajami in tokovi gibanja potnikov.

## Slide 7
Dolžina linije je odvisna od:
mestne infrastrukture,
pozicije linije glede na center in druge dele mesta (linije v strogem centru so praviloma krajše, kot linije na obrobju mesta).
prometne linije in postajališča na linijah organiziramo tam, kjer je gibanje potnikov največje

## Slide 8: SESTAVINE PROMETNE LINIJE
TRASA LINIJE je v naprej določena pot vozila med dvema terminusoma. Trasa se mora ujemati z osnovnimi tokovi potnikov in mora zagotavljati varno gibanje vozila.
TERMINUS je začetna in končna postaja na liniji, kjer vozilo spremeni smer gibanja – tu morajo biti zgrajena posebna obračališča.
Terminus se poimenuje po pomembnem objektu ali kraju v bližini le-tega (šola, bolnica, športni objekt, park...).

## Slide 9: DOLŽINA LINIJE
Terminus predstavlja tudi točko kontrole točnosti vožnje vozila po voznem redu.
Razdalja med terminusi predstavlja dolžino linije (L).Ni nujno, da je linija v obe smeri enako dolga, zato izračunamo povprečje.

## Slide 10: IZRAČUNAJ!
Izračunaj, kolikšna je povprečna dolžina linije, če mestni avtobus vozi po drugi poti v obratno smer, in sicer opravi v eno smer 15,2 km poti, v drugo smer pa 19,8 km poti?

## Slide 11: SESTAVINE PROMETNE LINIJE
RELACIJA je razdalja med dvema krajema na liniji, ki sta v voznem redu označena kot postaji.
POSTAJALIŠČE je točka na liniji, kjer se vozila zaustavljajo. Vsaka prometna linija ima določeno število postajališč, kjer potniki vstopajo in izstopajo. Postajališča morajo biti vpisana v vozni red.

## Slide 12: POSTAJALIŠČE
Postajališče je označeno z oznako »postajališče«, ki mora biti vidna z večje razdalje. Zgrajeno mora biti tako, da potniki lahko izstopijo oz. vstopijo. Nahajajo se tam, kjer je veliko potnikov (trgovski centri, bolnice, šole...).
Razdalje med postajališči so različne, kar je odvisno od izvora potnikov. Postajališča so lahko:
stalna: tu se mora vozilo obvezno ustaviti,
občasna: vozilo se ustavi le po potrebi – ko potniki vstopijo ali izstopijo.

## Slide 13: POSTAJALIŠČE
Na število postajališč vplivajo naslednji elementi :
izvor potnikov (uradi, šole, trgi, bolnice, ...),
lega linije glede na center, gostoto prebivalcev (v centru mesta so postajališča na krajših razdaljah: 300 – 500 m; v primestnem prometu pa na večjih razdaljah: 700 –1500 m),
dolžina linije,
oblikovanost terena,
hitrost vožnje,
mestna infrastruktura,
prometni predpisi,
ekonomičnost poslovanja in tarife.

## Slide 14: TIPI PROMETNIH LINIJ
(1) radialne linije povezujejo središče mesta s posameznimi naselji na obrobju mesta;
(2) diagonalna, ki povezuje dve točki predmestja in je speljana skozi središče mesta;
(3) tangentna, ki povezuje dve točki na obrobju mesta in ni speljana skozi središče mesta, ampak se ga samo dotika;
(4) krožna, ki povezuje različne točke mestnega področja na določeni razdalji od središča mesta;
(5) predmestna linija, ki povezuje dve točki predmestja

## Slide 15: TIPI PROMETNIH LINIJ
Gibanje prebivalcev je največje proti centru mesta in obratno, zato potrebujemo največ linij, ki povezujejo center mesta in predmestje (radialne in diametralne proge).
Potnikom najbolj ustrezajo radialne proge; medtem ko diametralne proge, ki so dobro postavljene omogočajo direktno vožnjo, brez prestopanja.
Krožne in tangencialne proge so v bližini ožjega centra, in sicer na najmočnejših smereh gibanja potnikov. Predstavljajo razbremenilne linije, ki razbremenijo strogi center mesta.

## Slide 16: MREŽA PROMETNIH LINIJ
Glede na uporabo prevoznega sredstva so mreže linij lahko:
avtobusne,
podzemne železnice,
tramvajske,
trolejbusne.
Najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju mreže prometnih linij v mestnem prometu je razpored glavnih mestnih ulic in magistralnih cest, ki vodijo v primestni del.

## Slide 17: Šest tipov mrež linij javnega mestnega prometa
1.) RADIALNI TIP PROMETNE MREŽE: temelji na radialni shemi mestnih ulic,
oblikovana je iz linij radialne oblike, ki omogočajo dobro povezavo predmestja središčem mesta, večinoma omogoča direktno vožnjo,
slabost: velika obremenitev središča mesta in slabša povezava obrobnih delov mesta,
rabi se v manjših mestih (krajše razdalje, manjše število potnikov).

## Slide 19: Šest tipov mrež linij javnega mestnega prometa
2.) RADIALNO-KROŽNI TIP PROMETNE MREŽE: temelji na radialno-krožni shemi mestnih ulic,
oblikovana je iz radialnih in krožnih linij,
s tem razbremenimo mesto in omogočimo boljšo povezavo med obrobnimi deli mesta.

## Slide 20: Šest tipov mrež linij javnega mestnega prometa
3.) DIAGONALNI TIP PROMETNE MREŽE: temelji na radialni shemi mestnih ulic,
prometne linije so organizirane tako, da diagonalno presekajo mestno središče (predmestje – središče – predmestje),
ta tip mreže je podoben radialnemu – omogoča pa direktno povezavo med posameznimi deli mesta, brez prestopanja potnikov.

## Slide 21: Šest tipov mrež linij javnega mestnega prometa
4.) PRAVOKOTNI TIP PROMETNE MREŽE: temelji na pravokotnem osnutku mestne ulične mreže, mestne linije se križajo pod kotom 90 stopinj (skozi center) ali z obvozom centra mesta s krožno linijo (omogoča razbremenitev centra),
te mreže se pojavljajo pri novejšem načrtovanju gradnje cest,
onemogoča krajše povezave med posameznimi deli mesta.

## Slide 23: Šest tipov mrež linij javnega mestnega prometa
5.) PRAVOKOTNO - DIAGONALNI TIP PROMETNE MREŽE: temelji na pravokotno - diagonalni shemi mestne ulične mreže,
podobna je pravokotni prometni mreži – ima pa še dodatne diagonalne smeri med pomembnimi deli mesta,
tako omogoča krajše povezave med posameznimi deli mesta.

## Slide 24: Šest tipov mrež linij javnega mestnega prometa
6.) PROSTI TIP PROMETNE MREŽE: temelji na prosti shemi mestne ulične mreže,
značilna za starejša mesta, zgrajena na neravnih področjih.

## Slide 25: Cilji pri načrtovanju prometnih linij so:
relacije prometnih linij moramo uskladiti z željami potnikov - kjer moramo večini potnikov omogočiti direktno vožnjo do cilja (oz. da ne prestopajo več kot enkrat, če ni možnosti direktne vožnje),
oddaljenost prebivalcev od postajališč mora biti čim krajša,
prehod iz ene na drugo linijo mora biti varen.

## Slide 26: POKAZATELJI KAKOVOSTI PROMETNE MREŽE LINIJ
Od kakovosti prometnih linij je odvisno, kako bodo storitve javnega prevoza dostopne uporabnikom ter v kolikšni meri jih bodo ti tudi koristili.
Osnovni pokazatelji primernosti mreže linij so: gostota mreže, linijski koeficient in koeficient direktnosti.

## Slide 27: Gostota mreže prometnih linij (αl)
pomeni razmerje med skupno dolžino vseh linij (L) javnega linijskega prometa ter površine na kateri linije potekajo:
To razmerje pokaže, koliko kilometrov linij je na enem kvadratnem kilometru površine. Čim večja je vrednost, tem boljša je kakovost mreže.

## Slide 28: IZRAČUNAJ!
Izračunaj gostoto mreže prometnih linij, če imamo na 7,5 km2 površine 212 km vseh linij!
Koliko kilometrov linij imamo na območju s površino 11 km2, če znaša gostota mreže prometnih linij 40,9 km/km2!

## Slide 29: Linijski koeficient (Kl)
prikaže razmerje med dolžino vseh linij (L) in dolžino celotne ulične mreže (Lu), po katerih so speljani deli linij:
Če je linijski koeficient večji, je preskrba mesta z linijami boljša in potniki manj prestopajo.

## Slide 30: IZRAČUNAJ!
Koliko znaša linijski koeficient v mestu, če imamo na 67 km ulične mreže speljanih 34 km linij?

## Slide 31: Koeficient direktnosti (Kd)
je razmerje med številom potnikov, ki prihajajo na svoj cilj direktno, brez prestopanja (Pd) in skupnim številom prepeljanih potnikov (potniki, ki ne prestopajo (Pd) in potniki, ki prestopajo (Pp)).

## Slide 32: IZRAČUNAJ!
Kolikšen je koeficient direktnosti v nekem mestu, če 305 meščanov prispe na cilj z direktno povezavo, 189 potnikov, pa mora prestopati?
Razmisli, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se koeficient direktnosti povečal?
Koliko potnikov bi se pripeljalo na cilj direktno, če bi koeficient direktnosti uspeli povečati na 0,85? Koliko bi jih še moralo prestopiti?

## Slide 33: NAČIN ŠTETJA POTNIKOV
V prevozu potnikov podatke pridobivamo s pomočjo anket in s sistemskim štetjem potnikov. Vse podatke delimo v dve osnovni skupini:
statistični in knjigovodski podatki,
podatki, ki so pridobljeni s pomočjo raziskav (štetje, anketiranje potnikov).
S štetjem dobimo osnovne značilnosti gibanja potnikov.

## Slide 34: Sistemsko štetje
je štetje potnikov na liniji, na določenem mestu in v določenem času.
Cilj je pridobivanje osnovnih pokazateljev gibanja potnikov na liniji, kot so: vstop in izstop, število potnikov, tokovi potnikov, srednja dolžina potovanja in izmenjava potnikov.

## Slide 35: Anketiranje potnikov
je vrsta raziskave, s katero želimo ugotoviti nekatere osnovne značilnosti potnikov.
Anketa je ena izmed raziskovalnih tehnik, na osnovi katerih zbiramo podatke, ki jih uporabljamo pri različnih raziskavah.
Poleg ankete poznamo še intervju, ocenjevalne lestvice in sociometrične tehnike. Z anketo ugotavljamo značilnosti, mnenja in stališča skupin.

## Slide 36: Anketiranje potnikov
Cilj anketiranja potnikov je ugotavljanje posameznih značilnosti potnikov.
Z anketiranjem potnikov pridobimo rezultate, ki predstavljajo kakovostne pokazatelje uporabnikov prevoznih uslug in njihovih značilnosti.
Pomen anketiranja potnikov se kaže pri načrtovanju in organizaciji prevoza potnikov. Če želimo pridobiti zanesljive podatke, mora anketa obsegati vzorec velikosti 10% potnikov od skupnega števila potnikov.

## Slide 37: Anketiranje potnikov
Načini anketiranja:
osebno (terensko)
telefonsko
internetno
poštno anketiranje.

## Slide 38: Izvedba anketiranja
Anketiranje lahko razdelimo na štiri faze: priprava, izvedba, analiza in interpretacija raziskave ter predstavitev rezultatov.

## Slide 39: Priprava anketiranja vključuje:
opredelitev ciljev raziskave,
izdelava načrta raziskave (čas, kraj, način izvedbe raziskave, izvajalci raziskave, predvideni stroški),
izdelava vsebine anketnega obrazca oziroma vprašalnika, ki temelji na postavljenih ciljih raziskave,
usposabljanje anketarjev,
obveščanje delavcev in javnosti.

## Slide 40: Priprava anketiranja
Cilji raziskave so lahko:
proučiti vzroke za uporabo javnega prevoza,
izmeriti zadovoljstvo potnikov,
ugotoviti cenovno občutljivost,
opredeliti strukturo potnikov,
ugotoviti najpogostejše alternativne oblike prevoza,
način plačevanja storitve,
izvor potnikov,
motive potovanja,
cilj potovanja.

## Slide 41: Priprava anketiranja
Anketni obrazec – vprašalnik je osnovni element v vsaki anketi.
Kvaliteta rezultatov raziskave, ki jo izvajamo z anketiranjem, je odvisna od vprašalnika (kako in kaj bomo vprašali).
Osnovno pravilo je, da morajo biti vprašanja enoznačna in jasna.
Vprašanja nikakor ne smejo biti sugestivna. Oblikovno so lahko vprašanja zaprtega (vprašani izbira odgovore), odprtega (vprašani sam napiše odgovor) in kombiniranega tipa (vprašani ima možnost izbrati ali napisati odgovor).
Vprašalnik pred izvedbo ankete testiramo na manjšem vzorcu potnikov.

## Slide 42: Izvedba anketiranja:
osebno (terensko) anketiranje in/ali telefonsko anketiranje,
nadzor anketiranja.

## Slide 43: Analiza in interpretacija raziskave:
kodiranje (prenos podatkov z vprašalnika na računalniške medije) in obdelava podatkov,
analiza podatkov,
interpretacija rezultatov.

## Slide 44: Predstavitev rezultatov:
Obsega predstavitev rezultatov raziskave in njihov pomen za nadaljnje načrtovanje in organizacijo prevozov potnikov.
Osnovni namen zbiranja informacij je zbiranje podatkov o:
točnosti gibanja vozil na liniji,
zasedenosti vozil,
hitrosti vožnje,
stanju prometa,
tehnični brezhibnosti vozil.

## Slide 45: GENERIRANJE POTOVANJ PO CONAH IN METODE UGOTAVLJANJA TOKOV POTNIKOV
GENERIRANJE POTOVANJ pomeni napoved števila potovanj v nekem obdobju, s čimer predvidimo prevozne potrebe.
Organizacija linijskega prevoza potnikov je odvisna od gostote in smeri gibanja potnikov. Pri tem sta pomembna dva pojma, in sicer:
geografska lokacija: področje s katerega se potniki zbirajo na določeni točki linije,
geografska točka: točka prevoza potnikov.

## Slide 46
Glede na položaj točk geografske lokacije se določijo geografske točke linije - postajališča. Tako se na določeni liniji povezujejo posamezni deli mesta, in sicer:
središče mesta v katerem so razne stične točke (občina, uprava, trgovine, šole, fakultete,...),
proizvodni obrati, uradi,
stanovanjska naselja...

## Slide 47: METODE UGOTAVLJANJA TOKOV POTNIKOV
Potrebno je proučiti vse elemente, ki vplivajo na potovanje, da lahko izvedemo generiranje potovanja po conah.
Pri tem je potrebno oceniti skupno število potovanj v določeni coni.
Do teh podatkov pridemo z anketami in štetjem potnikov.

## Slide 48
Pomembni podatki, ki jih moramo pri tem poznati so:
število prebivalcev v coni,
koeficient aktivnih prebivalcev,
število potnikov iz cone,
koeficient povprečne odsotnosti iz dela v coni.

## Slide 49
Vsak potnik želi čim hitreje priti do cilja. Želje potnikov ugotovimo s posebno analizo, na osnovi katere izdelamo linije želja potnikov.
Trase morajo biti postavljene tako, da večini potnikov omogočijo direktno vožnjo do cilja.

## Slide 50
Če želimo proučiti potniške tokove, moramo poznati:
število potovanj,
mesto začetka in konca potovanja,
vrsto prevoznega sredstva,
poti prevoza.

## Slide 51
Prostorsko porazdelitev med področji lahko predstavimo grafično z linijami prikažemo potovanja in jih povežemo z izhodiščnimi in ciljnimi področji.
S tem prikažemo pogostnost potovanj med posameznimi območji in glavne smeri obremenitve. Na osnovi tega pa določimo:
linije – izberemo prometnice, ki so za prevoz potnikov najugodnejše,
število vozil na posamezni liniji.
Tako nastane mreža linij mestnega prometa.