## Slide 1: VOZNI RED

## Slide 2: VOZNI RED
Vozni red je načrt prevoza potnikov na neki liniji in se ponavlja v določenih intervalih.
Prikaže časovno in prostorsko sliko gibanja vozil na liniji.
Predstavlja organiziranost dela na posameznih linijah.
Osnovni cilj voznega reda je ugoditi prometnim potrebam potnikov. Z voznim redom se prevozne zmogljivosti usklajujejo s prevoznimi potrebami.

## Slide 3: Vozni red vsebuje naslednje podatke:
ime prevoznika,
linija: je relacija, na kateri se opravlja linijski promet in smer linijskega prevoza,
začetna in končna postaja (terminus),
čas odhoda iz začetne postaje,
čas prihoda na končno postajo,
vrstni red avtobusnih postaj in postajališč,
čas prihoda, čas zadrževanja (postanka) in odhoda iz vsake avtobusne postaje oz. postajališča,
obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji,
čas veljavnosti voznega reda,
režim obratovanja linije.

## Slide 4
Linija je določena relacija in smer linijskega prevoza – od začetne do končne postaje – za prevoz potnikov po registriranem voznem redu.
Relacija je oddaljenost med dvema postajališčema na liniji.

## Slide 5: UREJANJE VOZNIH REDOV
Vozne rede v primestnem in medkrajevnem prometu usklajuje koncedent – DRSC (Direkcija Republike Slovenije za ceste) s prevozniki, ki imajo licenco za opravljanje prevozov potnikov v linijskem cestnem prometu (koncesionarji) enkrat letno.
Vozni redi v javnem mestnem potniškem prometu pa se ne usklajujejo, ker jih prevozniki opravljajo na podlagi koncesij s strani mestnih občin.

## Slide 6: IZVLEČEK VOZNIH REDOV
Avtobusna postaja in pomembnejše avtobusno postajališče morata imeti izobešen izvleček voznih redov prevoznikov (ali objavljen vozni red na elektronskem mediju), ki mora vsebovati naslednje podatke:
številko perona za posamezen avtobus,
navedena imena krajev, kjer so redni postanki avtobusov na posameznih linijah,
čas prihoda oziroma odhoda avtobusa ter legendo (informacije o vrsti prevoza in ob katerih dnevih avtobusi vozijo).

## Slide 7: IZDELAVA VOZNEGA REDA
Vozni red izdela prevoznik, ki opravlja javni linijski prevoz, pri čemer upošteva:
obseg in struktura potnikov na liniji,
povpraševanje po prevozu,
čas kroženja (cikla, obrata),
število prevoznih sredstev na posamezni liniji,
časovni interval med prevoznimi sredstvi,
velikost vozil,
izkoristek potniških mest v prevoznem sredstvu,
varnost prometa,
uporaba daljinarja,
optimalni stroški eksploatacije itd.

## Slide 8: IZDELAVA VOZNEGA REDA-DALJINAR
je knjiga s seznamom imen postaj in postajališč ter razdalj med njimi,
je obvezna podlaga za izdelavo voznih redov, ki vsebuje relacije s kilometrskimi razdaljami, voznimi časi in avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avtobusnimi postajališči in avtobusnimi postajališči.
daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi primestnih, medkrajevnih in mednarodnih voznih redov,
vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podlago za izdelavo voznih redov.

## Slide 9: VRSTE VOZNIH REDOV
V praksi sta bistveni predvsem naslednji vrsti voznih redov:
grafični in
tabelarni.

## Slide 10: GRAFIČNI VOZNI RED
Se večinoma rabi v mestnem in železniškem prometu, redkeje pa v primestnem prometu. Izdela se na koordinatnem sistemu tako, da na:
x-os nanesemo časovno razporeditev (v urah/minutah) za celotni delovni dan linije,
y-os nanesemo dolžino linije v določenem razmerju, s poudarkom na začetni in končni postaji (terminusu) ter glavnih postajališčih.
T1in T2 sta začetna in končna postaja,
S1in S2 pa sta glavni postajališči.

## Slide 12: GRAFIČNI VOZNI RED
Na osnovi grafičnega voznega reda lahko določimo:
število voznega osebja,
čas trajanja dela na določeni liniji, ki se začne z delovnim časom posameznega vozila na liniji,
delovne izmene z upoštevanjem zakonskih določil o obveznem počitku voznega osebja.

## Slide 13: TABELARNI VOZNI RED
Se uporablja v medmestnem in mednarodnem prometu. Ločimo več tipov tabelarnega voznega reda, in sicer:
na sredini so imena postaj in postajališč ter njihove medsebojne razdalje, na levi strani so odhodi, na desni pa prihodi

## Slide 14: TABELARNI VOZNI RED
lahko so levo postajališča in njihove medsebojne razdalje, desno pa vsi prihodi in odhodi – ko je na posamezni liniji mnogo prihodov in odhodov;
če na liniji opravlja prevoz več prevoznikov, se levo napišejo vsa postajališča in njihove medsebojne razdalje, desno pa vsi prihodi in odhodi ter naziv prevoznika;
lahko je napisan le čas odhoda iz začetnega postajališča (mestni in lokalni prevoz) ali tudi njihovih postajališč (medmestni prevoz).

## Slide 15: SISTEM VODENJA KONTROLE
Celotni sistem mestnega javnega prometa je usklajen sistem, v njem vozila za prevoz potnikov predstavljajo upravljani sistem, prometne službe pa predstavljajo upravljalni sistem. Iz tega izhajajo naloge službe vodenja in nadzora.
Za odpravljanje mogočih nepravilnosti v voznem redu sta potrebna nadzor gibanja vozil na celotni liniji in evidenca o prevoznih zahtevah. Zato moramo na enem mestu zbirati informacije o dogajanju na celotni liniji.
Na osnovi teh podatkov je mogoče najprimerneje odločiti o voznem redu in nastalih nepravilnostih.

## Slide 16: Sistem centralnega vodenja in nadzora prometa je sestavljen iz štirih podsistemov:
podsistem za zbiranje informacij,
podsistem za prenos informacij,
podsistem za obdelavo informacij,
podsistem za posredovanje podatkov delavcem in za obveščanje potnikov.

## Slide 17: Osnovna naloga sistema za zbiranje informacij je zbiranje podatkov o:
točnem gibanju vozil na liniji,
zasedenosti vozil,
hitrosti vožnje,
stanju prometa,
tehnični brezhibnosti vozil.

## Slide 18
Naloga podsistema za prenos informacij je, da v čim krajšem času posreduje informacijo od izvora do centralnega mesta.
Osnovni podsistem za obdelavo podatkov je računalniški center, ki prispele informacije obdela. Podatke posreduje dispečarskemu centru. Dispečarski center ima tastaturo za povezovanje z računalnikom, mikrofon in dva ekrana, na katerih se pojavljajo obvestila.

## Slide 19
Voznik ima možnost, da se povezuje z dispečarskim centrom preko radijske povezave. Vsakodnevno zbiranje informacij nam omogoča spremljanje potniških tokov.
Usklajevanje prevoznih zahtev in prevoznih zmogljivosti se obdeluje s pomočjo računalnika.

## Slide 20: Osnovne prednosti centralnega sistema vodenja in nadzora so:
izboljšava točnosti sistema,
usklajevanje prevoznih zmogljivosti in potreb,
hiter prenos informacij,
zmanjšanje števila zaposlenih.