## Slide 1: ŽELEZO

## Slide 2: Kaj je železo?
Kemijski element ( symbol Fe)
Čista kovina
Najpogostejši element na zemlji (glede na maso)

## Slide 3: Lastnosti
Magnetno
Električno prevodno
Ob prisotnosti vlage oksidira (rjavi)
Velika gostota
Mehek in žilav

## Slide 4: Nahajališča železa
V naravi se pojavlja kot ruda
V oksidnih mineralih kot sta: hematit (Fe2O3) in magnetit(Fe3O4)
V zemeljski skorji
Železova ruda
hematit
magnetit

## Slide 5: Pridobivanje železa
Priprava rude
  drobljenje (grobo, srednje in fino) – se opravi z mlini
  bogatenje (izločanje neuporabnega-jalovine) – lahko uporabimo vodni curek ali pa z magnetom ločimo železo od jalovine ter praženje rude
  kosovno oblikovanje rude (briketiranje,aglomeriranje, peletiziranje)

## Slide 6
V plavžih (visoka peč)
Reakcija s koksom pri temperature 2000°C
Ruda, koks in apnenec se vsipata na vrhu plavža, v spodnjem delu pa se v plavž vpihuje vroč zrak.
VNESEMO: ŽELEZOVO RUDO, KOKS, APNENEC
DOBIMO: TEKOČE ŽELEZO, ŽLINDRO, OGLJIKOV DIOKSID

## Slide 8: Potek v plavžu
Reakcija koksa s kisikom:
  2 C + O2 → 2 CO
Reakcija ogljikovega monoksida z železovim oksidom s čimer dobimo tekoče železo in ogljivkov dioksid:
  Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
  Fe3O4+ 4 CO → 3 Fe + 4 CO2
Talilo, praviloma apnenec(CaCO3) raztali nečistoče, pri tem se apnenec spremeni v živo ano:
  CaCO3 → CaO + CO2
Živo apno se veže z silicijevim dioksidom oz kremenom in tako dobimo žlindro:
  CaO + SiO2 → CaSiO3
Tekoča žlindra se nabira v spodnjem delu plavža nad gostejšim raztaljenim železom in se skozi stransko odprtino ločeno od železa izpušča iz plavža.

## Slide 9: Uporaba železa
Uporablja se predvsem v zlitinah , saj čisto železo nima željenih mehanskih lastnosti.
Z dodajanjem ogljika tvori jeklo, ki pa ima zelo široko področje uporabe

## Slide 10: Vprašanja
S pomočjo periodnega sistema poišči vrstno in masno število železa.
Katere lastnosti ima železo?
Kako se železo pojavlja v naravi? In kje na zemlji ga najdemo?
Katere železove okside poznaš? Opiši njihov izgled.
Kako se imenujejo naprave za pridobivanje železa?
Kaj se dogaja znotraj te naprave? Nariši tudi skico.
Kje uporabljamo železo in zakaj?
Katera je najbolj znana zlitina v kateri nastopa železo?