## Slide 1: Mehanika gibanja vozil
VOŽNJA SKOZI OVINEK

## Slide 2: Centripetalna sila
Centripetalna sila je sila, ki deluje pri kroženju, usmerjena pa je proti osišču
Pri kroženju je smer hitrosti v vrtečega se telesa pravokotna glede na smer centripetalne sile
odvisna je od mase telesa, hitrosti kroženja in radija krožnice, po kateri kroži telo
Masa
telesa
Hitrost
kroženja
Radij
krožnice

## Slide 3
α

## Slide 4
v ovinku prihaja do pravega boja med silami
sila, ki vozilo med zavijanjem vleče iz ovinka, je centrifugalna sila in deluje na težišče: oseba, ki sedi v vozilu, se ji poskuša upreti in se zato nagne proti notranjosti ovinka
med pnevmatiko in cesto pa deluje sila lepenja, ki je pravzaprav oprijem med pnevmatiko in cesto
Ko premagamo silo lepenja in se telo začne gibati, začne na telo (polega vlečne sile) namesto sile lepenja delovati sila trenja
dokler je sila trenja, ki drži vozilo na cesti, večja od centrifugalne sile, avto lepo sledi ukazom volana in ovinek gladko spelje
S hitrostjo vozila se veča tudi centrifugalna sila.

## Slide 5
S hitrostjo vozila se veča tudi centrifugalna sila. In ko centrifugalna sila postane večja od sile lepenja, začne vozilo drseti proti zunanjemu robu ceste. Sila lepenja takrat ne nasprotuje več centrifugalni sili, saj avto drsi. Namesto nje se pojavi manjša sila trenja. To je že zelo kritičen trenutek, saj takrat nad vozilom nimate več nadzora.
Če voznik poskusi zavirati, to ne bo imelo učinka. Nesrečno situacijo bi lahko rešilo le manj ostro zavijanje, saj bi to zmanjšalo krivino in s tem tudi centrifugalno silo. Pogoj je seveda dovolj široka in prosta cesta.

## Slide 6: Zdrs vozila v ovinku
Pri vožnji vozila skozi ovinek, za razliko od vožnje po ravni cesti, deluje na vozilo tudi radialna sila (centrifugalna).
Ta sila lahko povzroči zdrs ali prevrnitev vozila.
Ta problem se bistveno zmanjša s prečnim nagibom vozišča proti središču polmera ovinka (na notranjo stran ovinka).
Nagib vozišča je odvisen od polmera ovinka
in predvidene hitrosti vožnje.
Sila, ki vozilo med zavijanjem vleče iz ovinka, je centrifugalna sila.

## Slide 7
Do zdrsa vozila v ovinku pride v primeru, ko je centrifugalna sila (FC) večja od sile trenja (FT) med kolesi in cesto. Da vozilo ostane na cesti mora biti centrifugalna sila vedno manjša od sile trenja.
Centrifugalna sila:
FC – centrifugalna sila (N)
m – masa vozila (kg)
v – hitrost vozila (m/s)
r – polmer ovinka (m)

## Slide 8
Sila trenja:
FT – sila trenja (N)
g – gravitacijski pospešek (m/s2)
fT – koeficient trenja
Fg – sila teže vozila (N)
= ⦁
= (m ⦁ g) ⦁

## Slide 9
Mejni pogoj zdrsa, iz katerega lahko izračunamo največjo hitrost vožnje:
>

## Slide 10
Pr. 1: Vozilo z maso 1 315 kg, vozi skozi krivino polmera 41 m s hitrostjo 72 km/h.
Ali bo vozilo zdrsnilo na mokri cesti, pri tornem koeficientu ft = 0,46 (izračunaj Ft in Fc)?
Izračunaj največjo hitrost vožnje skozi to krivino ob navedenih pogojih.
Kateri znak za omejitev hitrosti je treba postaviti na cestišče v krivini da preprečimo zdrs vozila?
m = 1315 kg
r = 41 m
v = 72 km/h : 3,6 = 20m/s
ft = 0,46
= = = 12 829,27 N
= 1315 10 0,46 = 6 049N
a)
b)
Da vozilo ostane na cesti mora biti centrifugalna sila vedno manjša od sile trenja.
= = 13,73 m/s
c)
V = 13,73 3,6 = 49, 43 km/h
Pri vsaki hitrosti večji od 49 km/h pride do zdrsa, zato damo manjši znak za omejitev hitrosti.